Администрация  города  Нижнего  Новгорода

МУНИЦИПАЛЬНОЕ   ПРЕДПРИЯТИЕ  ГОРОДА  НИЖНЕГО НОВГОРОДА

ИНСТИТУТ  РАЗВИТИЯ  ГОРОДА

«НИЖЕГОРОДГРАЖДАННИИПРОЕКТ»

П Р О Е К Т

Генерального  плана  cельского  поселения

«Большеельнинский  сельсовет»  Кстовского  района  Нижегородской  области

Материалы  по  обоснованию  проекта

Том  II

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

г. Нижний  Новгород

2010 г.

Экз. № _______

Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  НИЖНЕГО  НОВГОРОДА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ   ПРЕДПРИЯТИЕ  ГОРОДА  НИЖНЕГО  НОВГОРОДА

ИНСТИТУТ  РАЗВИТИЯ  ГОРОДА

“ Н И Ж Е Г О Р О Д Г Р А Ж Д А Н Н И И П Р О Е К Т “

П Р О Е К Т

Генерального  плана  cельского  поселения

«Большеельнинский  сельсовет»  Кстовского  района  Нижегородской  области

Материалы  по  обоснованию  проекта

Том  II

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

Заказчик: Администрация Большеельнинского сельсовета

Стадия:      ГП

август 2010 г.

Заказ №  596

Инв. №  _____

| Директор института |  | В.В. Кулагин |
| --- | --- | --- |
| Технический директор |  | С.Н. Истомин |
| Главный архитектор института |  | Ю.Н. Карцев |
| Начальник МГП |  | В.М. Парфенов |
| Главный инженер проекта |  | Н.А. Валуйская |

г. Нижний  Новгород

2010 г.

ПРОЕКТ  разработан  творческим  коллективом  в  составе:

| Архитектурно планировочная часть: |
| --- |
| Начальник МГП | Парфенов В.М. |
| ГИП, руководитель проекта | Валуйская Н.А. |
| Архитектор I категории | Подставочкина М.Н. |
| Инженер | Сундиева О.В. |
| Инженер III категории | Иудин А.В. |
| Экономическая часть проекта: |
| Ведущий инженер | Калинина Е.А. |
| Инженер | Корнилова А.Н. |
| Улично дорожная сеть и транспорт: |
| Руководитель группы Корнилов А.Е. |
| Инженерное оборудование: |
| Главный инженер Мастерской | Рудакова К.Г. |
| Ведущий инженер (ВК) | Зверева Л.А. |
| Ведущий инженер (Эл.) | Ермолаев В.А. |
| Инженер I категории (Эл.) | Макарова Е.А. |
| Ведущий инженер (ТГ) | Новикова Л.А. |
| ИТМ ЧС: |
| Руководитель группы | Рахманова Н.П. |
| Главный специалист | Воробьева Т.П. |
| Инженер III категории | Иудин А.В. |
| Охрана окружающей среды: |
| Руководитель группы | Садилова Е.Б. |
| Инженер | Демидов Н.С. |
| Правила землепользования и застройки, схема градостроительного зонирования территории: |
| ГИП | Валуйская Н.А. |
| Архитектор I категории | Подставочкина М.Н. |
| В оформлении принимали участие: |
| Рук. группы | Корнилов А.Е. |
| Архитектор I категории | Подставочкина М.Н. |
| Инженер III категории | Сундиева О.В. |
| Инженер I категории | Макарова Е.А. |
| Ведущий инженер (ТГ) | Новикова Л.А. |
| Компьютерный набор | Зарубина Н.В. |

СОСТАВ  проекта:

| № п/п | Наименование | Материал использования | Кол во экз. | Секрет ность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пояснительная записка. Генеральный план. Положение о территориальном планирова нии. Том I | Переплет | 4 | н/с | экз. № 2 в архиве института |
| 2. | Пояснительная записка. Материалы по обоснованию проекта. Том II | Переплет | 4 | н/с | « |
| 3. | Графические материалы. Демонстрационные чертежи. Том III | Бумага компьютерная графика | 3 | н/с | « |

ПЕРЕЧЕНЬ   графических  материалов:

| № пп | Наименование | гриф | Масштаб | Материал исполь- зования | Приме чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1. | Карта размещения сельского поселения в административном районе | н/с | 1:50000 | Бумага, компьютерная графика, компьютерная иллюстрация | Материалы по обоснованию проекта |
| 2. | Карта современного использования территории (опорный план) | н/с | 1:10000 | -«- | Материалы по обоснованию проекта |
| 3. | Карта ограничений исполь- зования территорий (охрана окружающей среды) | н/с | 1:10000 | -«- | Материалы по обоснованию проекта |
| 4. | Карта границ земель различных категорий и землепользования | н/с |  | -«- | Материалы по обоснованию проекта |
| 5. | Сводная карта. Основной чертеж Генерального плана. Зонирование территории | н/с | 1:10000 | -«- | Утверждаемая часть проекта |
| 6. | Карта основноого чертежа Генерального плана п.Ждановский | н/с | 1:5000 | -«- | Утверждаемая часть проекта |
| 7. | Карта охрана окружающей среды. Проектные предло-жения по улучшению состояния окружающей среды | н/с | 1:10000 | -«- | Материалы по обоснованию проекта |
| 8. | Карта развития объектов транспортной инфраструктуры | н/с | 1:10000 | -«- | Материалы по обоснованию проекта |
| 9. | Карта развития объектов социальной инфраструктуры | н/с | 1:10000 | -«- | Утверждаемая часть проекта |
| 10. | Карта развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения (водоснабжение и канализация) | н/с | 1:10000 | -«- | Утверждаемая часть проекта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 11. | Карта развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения (теплогазоснабжение) | н/с | 1:10000 | Бумага, компьютерная графика, компьютерная иллюстрация | Утверждаемая часть проекта |
| 12. | Карта развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения (электроснабжение, связь) | н/с | 1:10000 | -«- | Утверждаемая часть проекта |
| 13. | Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | н/с |  | -«- | Материалы по обоснованию проекта |

ТОМ  I

Положение  о  территориальном  планировании

Пояснительная  записка

Оглавление:

| Главы | Наименование | Страница |
| --- | --- | --- |
|  | Введение |  |
| Глава 1. | 1.1. Цели и задачи территориального планирования 1.2. Общие сведения об объекте проектирования |  |
| Глава 2. | Перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения |  |
|  | 2 1. Предложения по изменению границ населенных пунктов поселения |  |
|  | 2 2. Размещение планируемых объектов капитального строительства местного значения |  |
|  | 2 2.1. Размещения планируемых объектов капитального строительства транспорта |  |
|  | 2 2.2. Размещения планируемых объектов капитального строительства жилищно коммунального хозяйства |  |
|  | 2 2.3. Размещения планируемых объектов энергетических систем местного значения |  |
|  | 2 2.4. Размещения планируемых линейных объектов местного значения, обеспечивающих деятельность субъектов естественных монополий (в области газоснабжения) |  |
|  | 2 2.5. Размещения планируемых объектов капитального строительства социальной инфраструктуры |  |
|  | 2 3. Мероприятия по охране окружающей среды для развития территорий планировочных объектов капитального строительства |  |
|  | 2 4. Основные технико экономические показатели. Параметры функциональных зон |  |

ТОМ  II

Материалы  по  обоснованию  проекта  Генерального  плана

Пояснительная  записка

Оглавление:

| Главы раздела | Наименование | Страница |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Введение. Цели и задачи разработки проекта | 8 |
| Глава I |  | 10 |
| 1. 2. | Общие сведения об объекте проектирования. Объекты культурного наследия на территории сельского поселения | 10 11 |
| Глава II | Комплексный анализ территории. | 14 |
| II.1. | Природные условия, геоморфология, климат, гидрология, экзогенные геологические процессы. | 14 |
| II.2. | Земельные ресурсы. | 20 |
| II.3. | Демографический прогноз численности населения | 22 |
| II.4. | Жилой фонд. | 24 |
| Глава III | Архитектурно планировочная организация территории. | 29 |
| III.1. | Определение проектных границ поселения и населенных пунктов. | 29 |
| III.2. | Общая градостроительная концепция организации проектируемой территории. | 31 |
| III.3. | Производственная база. | 33 |
| III.4. | Расселение и архитектурно планировочная организация населенных пунктов: с.Черемисское, п.Черемисский, д.Крутая, д.Фроловское, п.Ждановский, д.Опалиха, д.Ржавка, с.Федяково, с.Большая Ельня, д.Малая Ельня | 36 |
| III.5. | Межселенное культурно бытовое обслуживание, ритуальное обслуживание, учреждения отдыха | 39 |
| Глава IV | Дорожно транспортная инфраструктура | 49 |
| Глава V | Инженерная инфраструктура | 62 |
| V.1. | Водоснабжение | 62 |
| V.2. | Канализация | 69 |
| V.3. | Теплоснабжение | 73 |
| V.4. | Газоснабжение | 78 |
| V.5. | Электроснабжение | 80 |
| V.6. | Связь, телефонизация, радиофикация. | 85 |
| Глава VI | Охрана окружающей среды с материалами оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду | 88 |
| VI.1. | Анализ экологических проблем и природных особенностей территории | 88 |
| VI.2. | Оценка состояния атмосферного воздуха и мероприятия по улучшению воздушного бассейна сельсовета | 89 |
| 1 | 2 | 3 |
|  | 2.1. Анализ состояния атмосферного воздуха | 90 |
|  | 2.2. Источники загрязнения 2.3. Характеристика и размеры санитарно защитных зон 2.4. Проектные предложения по улучшению состояния атмосферного воздуха | 90 92 101 |
| VI.3. | Оценка состояния подземных и поверхностных вод | 103 |
|  | 3.1. Оценка состояния водных объектов 3.2. Водоохранные зоны водных объектов 3.3. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 3.4. Родники | 103 103 104 106 |
| VI.4. | Оценка состояния природного комплекса и предложения по улучшению ландшафта 4.1. Характеристика зеленого фонда 4.2. Особо охраняемые природные территории 4.3. Животный мир | 106 106 107 109 |
| VI.5. | Оценка состояния и мероприятия по охране почв | 112 |
|  | 5.1. Загрязнение почв 5.2. Нарушенные территории 5.3. Проектные предложения | 112 112 113 |
| VI.6. | Оценка влияния физических факторов на окружающую среду | 114 |
|  | 6.1. Шум 6.2. Электромагнитные излучения 6.3. Радиация, ионизирующее излучение | 114 116 117 |
| VI.7. | Оценка размещения и эксплуатации коммунальных объектов | 120 |
|  | 7.1. Кладбища 7.2. Ветеринарная лечебница 7.3. Скотомогильники | 120 120 121 |
| VI.8. | Санитарная очистка территории | 121 |
|  | 8.1. Бытовые отходы 8.2. Промышленные отходы | 121 125 |
| VI.9. | Санитарно гигиеническая и эпидемиологическая обстановка | 126 |
| VI.10. | Экологическое зонирование территории | 129 |
| VI.11. | Мероприятия по улучшению состояния окружающей среды | 130 |
| Глава VII | Инженерно технические мероприятия по предупрежде нию риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и технического характера. | 134 |
| Глава VIII | Технико экономические показатели. | 162 |
|  | Приложения: |  |
|  | Компьютерная иллюстрация чертежей; |  |
|  | Задание на разработку проекта; |  |
|  | Технические условия инженерного оборудования; |  |
|  | Документы по согласованию проекта. |  |

Введение.  Цели  и задачи  разработки  проекта

Генеральный план территории поселения разрабатывается с целью эффективного функционального использования территории, решения экологических, социальных, хозяйственных, земельных и эстетических проблем организации среды жизнедеятельности населения, охватывающей все населенные пункты поселения.

В соответствии с Градостроительным Кодексом целью разработки Генерального плана является определение направления развития планировочного каркаса сельского поселения и функционального назначения территории.

Основные  задачи  генерального плана:

|  | выявление проблем градостроительного развития территории сельского поселения и разработка мероприятий, обеспечивающих создание комфортной среды проживания; |
| --- | --- |
|  | определение функционального назначения отдельных элементов, используемых при организации строительства и оформлении градостроительной документации; |
|  | разработка перечня мероприятия по организации положений Генерального плана; программы инвестиционного освоения территории; |
|  | определение границ населенных пунктов, установление параметров развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры во взаимосвязи с развитием, региональной и межселенной инфраструктур и благоустройство территории; |
|  | анализ экологического состояния территории, выявление всех ограничений, определяющих возможности её использования в жизнедеятельности сельского населения; |
|  | разработка предложений по перспективному развитию и территориальной организации производственной сферы деятельности населения; |
|  | совершенствование сложившегося расселения с учетом перспектив дальнейшего развития населенных пунктов, входящих в состав поселений; |
|  | развитие территорий и архитектурно планировочных структур поселений, отдельных жилых производственных образований, определение их границ; |
|  | развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур; |
|  | разработка мероприятий по охране окружающей среды, защите территорий от опасных природных явлений. |

При разработке проекта использованы материалы: сельской администрации, служб администрации Кстовского района.

Проект выполнен в соответствии с требованиями:

| - | Градостроительного кодекса Российской Федерации; |
| --- | --- |
| - | СНиП 11 04 2003 (Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации); |
| - | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 03, Новая редакция; |
| - | Земельного кодекса Российской Федерации; |
| - | Закона «Об основах регулирования градостроительной деятельности на территории Нижегородской области; |
| - | Водного кодекса РФ; |
| - | Постановления Правительства Нижегородской области от 18.04.2014 №260 «Об утверждении Адресной инвестиционной программы Нижегородской области на 2015-2017 годы». |

Проект разработан на следующие этапы:

I очередь строительства  – 2017 год.

Расчетный срок – 2030 год.

Глава  I

1. ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ  ОБ  ОБЪЕКТЕ  ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Территория сельского поселения «Большеельнинский сельсовет» Кстовского района Нижегородской области  расположена в северной части Кстовского района. Связь населенных пунктов (деревень), расположенных на территории муниципального образования с областным и районным центром осуществляется по автомобильной дороге (восточный подъезд от г.Н.Новгорода к Федеральной автомагистрали М 7), проходящей с севера на юг.

Территория  сельского поселения «Большеельнинский сельсовет» граничит:

|  | с севера, северо востока, востока – с сельским поселением МО «Афонинский сельсовет»; |
| --- | --- |
|  | с юго востока – с городским поселением город Кстово; |
|  | с юга, юго запада, запада – с городским округом Нижний Новгород (к.п. Зеленый город). |

Границы сельского поселения «Большеельнинский сельсовет» проходят:

В юго восточном направлении по правой стороне автомобильной дороги Н.Новгород Казань Уфа, пересекая Горьковскую железную дорогу, далее проходит на север по границе земель садоводческого общества «Ленинец», далее по автомобильной дороге Н.Новгород Казань Уфа, пересекая ее в восточном направлении проходит по границам заливных лугов, далее по середине озера Святок, далее на юг по правой стороне дамбы, затем на юго восток по реке Волге.

Затем граница проходит по границе с городским поселением город Кстово, огибая Кстовское городское кладбище.

Далее граница совпадает с границей Кстовского муниципального района проходит в западном направлении по северной границе городского округа Нижний Новгород.

Затем граница идет на север по границе Горьковской железной дороги, далее поворачивает на северо запад по границе земель Государственного предприятия Нижегородской области «Нижегородский производственно комплетический комплекс», далее между деревней Культура и селом Федяково.

Далее граница проходит в северо восточном направлении, пересекая Горьковскую железную дорогу и автомобильную дорогу Н.Новгород Казань Уфа.

1.2. Объекты  культурного  наследия  на  территории  сельского  поселения

«Большеельнинский  сельсовет»

Памятники  археологии

| Наименование объекта | Датировка объекта | Катего рия охраны | Документ о принятии на госохрану | Место нахождения памятника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Стоянка Большая Ельня 5 | II тыс. до н.э. | Р | 224 | с.Большая Ельня, в 0,75 км к юго востоку от юго восточной окраины, в 0,28 км к западу от западной окраины д.М.Ельня |
| 2. Селище Большая Ельня 6 | II тыс. до н.э. XIII начало XV вв. | Р | 224 | с.Большая Ельня, в 0,38 км к северу от северной окраины, в северной части верхней площадке мыса пра вого коренного берега реки Волги, образованного выходом в пойму реки устья большого оврага |
| 3. Поселение Большая Ельня 7 | II тыс. до н.э. XIII начало XV вв. | Р | 224 | с.Большая Ельня, в 15 км к северо востоку от дома № 24, на верхней площадке мыса правого коренного берега реки Волги, образованного двумя оврагами |
| 4. Селище Большая Ельня 8 | XVI XVIII вв. | Р | 224 | с.Большая Ельня, в 50 м к северу северо западу от дома № 14, на мысу, образованным обрывом пра вого коренного берега реки Волги и правым берегом оврага, устье кото рого выходит в пойму реки |
| 5. Стоянка Большая Ельня 9 | II тыс. до н.э. | Р | 224 | с.Большая Ельня, в 50 м к северо востоку от дома № 67, на мысу пер вой надпойменной террасы правого берега р.Волги |
| 6. Стоянка Мелкое | конец II тыс. до н.э. | Р | 224 | с.Большая Ельня, в 2 км к северо востоку, в 1,8 км от д.Малая Ельня в пойме р.Волги, в Артемовских лугах |
| 7. Селище Малая Ельня 1 | I – начало II тыс. до н.э. | Р | 224 | д.Малая Ельня, в 0,45 км к востоку – юго востоку от юго восточной окраины на краю волжской террасы |
| 8. Селище Малая Ельня 2 | II тыс. до н.э. I тыс. н.э. | Р | 224 | д.Малая Ельня, западная окраина, в 50 м к востоку от дома № 91 |
| 9. Стоянка селище Малая Ельня 3 | II тыс. до н.э. I тыс. н.э. | Р | 224 | д.Малая Ельня, в 0,35 км к северо востоку от юго восточной окраины, в пойме р.Волги |
| 10. Стоянка Малая Ельня 4 | II тыс. до н.э. | Р | 224 | д.Малая Ельня, в 0,1 км к юго восто ку от юго восточной окраины, на верхней площадке мыса правого коренного берега р.Волги |
| 11. Селище Малая Ельня 5 | XIII начало XV вв. | Р | 224 | д.Малая Ельня, в 0,18 км к юго вос току от юго восточной окраины, в 30 м от края берегового обрыва р.Волги |
| 12. Стоянка Ржавка | II тыс. до н.э. | Р | 224 | д.Ржавка, в 0,12 км к западу от за падной окраины, в 0,13 км к западу юго западу от дома № 251 А |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 13. Селище Федяково 1 | XIII XVIII вв. | Р | 224 | д.Федяково, в 1 км к северо западу |
| 14. Селище Федяково 2 | XVI XVIII вв. | Р | 224 | д.Федяково, 1,4 км от церкви по азимуту 200 |
| 15. Селище Федяково 1 | 2 я пол. I – начало II тыс. н.э. | Р | 224 | д.Федяково, в 0,5 км к северо западу |
| 16. Селище Фроловское | XVI XVIII вв. |  | Приказ от 03.03.00 № 3 ОД | д.Фроловское, в 0,5 км к северо востоку от восточной окраины; в 0,36 км к юго востоку от восточной окраины д.Крутой |
| 17. Селище Свято | XIII начало XV вв. |  |  | д.Ржавка, в 2 км к северу – северо востоку от северной окраины, в 0,12 км к юго востоку от ограды лагеря для школьников Канавинского райо на г.Н.Новгорода |
| 18. Стоянка Мелкое | конец II тыс. до н.э. |  | 22 | с.Большая Ельня, в 2 км к северо востоку, в 1,8 км от д.Малая Ельня |
| Памятники архитектуры |
| 1. Никольская церковь | 1799 г. |  | Приказ депар тамента охраны историко культ. наследия г.Н. Новгорода и Нижегродской обл. от 24.04. 2000г.№ 5 ОД | с.Большая Ельня |
| 2. Преображен ская церковь | 1812 г. | Р | 22 | с.Федяково |
| Памятники истории |
| 1. Могила Мухина Виктора Пет ровича Героя Советского Союза | 1924 – 1983 г.г. | Р | 342 | с.Большая Ельня, кладбище |
| 2. Могила Аверья нова Евгения Петровича Кава Лера Ордена Славы трех сте пеней | 1923 – 1983 г.г. | Р | 87 | с.Большая Ельня, кладбище |

Обременения  прав,  связанные  с  сохранением  объектов  археологического  наследия,

на  земельные  участки,  расположенные  на  территории  сельского  поселения  «Большеельнинский  сельсовет»  Кстовского  района  Нижегородской  области

В пределах границ территорий объектов археологического наследия, включая выявленные объекты археологического наследия, пользователи (собственники) земельных участков при проектировании и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ пользователи (собственники) земельных участков обязаны:

|  | заключить с специально уполномоченным региональным госорганом охраны объектов культурного наследия (далее региональный госорган охраны объектов культурного наследия) Охранное обязательство по земельному участку, в пределах которого распологается объект археологического наследия (памятник археологии); |
| --- | --- |
|  | до начала проведения земляных, строительных, мелиоративных и иных работ согласовать с региональным госорганом охраны объектов культурного наследия проекты хозяйственного освоения земельных участков, проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ; |
|  | разработать в составе проекта строительства хозяйственной и иной деятельности раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия и согласовать данный раздел с региональным госорганом охраны объектов культурного наследия; |
|  | обеспечить организацию проведения и финансирование археологических работ в соответствии с разделом об обеспечении сохранности объекта археологического наследия. |

На земельных участках, подлежащих хозяйственному освоению, расположенных вне границ территорий объектов археологического наследия и в  охранных зонах объектов археологического наследия заказчик работ до начала землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ обязан:

|  | согласовать отводы земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению, с региональным госорганом охраны объектов культурного наследия; |
| --- | --- |
|  | обеспечить проведение и финансирование историко культурной (археологической) экспертизы земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению; |
|  | представить в региональный госорган охраны объектов культурного наследия Заключение специализированной научно исследовательской организации археологического профиля по результатам историко культурной (археологической) экспертизы о наличии либо отсутствии объектов археологического наследия на земельном участке, подлежащем хозяйственному освоению; |
|  | в случае выявления в границе земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению, неизвестных ранее объектов археологического наследия, в составе проектно сметной документации на проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ разработать раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта археологического наследия и согласовать данный раздел с управлением; |
|  | при наличии на земельном участке выявленного объекта археологического наследия проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществлять четко в соответствии с разделом об обеспечении сохранности выявленного объекта археологического наследия. |

Глава  II

КОМПЛЕКСНЫЙ  АНАЛИЗ  ТЕРРИТОРИИ

Комплексный анализ территории рассматривает следующие основные вопросы:

|  | оценка ресурсного потенциала территории; |
| --- | --- |
|  | определение стартового социально экономического уровня при переходе к рыночным отношениям; |
|  | анализ экологического состояния территории. |

Оценка ресурсного потенциала включает:

|  | инженерно геологические, водные, сельскохозяйственные, рекреационные ресурсы; |
| --- | --- |
|  | социальную сферу; |
|  | градостроительный потенциал. |

В социальную сферу оценки включаются показатели обеспеченности населения жилым фондом и учреждениями культурно бытового обслуживания.

Понятие градостроительного потенциала представляет собой анализ совокупности производственного, жилищного и коммунального фонда и обеспеченности инженерно транспортными коммуникациями и сооружениями.

II.1. Природные  условия

Климат

Раздел составлен на основе данных СНиП 23 01 89* Строительная климатология (Москва, 2003г.).

Климат территории умеренно континентальный с холодной продолжительной зимой и умеренно теплым коротким летом. Сведения о среднемесячных температурах воздуха за многолетний период в табл. 1.

Средняя  месячная  и  годовая  температура  воздуха, °С

Таблица № 1

| Город | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кстов ский район | 11,8 | 11,1 | 5,0 | 4,2 | 12,0 | 16,4 | 18,4 | 16,9 | 11,0 | 3,6 | 2,8 | 8,9 | 3,6 |

Абсолютная минимальная tянв.= 40°абсолютная максимальная t июля=+37°.

Переход среднесуточной tвозд. через 0° к положительной – в начале апреля, к отрицательной – в конце октября. Глубина промерзания грунта 120 160 см.

Снежный покров

Дата выпадения первого снега обычно близки к осенней дате перехода средней суточной tвозд. через 0°.  Сход снежного покрова приходится на середину апреля.

Образование устойчивого снежного покрова происходит в III ей декаде ноября, хотя колебания сроков из года в год довольно велики. Количество дней со снежным покровом – около 154.

Осадки

Сельское поселение «Большеельнинский сельсовет»  находится в зоне достаточного увлажнения.

Количество осадков за  апрель – октябрь 410 мм.

Суточный максимум осадков 72 мм.

Наибольшая интенсивность осадков летом, но в осенне зимний период они чаще и продолжительнее.

Влажность воздуха

Годовой ход упругости водяного пара (абсолютной влажности) и относительной влажности дан в табл. 2.

Среднее  месячное  и  годовое  парциальное  давление  водяного  пара  (ГПА)

Таблица № 2

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Упругость водяного пара(ГПА) | 2,5 | 2,5 | 3,6 | 6,0 | 8,7 | 12,0 | 14,8 | 13,7 | 10,1 | 6,4 | 4,5 | 3,2 | 7,3 |
| Относит. влажность воздуха (%) | 85 | 81 | 78 | 70 | 62 | 63 | 70 | 73 | 76 | 82 | 86 | 86 |  |

Максимальная упругость водяного пара – в июле, минимальная – в январе, феврале. Годовой ход относительной влажности воздуха обратен годовому ходу упругости водяного пара.

Ветер

В течение года наиболее часты ветра южного (18%), юго западного (27%), западного (14%) направлений. (табл. 3).

Повторяемость  направлений  ветра,  средняя  скорость  ветра  по  направлениям

Таблица № 3

| Румбы Показатели | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повторяемость направлений ветра (%) | год июль январь | 6 13 9 | 6 10 7 | 8 16 10 | 12 8 11 | 18 8 13 | 27 14 23 | 14 17 15 | 9 14 12 | 11 17 13 |
| Средняя скорость ветра (м/с) | 4 | 3,4 | 4 | 3,9 | 4,2 | 5,1 | 4 | 3,9 |  |

Годовой ход скорости ветра выражен ясно. Наибольшие скорости – с октября по март, наименьшие – летом (табл. 4).

Среднемесячные  вероятностные  скорости  ветра  (%)

Таблица № 4

| в (м/с) Месяц | 0 1 | 2 3 | 4 5 | 6 7 | 8 9 | 10 11 | 12 13 | 14 15 | 16 17 | 18 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 18,9 | 24,4 | 28,1 | 14,7 | 6,9 | 3,2 | 1,4 | 0,6 | 1,7 | 0,1 |
| II | 20,4 | 27,0 | 25,4 | 14,6 | 5,7 | 2,8 | 1,8 | 0,3 | 1,9 | 0,1 |
| III | 21,8 | 27,5 | 24,3 | 14,0 | 5,2 | 2,2 | 3,0 | 0,6 | 1,4 |  |
| IV | 27,0 | 28,8 | 24,8 | 11,8 | 3,8 | 1,6 | 1,3 | 0,2 | 0,6 | 0,1 |
| V | 25,5 | 29,0 | 23,0 | 13,5 | 4,6 | 1,9 | 1,8 | 0,1 | 0,6 |  |
| VI | 26,5 | 34,0 | 23,1 | 10,7 | 3,6 | 1,0 | 0,6 | 0,2 | 0,3 |  |
| VII | 31,7 | 32,4 | 23,4 | 8,6 | 2,2 | 0,6 | 0,6 | 0,1 | 0,3 | 0,1 |
| VIII | 31,7 | 30,5 | 24,1 | 8,5 | 3,3 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0 |  |
| IX | 27,7 | 29,8 | 24,4 | 10,5 | 3,8 | 1,5 | 1,1 | 0,2 | 1,0 |  |
| X | 18,7 | 29,1 | 28,9 | 14,0 | 4,5 | 2,6 | 1,0 | 0,1 | 0,1 |  |
| XI | 20,3 | 29,3 | 26,1 | 15,6 | 3,7 | 2,6 | 1,2 | 0,2 | 1,0 |  |
| XII | 19,2 | 27,7 | 25,3 | 14,6 | 5,9 | 2,9 | 2,1 | 0,4 | 1,7 | 0,2 |
| Год | 24,1 | 29,2 | 25,0 | 12,6 | 4,4 | 2,0 | 1,4 | 0,3 | 1,0 | 0,05 |

Наиболее часты штилевые ситуации, как фактор загрязнения атмосферного воздуха, с апреля по сентябрь. В течение года наиболее вероятны Vв=0 1 м/с (24,1%),

Vв=2 3 м/с (29,2%), Vв=4 5 м/с (25%).

Максимальная скорость ветра (21 м/с) возможна один раз в году. Один раз в 20 лет – до 28 м/с. Среднегодовое количество дней со штилем – 40.

Помимо штилей повышению загрязненности атмосферного воздуха способствуют туманы, особенно в сочетании с температурными инверсиями. Среднегодовое число дней с туманами – 30 40.

В течение года максимальная повторяемость инверсий и их продолжительность отмечается зимой. В суточном ходе приземных инверсий отличается следующая закономерность:

|  | зимой – нарастание инверсии продолжительнее и мощность слоя в 15 часов больше, чем в 03 часа; |
| --- | --- |
|  | летом – нарастание инверсии менее продолжительнее, к 15 часам мощность приземной инверсии уступает ночной (табл. 5). |

Повторяемость  приземной  инверсии t (в %)  от  числа  наблюдений

Таблица № 5

| Время суток Время года | Ночь | Утро | День |
| --- | --- | --- | --- |
| Зима (XII II) | 36 | 38 | 24 |
| Лето (V IX) | 52 | 10 | 1 |
| Весна (III IV) | 36 | 23 | 3 |
| Осень (X XI) | 21 | 23 | 6 |

В табл. 6 приведены характеристики и коэффициенты, необходимые для расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере.

Геоморфология

В геоморфологическом отношении рассматриваемая территории находится на эрозионно денудационной равнине правобережья р.Волги, а также на пойме и надпойменных террасах р.Волги.

Отметки поверхности земли на эрозионно денудационной равнине от 154,00 мБС (в районе ОАО «Керма») до 142,00 мБС в районе «Меги», 92,00(112,00 мБС в районе д.М.Ельня. Равнина расчленена долинами рек Рахма и Черная, а также оврагами.

Пойма и надпойменные террасы р.Волги на отметках от 65,00 мБС до 80,00 мБС. На пойме имеются заболоченности и озера.

Волжский склон в районе ОАО «Керма высотой до 75 м, средней крутизной 20( имеет сложное геоморфологическое строение. Склон террасированный и крупнобугристый с хорошо выраженными оползневыми формами рельефа. Верхняя часть склона высотой 27(37 м. наиболее крутая (до 35(40), здесь наблюдаются стенка срыва древних оползней.

Средняя и нижняя части более пологие, крутизной до 10(. В средней части склона в рельефе прослеживаются небольшие террасы оползневого происхождения.

В районе д.Ржавки в основании склона прослеживаются старые оползни. На прибровочном плато расположены карьеры.

В с.Большая Ельня Волжский слон открытый и задернованный, высота его 8 10 м, крутизной 25(35(. Прибровочная часть плато наклонена в сторону склона. Бровка плато округлая, задернованная. На склоне развиваются несколько узких оврагов с растущими заостренными вершинами.

В д.М.Ельная высота Волжского склона 20 30 м, крутизна составляет в среднем 30(35(. Склон расчленен мелкими растущими оврагами.

Долина р.Черная осложнена овражно балочной сетью с постоянными водотоками. Склоны долины пологие.

Гидрография  и  гидрология

Гидрографическая сеть рассматриваемой территории представлена р.Волгой, р.Рахмой и р.Ковой, а также ручьями.

По характеру водного режима реки относятся к восточно европейскому типу с высоким непродолжительным весенним половодьем и продолжительной летней меженью.

В паводковый период режим уровней воды рек Рахма и Черная, в их нижнем течении, находится в зависимости от р.Волги. Начало весеннего подъема уровней воды р.Волги приходится в среднем на 3 5 апреля, максимальный уровень на 30 апреля. Продолжительность подъема воды колеблется от 18 до 55 дней. Средняя дата начала спада приходится на 4 мая, продолжительность спада – 38 суток. Минимальный навигационный уровень воды р.Волги – 63,4 мБС, минимальный зимний – 63,0 мБС.

Максимальный уровень воды весеннего паводка 1% обеспеченности р.Волги в районе д.Ржавка на отм. 74,8 мБС – в районе д.М.Ельня на отметке 74,70 мБС.

В районе г.Чебоксары построен Чебоксарский гидроузел с проектным  НПУ=68,00 мБС.

При заполнении водохранилища до проектных отметок будут затоплены участки с отметками поверхности земли ниже 68,00 мБС.

Река Рахма – правый приток р.Волги.

Река Рахма имеет длину 18 км, площадь бассейна 132 км2. Река имеет 13 притоков. На рассматриваемой территории река протекает своим нижним течением по пойме р.Волги. Ширина русла реки Рахма 4,0(6,0 м, глубина 1,0(1,5 м. На всем протяжении реки наблюдается подпитка ее родниковыми водами.

Река Черная берет начало в районе п.Черемисский, впадает в р.Рахму. Протяженность реки – 8 км.

В границах сельсовета имеется большое количество прудов и озер.

Пруды организованы на водотоках: 2 пруда на р.Черная (сооружения и пруды в нормальном состоянии, состоят на балансе СПК «Ждановский»), 4 пруда на ручье в районе с.Б.Ельня.

В пойме р.Волги расположены озера: Святое, Линево, Сазоново, Грязнушка, Мелкое, Лебединое, Сушки, Нижние Сушки, Глушко, Жилово, Ямное и др.

Экзогенные  геологические  процессы

Волжский склон в пределах д.Ржавка оползневой, в рельефе прослеживаются контуры стенок срыва древних оползней и структурно оползневые террасы в средней части склона.

За последние 30 40 лет современный оползневой процесс на Волжском склоне развивается достаточно слабо. Небольшие поверхностные оползни возникали в разные годы вдоль бровки, на крутых участках и в нижней части Волжского склона, и были связаны преимущественно с климатическими условиями.

Причиной возникновения оползней может быть переувлажнение грунтов поверхностными водами, поступающими с плато. Строительство коттеджей в прибровочной части плато влияет на нарушение устойчивости склона.

Открытые котлованы в период проведения земляных работ способствуют инфильтрации атмосферных осадков и переувлажнению пород.

В с.Б.Ельня древнеоползневые формы рельефа на склоне не выражены. При существующем базисе эрозии в основании склона сформировалась пойменная терраса, препятствующая его размыву.

Современный оползневой процесс происходит в виде небольших единичных оползней, трещин, срывов дерна. Основными оползнеобразующими факторами являются климатические условия (атмосферные осадки, талые воды).

Овражная эрозия представлена сформировавшимися оврагами и логообразными понижениями на склоне, борта и вершины которых в настоящее время являются не растущими.

В д.М.Ельня древнеоползневые формы рельефа на склоне не выражены. В верхней части склона прослеживается оконтуривающая оползень трещина длиной 4 6 м. Поверхностный оползень в настоящее время зарос травой. Глубина захвата пород смещением менее 1,0 м. Мелкие овраги в восточной части деревни имеют V образные профили. Их вершины задернованы, не растущие.

По ул.Полевая в п.Ждановский вероятно распространение «верховодки» на глубине ~ 2,0 м. Окружающая участок территория обводнена: отмечаются родники, заболоченности, пруды, ручьи.

В соответствии с «Рекомендациями  по проведению инженерных изысканий,проектированию, строительству и эксплуатации зданий и сооружений на закарстованных территориях Нижегородской области». (Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области,  ОАО

« Противокарстовая  и береговая защита» г.Дзержинск, 2012г.), часть рассматриваемой территории  относится  к 5-1 классам карстовопровальной опасности по интенсивности  провалообразования. На этой территории строительство большинства сооружений без ограничений,необходимо выполнение противокарстовых мероприятий архитектурно планировочного и эксплуатационного характера.

Строительство экологически опасных объектов, как правило, при условии проведения специальных изысканий.

II.2. Земельные  ресурсы

Обща площадь Большеельнинского сельсовета  на 01.01.2015 г составляет 5370,0 га.

Большую часть земель сельсовета составляют земли населенных пунктов, которые в основном застроены домами с приусадебными участками.

По территориальным ресурсам превалирующее положение занимают основные землепользователи, а именно:

|  | СПК «Ждановский – 20,0%; |
| --- | --- |
|  | земли населенных пунктов – 41,9%; |
|  | земли лесного фонда – 7,2%. |

Список землепользования предоставлен в таблице № 1. В соответствии со статьей № 7 «Земельного Кодекса РФ» земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на категории, которые приводятся в таблице № 2.

Список  землепользователей

Таблица № 1

| №№ п/п | Собственники земельных участков | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Земли населенных пунктов | 2235,4 |
| 2. | СПК «Ждановский» | 1073,53 |
| 3. | Коллективные сады | 179,38 |
| 4. | Пром.площадки | 96,91 |
| 5. | «ИКЕА» | 48,0 |
| 6. | Дирекция Дорожного областного фонда | 187,0 |
| 7. | Управление ГЖД | 15,6 |
| 8. | ТСЖ «Сосна» | 3,9 |
| 9. | ООО «Ботанический сад» | 13,9 |
| 10. | ГПНО «НПЭК» | 15,4 |
| 11. | «АЛИДИ» | 15,2 |
| 12. | ООО «Магистраль» | 6,2 |
| 13. | Птицефабрика | 44,5 |
| 14. | ООО Юбиляр авто» | 3,6 |
| 15. | Парогазовая станция | 11,6 |
| 1 | 2 | 3 |
| 16. | Плодокомбинат | 4,0 |
| 17. | Плодокомбинат | 3,0 |
| 18. | ЗАО «ТД Крекер» | 15,3 |
| 19. | База Гилрогазцентра | 0,8 |
| 20. | ООО «ЛОГОФРОСТ» | 1,7 |
| 21. | Детский санаторий с.Большая Ельня | 7,0 |
| 22. | ОАО «Пластодерм Д» | 0,9 |
| 23. | ИП Корнев А.М. | 1,8 |
| 24. | ООО «Предприятие «Элькаб» | 2,6 |
| 25. | ООО «Агропромкомплект» | 3,3 |
| 26. | ООО «Агрогазснаб» | - |
| 27. | Земли лесного фонда | 385,0 |
| 28. | Территория водных объектов | 205,7 |

| Распределение земельного фонда по категориям земель Таблица № 2 |
| --- |
| № п/п | Наименование показателей | Существующее положение 2015г. (га) | Проектное предложение (га) |
| 1 | Земли населенных пунктов, в том числе: | 2341,6 | 2342,8 |
| 2 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, земли обороны и т.д. | 429,0 | 429,0 |
| 3 | Земли лесного фонда | 273,5 | 273,5 |
| 4 | Земли сельскохозяйственного назначения | 2176,5 | 2175,3 |
| 5 | Земли водного фонда | 149,4 | 149,4 |
|  | Итого | 5370,0 | 5370,0 |

Проектом генерального плана на 01.01.2015 г. предлагается перевод земель из категории земли сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов земельного участка с кадастровым номером 52:26:0030049:39 с северо-восточной стороны д. Крутая общей площадью 1,2 га под зону общественно-делового назначения.

Функциональные зоны территории населенных пунктов сельского поселения имеют предельно-допустимые параметры, которые представлены в таблице:

| №№ п/п | Функциональные зоны | Коэффициент застройки | Коэффициент плотности застройки | Плотность населения (чел/га) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилая зона, в том числе: |  |  |  |
| - | зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | 0,2 | 0,4 | 15 |
| - | зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки | 0,4 | 0,8 | 150 |
| - | зона среднеэтажной многоквартирной жилой застройки | 0,4 | 0,8 | 320 |
| - | зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки | 0,4 | 1,2 | 450 |
| 2 | Общественно-деловая зона | 1 | 3 | - |
| 3 | Зона транспортной инфраструктуры | - | - | - |
| 4 | Производственная зона | 0,6 | 1,8 | - |

II.3. Демографический  прогноз  численности  населения

Население Большеельнинского сельсовета по данным администрации на 01.01.2010г. составило 8143 человека, в том числе: 8097 человек – зарегистрированных по месту жительства и 46 человек – проживающих один год и более и не зарегистрированных по месту жительства. В центре администрации п.Ждановский проживает 5203 человека, остальное население расселяется в девяти населенных пунктах, а именно:

| № п/п | Наименование населенных пунктов, входящих в сельсовет | Всего (чел.) | В том числе: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Зарегистрированных по месту жительства | Проживающие 1 год и более, но не зарегистрированы |
| 1. | с.Большая Ельня | 643 | 639 | 4 |
| 2. | п.Ждановский | 5203 | 5195 | 8 |
| 3. | д.Крутая | 189 | 181 | 8 |
| 4. | д.Малая Ельня | 128 | 125 | 3 |
| 5. | д.Опалиха | 394 | 391 | 3 |
| 6. | д.Ржавка | 576 | 572 | 4 |
| 7. | с.Федяково | 592 | 587 | 5 |
| 8. | д.Фроловское | 161 | 158 | 3 |
| 9. | д.Черемисское | 222 | 216 | 6 |
| 10. | п.Черемисский | 35 | 33 | 2 |
|  | Итого: | 8143 | 8097 | 46 |

В следующей таблице приведена динамика численности населения по населенным пунктам сельсовета за последние семь лет и прогнозы на I очередь строительства и расчетный срок.

Численность  населения (чел.)

| № п/п | Наименование населенных пунктов, входящих в сельсовет | 1.01. 2004г. | 1.01. 2005г. | 1.01. 2006г. | 1.01. 2007г. | 1.01. 2008г. | 1.01. 2009г. | 1.01. 2010г. | I оче редь стр ва | Расчет ный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Б.Ельня | 628 | 635 | 638 | 642 | 649 | 679 | 643 | 643 | 644 |
| 2. | п.Ждановский | 5325 | 5320 | 5350 | 5368 | 5374 | 5330 | 5203 | 5207 | 5210 |
| 3. | д.Крутая | 180 | 179 | 176 | 175 | 173 | 179 | 189 | 190 | 190 |
| 4. | д.М.Ельня | 110 | 112 | 115 | 109 | 105 | 121 | 128 | 130 | 130 |
| 5. | д.Опалиха | 382 | 391 | 395 | 398 | 409 | 412 | 394 | 394 | 395 |
| 6. | д.Ржавка | 489 | 496 | 501 | 510 | 525 | 435 | 576 | 576 | 576 |
| 7. | с.Федяково | 586 | 590 | 595 | 593 | 602 | 627 | 592 | 592 | 592 |
| 8. | д.Фроловское | 179 | 175 | 170 | 170 | 169 | 181 | 161 | 161 | 161 |
| 9. | д.Черемисское | 230 | 231 | 225 | 223 | 221 | 236 | 222 | 222 | 222 |
| 10. | п.Черемисский | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 35 | 35 | 35 | 35 |
|  | Итого: | 8138 | 8158 | 8193 | 8215 | 8254 | 8225 | 8143 | 8150 | 8155 |

Наиболее крупным населенным пунктом сельсовета является п.Ждановский. В период с 2005 по 2008 годы численность населения увеличивалась, но с 2009г. она стала уменьшаться и в 2010 году составила 5203 человека. По другим населенным пунктам численность населения на протяжении анализируемого периода постепенно увеличивалась, а именно: д.Ржавка, д.Крутая, д.М.Ельня.

В целом по сельсовету численность населения в период с 2004г. по 2008г. увеличилась на 1,4%. В дальнейшем с 2009 года населения стало постепенно сокращаться и достигло в 2010 году – 8143 человека.

Изменение численности населения происходило под влиянием, как естественного, так и механического движения.

Распределение населения по возрастным группам на 01.01.2010 г. следующее:

|  | дети от 0 до 15 лет | 13,2%; |
| --- | --- | --- |
|  | трудоспособное население | 63,1%; |
|  | старше трудоспособного возраста | 23,7%. |

Данные показатели характеризуют низкий уровень детской возрастной группы, однако трудоспособное население занимает в общей численности значительную величину, что может послужить хорошим фактором в дальнейшем положительном изменении возрастной структуры населения.

Из общей численности населения 45,7% составляют мужчины и 54,3%   женщины.

В следующей таблице приведена половозрастная структура населения.

| № п/п | Наименование | Мужчины (%) | Женщины (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дети от 0 до 15 лет | 13,7 | 12,8 |
| 2. | Трудоспособное население | 73,5 | 54,3 |
| 3. | Старше трудоспособного возраста | 12,8 | 32,9 |
|  | Итого: | 100,0 | 100,0 |

В результате анализа сложившейся демографической ситуации и динамики численности населения были выполнены прогнозы численности населения.

При освоении нового жилищного строительства в границах проектирования сельсовета население может составить на расчетный срок 51,3 тыс. человек,  в том числе на I очередь 51,1 тыс.чел. Таким образом, население Большеельнинского сельсовета составит:

|  | существующее прогнозируемое население – 8,1 тыс. человек, в т.ч. на I очередь; |
| --- | --- |
|  | население нового индивидуального жилого фонда – 12,3 тыс. человек, в т.ч. на I очередь – 12,1 тыс. человек; |
|  | Население нового многоквартирного жилого фонда – 30,9 человек, в т.ч. на I очередь. |

II.4. Жилой  фонд

Жилищный фонд Большеельнинского сельсовета на 01.01.2010г. составил 196,3 т.м2 общей площади. На территории населенных пунктов сельсовета проживающее население составляет 8143 человека, из них 46 человек не зарегистрированы., Средняя обеспеченность жилым фондом на 1 человека составляет 24,1 м2/чел.

Распределение жилищного фонда по этажности следующее:

|  | 1 этажный – 107,7 т.м2 общ.пл. – 1812 домов – 54,9%; |
| --- | --- |
|  | 2 4 х этажные – 9,8 т.м2 общ.пл. – 5,0%; |
|  | 5 8 этажные – 78,8 т.м2 общ.пл. – 40,1%. |

Дома этажностью 2 4 х, 5 8 ми расположены в п.Ждановский.

В таблице № 1 представлена характеристика существующего жилого фонда.

Существующий  жилой  фонд

Таблица № 1

| № п/п | Наименование населенных пунктов входящих в сельсовет | Всего жилого фонда (т.м² общ. пл.) | В том числе: | Население (чел) | Обеспеченность жилым фондом (м²/чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 2 этаж. индивид. | 2 4 этаж (т.м²) | 5 8 этаж (т.м²) |  |  |
|  |  |  | Кол во домов | Общ. площ. т.м² |  |  |  |  |
| 1. | с. Б. Ельня | 17,4 | 338 | 17,4 |  |  | 643 | 27,1 |
| 2. | п.Ждановский | 101,4 | 134 | 12,8 | 9,8 | 78,8 | 5203 | 19,5 |
| 3. | д. Крутая | 6,3 | 116 | 6,3 |  |  | 189 | 33,3 |
| 4. | д. М. Ельня | 7,2 | 123 | 7,2 |  |  | 128 | 56,3 |
| 5. | д. Опалиха | 7,9 | 144 | 7,9 |  |  | 394 | 20,1 |
| 6. | д. Ржавка | 14,6 | 265 | 14,6 |  |  | 576 | 25,3 |
| 7. | с. Федяково | 14,2 | 262 | 14,2 |  |  | 592 | 24,0 |
| 8. | д.Фроловское | 10,1 | 172 | 10,1 |  |  | 161 | 62,7 |
| 9. | д.Черемисское | 14,4 | 215 | 14,4 |  |  | 222 | 64,9 |
| 10. | п.Черемисский | 2,8 | 43 | 2,8 |  |  | 35 | 80,0 |
|  | Всего: | 196,3 | 1812 | 107,7 | 9,8 | 78,8 | 8143 | 24,1 |

На территории Большеельнинского сельсовета к строительтву предлагается новый жилой фонд, состоящий их малоэтажной индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками, малоэтажной многоквартирной жилой застройки (2 4 этажа), среднеэтажной многоквартирной жилой застройки (5 8 этажей) и многоэтажной многоквартирной жилой застройки  (9 и более эт.)

На площадках малоэтажной индивидуальной застройки в районе д.Крутая, д.М.Ельня, д.Опалиха, д.Ржавка, д.Фроловское, д.Черемисское, с. Большая Ельня предлагается строительство домов площадью в среднем по 180 м2 и с земельным участком по 1500 м2 на 1 дом. Всего общей площадью 700,8 тыс.м2 в количестве 3630 домов, в том числе на первую очередь 687,3 тыс.м2 в количестве 3555 домов.

В п.Ждавноский предусматривается застройка малоэтажными индивидуальными домами площадью от 88,0 м2 до 105,0 м2 на 1 дом. Всего общей площадью 45,1 тыс.м2 в количестве 464 дома. Там же по выполненному эскизному проекту запроектирована многоквартирная жилая застройка в 2-4 этажа площадью 92,1 тыс.м2.

В д.Ржавка проектом предлагается многоквартирная многоэтажная жилая застройка 9 и более этажей площадью 162,0 тыс.м2. В д. Крутая проектом предлагается строительство многоквартирного многоэтажного жилого комплекса общей площадью 146,6 тыс.м2 и малоэтажного многоквартирного жилого комплекса (3 этаж.) общей площадью 34,4 тыс.м2.

В сельском населенному пункте п.Ждановский для сельских жителей предусмотрена многоквартирная жилая застройка этажностью 5-8 этажей общей площадью 170,0 тыс.м2.

На I очередь строительства предусмотрен вынос жилого фонда из санзоны от железной дороги общей площадью 2,0 тыс.м2 общей площади.

Более подробно – размещение, объемы нового строительства см. таблицы № 2 и № 3 «Динамика жилого фонда на расчетный срок и I очередь  строительства».

Динамика жилого фонда на расчетный срок строительства

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Существующий жилой фонд (т.м² общей площади) | Существующий сохраняемый жилой фонд | Новое строительство жилого фонда | Всего по проекту | Население (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего жилого фонда (т.м² общей площади) | В том числе | Индивидуальный малоэтажный | 2 4 этаж (т.м²) | 5 8 этаж (т.м²) | 9 и более этаж (т.м²) | Всего жилого фонда (т.м² общей площади) | В том числе | Всего | В том числе |
|  |  |  |  | Индивидуальный малоэтажный | 2 4 этаж (т.м²) | 5 8 этаж (т.м²) | 9 и более этаж (т.м²) |  |  |  |  |  | индивидуальный малоэтажный существующий сохраняемый (т.м²) | индивидуальный малоэтажный новое строительство (т.м²) | 2 4 этаж (т.м²) | 5 8 этаж (т.м²) | 9 и более этаж (т.м²) |  | сельское | в новых жилых зонах |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в индивидуальном малоэтажном | в многоквартирном |
|  |  |  |  | колич домов | общая площ (т.м²) |  |  |  | колич домов | общ площ (т.м²) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Б.Ельня | 17,4 | 17,4 | 338 | 17,4 |  |  |  | 250 | 45,0 |  |  |  | 62,4 | 17,4 | 45,0 |  |  |  | 1394 | 644 | 750 |  |
| 2 | п.Ждановский | 101,4 | 101,4 | 134 | 12,8 | 9,8 | 78,8 |  | 464 | 45,1 | 92,1 | 170,0 |  | 408,6 | 12,8 | 45,1 | 101,9 | 248,8 |  | 20216 | 5210 | 1392 | 13617 |
| 3 | д. Крутая | 6,3 | 6,3 | 116 | 6,3 |  |  |  | 536 | 143,8 | 34,4 |  | 146,6 | 331,1 | 6,3 | 143,8 | 34,4 |  | 146,6 | 11039 | 190 | 1608 | 9241 |
| 4 | д. М. Ельня | 7,2 | 7,2 | 123 | 7,2 |  |  |  | 310 | 55,8 |  |  |  | 63,0 | 7,2 | 55,8 |  |  |  | 1060 | 130 | 930 |  |
| 5 | д. Опалиха | 7,9 | 7,9 | 144 | 7,9 |  |  |  | 392 | 70,6 |  |  |  | 78,5 | 7,9 | 70,6 |  |  |  | 1571 | 395 | 1176 |  |
| 6 | д. Ржавка | 14,6 | 14,6 | 265 | 14,6 |  |  |  | 1310 | 235,8 |  |  | 162,0 | 412,4 | 14,6 | 235,8 |  |  | 162,0 | 12606 | 576 | 3930 | 8100 |
| 7 | с. Федяково | 14,2 | 14,2 | 262 | 14,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,2 | 14,2 |  |  |  |  | 592 | 592 |  |  |
| 8 | д. Фроловское | 10,1 | 10,1 | 172 | 10,1 |  |  |  | 400 | 72 |  |  |  | 82,1 | 10,1 | 72,0 |  |  |  | 1361 | 161 | 1200 |  |
| 9 | д.Черемисское | 14,4 | 14,4 | 215 | 14,4 |  |  |  | 432 | 77,8 |  |  |  | 92,2 | 14,4 | 77,8 |  |  |  | 1518 | 222 | 1296 |  |
| 10 | п.Черемисский | 2,8 | 2,8 | 43 | 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,8 | 2,8 |  |  |  |  | 35 | 35 |  |  |
| Итого | 196,3 | 1972,3 | 196,3 | 1780 | 107,7 | 9,8 |  | 4094 | 745,9 | 126,5 | 170,0 | 308,6 | 1547,3 | 107,7 | 745,9 | 136,3 | 248,8 | 308,6 | 51395 | 8155 | 12282 | 30958 |

Динамика жилого фонда на первую очередь строительства

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Существующий жилой фонд (т.м² общей площади) | Существующий сохраняемый жилой фонд | Новое строительство жилого фонда | Всего по проекту | Население (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего жилого фонда (т.м² общей площади) | В том числе | Индивидуальный малоэтажный | 2 4 этаж (т.м²) | 5 8 этаж (т.м²) | 9 и более этаж (т.м²) | Всего жилого фонда (т.м² общей площади) | В том числе | Всего | в том числе |
|  |  |  |  | Индивидуальный малоэтажный | 2 4 этаж (т.м²) | 5 8 этаж (т.м²) | 9 и более этаж (т.м²) |  |  |  |  |  | индивидуальный малоэтажный существующий сохраняемый (т.м²) | индивидуальный малоэтажный новое строительство (т.м²) | 2 4 этаж (т.м²) | 5 8 этаж (т.м²) | 9 и более этаж (т.м²) |  | сельское | в новых жилых зонах |
|  |  |  |  | колич домов | общая площ (т.м²) |  |  |  | колич домов | общ площ (т.м²) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в индивидуальном малоэтажном | в многоквартирном |
| 1 | с. Б.Ельня | 17,4 | 17,4 | 338 | 17,4 |  |  |  | 250 | 45,0 |  |  |  | 62,4 | 17,4 | 45,0 |  |  |  | 1393 | 643 | 750 |  |
| 2 | п.Ждановский | 101,4 | 101,4 | 134 | 12,8 | 9,8 | 78,8 |  | 464 | 45,1 | 92,1 | 170,0 |  | 408,6 | 12,8 | 45,1 | 101,9 | 248,8 |  | 20216 | 5210 | 1392 | 13617 |
| 3 | д.Крутая | 6,3 | 6,3 | 116 | 6,3 |  |  |  | 536 | 143,8 | 34,4 |  | 146,6 | 331,1 | 6,3 | 143,8 | 34,4 |  | 146,6 | 11039 | 190 | 1608 | 9241 |
| 4 | д.М. Ельня | 7,2 | 7,2 | 123 | 7,2 |  |  |  | 310 | 55,8 |  |  |  | 63,0 | 7,2 | 55,8 |  |  |  | 1060 | 130 | 930 |  |
| 5 | д.Опалиха | 7,9 | 7,9 | 144 | 7,9 |  |  |  | 392 | 70,6 |  |  |  | 78,5 | 7,9 | 70,6 |  |  |  | 1570 | 394 | 1176 |  |
| 6 | д.Ржавка | 14,6 | 14,6 | 265 | 14,6 |  |  |  | 1235 | 222,3 |  |  | 162,0 | 398,9 | 14,6 | 222,3 |  |  | 162,0 | 12381 | 576 | 3705 | 8100 |
| 7 | с.Федяково | 14,2 | 14,2 | 262 | 14,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,2 | 14,2 |  |  |  |  | 592 | 592 |  |  |
| 8 | д.Фроловское | 10,1 | 10,1 | 172 | 10,1 |  |  |  | 400 | 72 |  |  |  | 82,1 | 10,1 | 72,0 |  |  |  | 1361 | 161 | 1200 |  |
| 9 | д.Черемисское | 14,4 | 14,4 | 215 | 14,4 |  |  |  | 432 | 77,8 |  |  |  | 92,2 | 14,4 | 77,8 |  |  |  | 1518 | 222 | 1296 |  |
| 10 | п.Черемисский | 2,8 | 2,8 | 43 | 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,8 | 2,8 |  |  |  |  | 35 | 35 |  |  |
| Итого: | 196,3 | 1972,3 | 196,3 | 1780 | 107,7 | 9,8 |  | 4019 | 732,4 | 126,5 | 170,0 | 308,6 | 1533,8 | 107,7 | 732,4 | 136,3 | 248,8 | 308,6 | 51165 | 8150 | 12057 | 30958 |

Учреждения  отдыха

На территории Большеельнинского сельсовета расположен детский санаторий круглогодичного действия «Большая Ельня» вместимостью – 125 мест. На территории санатория имеется парковая зона, площадка для игр, футбольное поле.

Детскому санаторно оздоровительному отдыху уделяется большое внимание, здесь дети укрепят свое здоровье, получат заряд бодрости и энергии.

Глава  III

АРХИТЕКТУРНО ПЛАНИРОВОЧНАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ  ТЕРРИТОРИИ

Основными задачами архитектурно планировочной организации территории являются:

|  | обеспечение планировочными средствами оптимальных условий для выявления потенциальных возможностей и рационального использования земель и других имеющихся ресурсов на основе сохранения экологического баланса и улучшения окружающей среды; |
| --- | --- |
|  | формирование целостного социально производственного градостроительного пространства в гармоничном сочетании с природным ландшафтом; |
|  | определение роли, места, функции каждого населенного пункта в системе поселения с учётом производственных отношений, потребления социальных благ, реализации других сфер жизнедеятельности населения. |

Проектные предложения разработаны на основе анализа современного состояния территории и в связи с поставленными задачами включают следующие вопросы: уточнение границ территории населенных пунктов; совершенствование системы расселения в увязке с динамикой демографических процессов и предполагаемыми изменениями численности населения, характере земле  пользования, многоукладностью хозяйствования; выбор структуры производства и размещение производственных объектов, фермерских хозяйств, коммерческого жилья, учреждений отдыха, развитие социальной и инженерной инфраструктуры, мероприятия по улучшению ландшафта, внешнему благоустройству; архитектурно планировочная организация территорий населенных пунктов, жилых и производственных зон, общественных центров, зон и учреждений отдыха.

III.1. Определение  проектных  границ  территории

населенных  пунктов  сельского  поселения

Определение проектных границ территории  населенных пунктов сельского поселения направлено на усиление роли низового звена административно территориального управления сельской администрации – в объединении интересов и координации развития территорий населенных пунктов, расположенных в зоне влияния администрации с учётом приватизации сельхозпредприятий, дробления хозяйственных форм деятельности в сфере производства и обслуживания населения.

Территория МО «Большеельнинский сельсовет», как часть административного района, включает в себя земли населенных пунктов, сенокосов, выпасов и иного назначения участков, площади и границы которых, а также ведомственная принадлежность сельской администрации определяются юридическими актами и установленным административно территориальным делением.

В то же время, руководствуясь градостроительным требованием о соблюдении функционально территориальной целостности объекта проектирования, при разработке генерального плана в границы сельского поселения включены территории основной производственной и иной деятельности во всей совокупности используемых территорий, коммуникаций, предприятий, построек, служб с учетом сложившихся связей местного населения.

Поэтому в проекте генерального плана сельского поселения «Большеельнинский сельсовет» охвачена территория, включающая зональные, линейные и точечные элементы во всем их многообразии: система населенных пунктов (как аграрных, так и дачных), сельскохозяйственные территории, земли лесного фонда, рекреационные территории, акватории и водоохранные зоны, производственные предприятия и объекты, местные и полевые дороги, инженерные сооружения и коммуникации, кладбища.

Наряду с границами территорий сельского поселения в проекте генерального плана определены границы населенных пунктов, инвестиционных (коммерческих) площадок жилых зон, резервы жилых и производственных зон. Их определение необходимо для создания планировочных предпосылок рационального размещения и осуществления застройки, а также использования земель с учетом перспективной потребности.

Проектные границы населенных пунктов поселения разработаны с учетом:

|  | преемственности сложившихся форм расселения; |
| --- | --- |
|  | функциональной, планировочной целостности; |
|  | комплексности решения задач развития; |
|  | значения в системе расселения и хозяйства. |

При определении границ населенных пунктов в проекте учитывались следующие условия:

|  | наличие жилых зон, которые формируются жилой застройкой существующей и проектной, резервной территорией для ее развития; |
| --- | --- |
|  | включением производственной зоны (или объектов) с резервами для ее развития; |
|  | наличием общественно деловых зон, которые Формируются Учреждениями отдыха существующими и проектными. |

Размеры жилых зон (проектных для населенных пунктов и инвестиционных площадок), общественно деловых зон устанавливаются в каждом конкретном случае исходя из градостроительной и экологической ситуации.

III.2. Общая  градостроительная  концепция  планировочной  организации  проектируемой  территории

Основной задачей генерального плана территории сельского поселения «Большеельнинский сельсовет» является обоснование принципов, приоритетов и концептуальных решений по наиболее предпочтительным в экологических, социальных, хозяйственных отношениях направлениям развития населенных пунктов, социальной, производственной, дорожно транспортной и инженерной инфраструктурам в увязке с комплексным анализом состояния и проблем развития территории.

На основе комплексного анализа градостроительной и природно ландшафтной ситуации, экологической обстановки, проектом принято решение:

|  | сохранение существующей производственной направленности хозяйствования с развитием новых форм собственности; |
| --- | --- |
|  | сохранение и развитие всех населенных пунктов муниципального образования; |
|  | развитие системы инженерной инфраструктуры во всех населенных пунктах; |
|  | совершенствование существующей системы дорожно транспортной инфраструктуры. |

При решении планировочной структуры территории муниципального образования решались вопросы обеспечения устойчивых внутренних и внешних производственных и культурно бытовых связей, их формирование, максимальное сохранение и развитие природных ресурсов.

Архитектурно планировочное решение территории муниципального образования предусматривает также развитие инвестиционных (коммерческих) жилых зон под жилищное строительство для жителей: г.Нижнего Новгорода, г.Кстово и возможного размещения переселенцев, мигрантов.

Развитие системы культурно бытового назначения – общественно деловых зон, которая предполагает обеспечение жителей каждого населенного пункта услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 минут, при сохранении всех существующих опорных центров обслуживания.

Предлагаемое генеральным планом функциональное зонирование территории поселения делит его на четкие зоны:

|  | жилые, общественно деловые, рекреационные, производственные, инженерно транспортной инфраструктуры, специального назначения, сельскохозяйствен ного использования. |
| --- | --- |

Жилые зоны  представлены:

|  | среднеэтажной и малоэтажной жилой застройкой (2 5 эт.) существующей, расположенной в населенном пункте: п.Ждановский; |
| --- | --- |
|  | застройкой инвестиционных жилых зон (коммерческой) – малоэтажной индивидуальной жилой застройкой с приусадебными участками (1 3 эт.) коттеджной, блокированной, резервами жилой зоны, расположенной в следующих населенных пунктах: д.Ржавка, с.Б.Ельня, п.Ждановский, д.М.Ельня, д.Опалиха, д.Крутая, с.Фроловское, с.Черемисское. |

Общественно деловые зоны  представлены территориями:

|  | общественных центров; существующих в населенных пунктах, проектных – в проектируемых жилых зонах; |
| --- | --- |
|  | объектами здравоохранения; |
|  | общеобразовательных учреждений; |
|  | воспитательных учреждений – существующие и проектные детские сады ясли; |
|  | объекты спортивного назначения – проектные – спортивные площадки, ФОК. |

Рекреационные зоны включают в себя: зоны отдыха населенных пунктов, организуемые на базе существующих озелененных территорий, водоемов в восточной части сельского поселения.

Производственные зоны представлены:

|  | существующей производственной зоной. |
| --- | --- |

Проектные производственные зоны (инвестиционные площадки) предусматриваются в южной части сельского поселения.

Зоны  специального  назначения  представлены:

|  | существующими кладбищами, расположенными в западной части сельского поселения; |
| --- | --- |
|  | проектируемым кладбищем (севернее существующих территорий кладбищ). |

Зоны инженерно транспортной инфраструктуры представлены:

|  | зоной основных магистральных дорог сельского поселения и района, проходящих через проектируемую территорию, коридоров магистральных сетей. |
| --- | --- |

Зоны сельскохозяйственного использования представлены:

|  | зоной сельскохозяйственных угодий: пашни, сенокосы, пастбища. |
| --- | --- |

Зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

Прочие территории:  Земли водного фонда – к которым относятся пруды, реки;

|  | земли лесного фонда. |
| --- | --- |
|  | земли фонда перераспределения. Основной композиционной осью в структурном построении территории МО является автомобильная дорога, проходящая с севера на юг, вдоль которой располагаются населенные пункты. |

Административным центром является п. Ждановский.

III.3. Производственная  база

В настоящее время на территории Большеельнинского сельсовета размещаются производственные и сельскохозяйственные предприятия, которые представлены в перечне предприятий. В нем просматриваются основные виды деятельности, а именно:

|  | сельскохозяйственное производство; |
| --- | --- |
|  | ремонт, обслуживание транспортных средств; |
|  | проектирование и строительство; |
|  | производство комплектующих изделий. |

Более подробно см. таблицу № 1.

Основным сельскохозяйственным производителем Большеельнинского сельсовета является ООО СПК «Ждановский» и ООО «ТК «Ждановский». Развитие сельского хозяйства направлено на обеспечение населения овощами, молочными и мясными продуктами. Основные параметры развития сельхозпроизводства Большеельнинского сельсовета представлены в таблице № 2.

В настоящее время Правительством уделяется большое внимание малому и среднему бизнесу и создает все условия доля его развития, это льготное кредитование, финансовые услуги, снижение административных барьеров, организационная поддержка, маркетинговых и инвестиционных программ предприятий.

На территории Большеельнинского сельсовета проектом предлагается размещение логистических центров в коммунально складской зоне.

Перечень  производственных  предприятий

Таблица  № 1

| № п/п | Наименование предприятия | Местоположение, почтовый адрес | Вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО СПК «Ждановский» | п.Ждановский | Растениеводство, животноводство |
| 2. | ООО «Нижегородпром комплект» | п.Ждановский | Автомобильные грузоперевозки, тех.обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
| 3. | ЗАО «ЭЛКАБ» | п.Ждановский | Кабельный завод |
| 4. | ООО «Логофрост» | п.Ждановский | Аренда |
| 5. | ООО ПКК «Нижегород рыбвод» | п.Ждановский |  |
| 6. | ИП Корнев А.М. | п.Ждановский, ул.Магистральная, д.3 | Столярное производство |
| 7. | ООО «Агродок» | д.Ржавка | Строительство и проектирование |
| 9. | ООО «Агрогазснаб» | д.Ржавка | Аренда |
| 10. | ООО «АЛИДИ» | п.Ждановский | Аренда |
| 11. | ГП НО НПЭК | с.Федяково | Распределение воды |
| 12. | ООО «ГеройСтройПроект» |  |  |
| 13. | ИП Старченко |  |  |
| 14. | ООО «Элит» |  |  |
| 15. | ООО «ЮЛ» | д.Ржавка | Аренда |
| 16. | АЗС с.Большая Ельня ОАО «Нижегроднефтепродукт» | п.Ждановский |  |
| 17. | АЗС ООО «Петроль» | д.Опалиха | Розничная торговля ГСМ |
| 18. | АЗС Опалиха | д.Опалиха |  |
| 19. | АЗС Опалиха Запад Владимирский филиал ООО «Татнефть АЗС Запад» | Автодорога «Москва Казань» 430 км. АЗС №366 | Розничная и мелкооптовая реализация светлых нефте продуктов |

Основные  параметры  развития  сельскохозяйственного  производства

в  хозяйстве  Большеельнинского сельсовета по состоянию на 1.01.2015г.

Таблица  № 2

| Наименование | Единица измерения | ООО «ТК «Ждановский» | ООО «СПК «Ждановский» |
| --- | --- | --- | --- |
| Культуры: |  |  |  |
| Картофель |  |  |  |
| площадь | га | 150 |  |
| урожайность | ц/га | 290 |  |
| валовой сбор | тонн | 4350 |  |
| Овощи защищенного грунта |  |  |  |
| площадь | м2 | 60000 |  |
| урожайность | ц/ м2 | 0,28 |  |
| валовой сбор | тонн | 1680 |  |
| Овощи |  |  |  |
| площадь | га | 50 |  |
| урожайность | ц/га | 476 |  |
| валовой сбор | тонн | 2380 |  |
| Многолетние травы: |  |  |  |
| на семена |  |  |  |
| площадь | га |  | 1096 |
| урожайность | ц/га |  | 18,8 |
| валовой сбор | тонн |  | 2065 |
| на сено |  |  |  |
| площадь | га |  | 1404 |
| урожайность | ц/га |  | 66,9 |
| валовой сбор | тонн |  | 9395 |
| Однолетние травы: |  |  |  |
| на зеленую массу |  |  |  |
| площадь | га |  | 650 |
| урожайность | ц/га |  | 173,1 |
| валовой сбор | тонн |  | 11250 |
| Кормовые корнеплоды |  |  |  |
| площадь | га |  |  |
| урожайность | ц/га |  |  |
| валовой сбор | тонн |  |  |
| На 1усл. гол. скота, ц. к.е. |  |  |  |
| Всего посевов | га | 206 | 3150 |
| Скот и птица (в живом весе) | тыс. тонн |  | 8,01 |
| Молоко | тыс. тонн |  | 11,1 |
| Яйца | тыс. шт. |  |  |
| Численность работающих |  | 182 | 105 |
| Поголовье КРС |  |  | 1400 |
| Количество сельскохозяйственной техники |  | 13 | 106 |

III.4. Расселение  и  архитектурно планировочная  организация

населенных  пунктов  сельского  поселения

Деревня  Ржавка

Деревня Ржавка расположена в северной части сельского поселения «Большеельнинский сельсовет».

Деревня имеет компактную планировочную структуру с линейно протяженной сеткой улиц, проходящих с севера на юг.

Жилые зоны представлены малоэтажной индивидуальной жилой застройкой    (1 2 эт.) с приусадебными участками, вытянутыми на ~ 100 м, дома расположены близко друг к другу. Проектом предлагается развитие существующего подцентра, где расположены: магазины, ФАП, со строительством на I очередь; предприятия общественного питания. В границы деревни включаются новые площадки жилой зоны (малоэтажная индивидуальная жилая застройка с приусадебными участками 1 3 этажа), расположенные к северу и западу от деревни, где предусматривается строительством на I очередь и расчетный срок учреждений культурно бытового и социального обслуживания: детские сады, аптека, КБО, магазин.

В западной, северной  и юго-восточной частях деревни располагаются значительные территории развития населенного пункта (пойма р.Волги), включаемые в ее границы. На данных территориях предлагается строительство многоэтажной многоквартирной жилой зоны (9 и более этажей) и индивидуальной малотажной жилой зоны с размещением на них дошкольных и общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения, подцентров учреждений культурно-бытового обслуживания, а именно продовольчственные и непродовольственные магазины, предприятия общественного питания и бытового обслуживания, объектов спорта и т.д.

Село  Федяково

Село Федяково расположено в восточной части сельского поселения.

Село имеет компактную планировочную структуру. Жилые зоны представлены малоэтажной индивидуальной жилой застройкой с приусадебными участками, три широкие жилые улицы проходят с юго запада на северо восток. В селе имеются небольшие подцентры, где размещены: магазин, ФАП, церковь (объект культурного наследия). Проектом предлагается строительство на расчетный срок и I очередь: магазина, кафе, аптеки, детского сада. Территориального развития села проектом не предусматривается.

Село  Большая  Ельня

Село Большая Ельня расположено южнее д.Ржавка. Жилые зоны представлены малоэтажной индивидуальной жилой застройкой (1 2 эт.) с приусадебными участками. В юго восточной части населенного пункта имеется общественный центр, представленный площадью, которую формируют следующие здания и сооружения: магазин, ФАП, церковь (объект культурного наследия), I очередь предлагается строительство дома досуга (клуб). В западной части села расположена территорий детского санатория «Большая Ельня».

В границы населенного пункта включаются территории развития села, расположенные в восточной части. На данных территориях предлагается строительство индивидуальной малоэтажной жилой зоны  с размещением на них дошкольных и общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения, подцентров учреждений культурно-бытового обслуживания, а именно продовольчственные и непродовольственные магазины, предприятия общественного питания и бытового обслуживания, объектов спорта и т.д.

Поселок  Ждановский

Поселок Ждановский – административный центр сельского поселения, расположен в центральной его части. Поселок имеет компактную планировочную структуру. Жилые зоны поселка представлены: малоэтажной индивидуальной жилой застройкой (1 2 эт.) с приусадебными участками, малоэтажной многоквартирной жилой застройкой (2 3 эт.), среднеэтажной многоквартирной жилой застройкой        (4 5 эт.), среди которой находятся участки: общеобразовательной школы, детского сада, учреждения культурно бытового обслуживания: здание администрации, отделение связи, кафе, поликлиника, аптеки, предприятие бытового обслуживания, ряд магазинов продовольственных и непродовольственных товаров.

В северной и восточной частях поселка размещены производственные зоны, представленные предприятиями: ООО СПК «Ждановский», АЗС, шиномонтаж, ИП Старченко, ООО «Пластмодерн Д», ЗАО «Элкаб» кабельный завод, МУП ЖКХ «Ждановец», ООО «Логофрост».

В границы населенного пункта предлагается включить новую площадку малоэтажной много-квартирной жилой застройки (2-4 эт.), расположенную к север- востоку от поселка, где проектируется подцентр с размещением на I очередь следующих учреждений культурно бытового обслуживания: детский сад, магазин, КБО, кафе.

В центральной части поселка формируется спортивная зона, которую представляют: существующий стадион и проектируемый на I очередь ФОК.

В северо-западной части поселка предлагается строительство среднеэтажной 5- 8 этажей) и многоэтажной ( 9 и более этажей) жилых зон. К северу от проектируемой многоэтажной жилой застройки предлагается размещение площадок под индивидуальное жилищное строительтво с приусадебными участками.

В производственной зоне п.Ждановский проектом предлагается строительство пожарного депо.

Деревня  Опалиха

Южнее п.Ждановский располагается деревня Опалиха, имеющая линейную планировочную структуру, состоящую из 2х улиц малоэтажной индивидуальной жилой застройки (1 2 эт.) с приусадебными участками. В границы населенного пункта включаются инвестиционные площадки жилых зон (малоэтажная индивидуальная застройка 1 2 эт.), расположенные в юго западной части деревни.

Проектом предлагается организация подцентра на I очередь строительства со строительством учреждений культурно бытового обслуживания: детского сада, магазина, кафе столовой.

Деревня  Малая Ельня

К северо востоку от д.Опалиха располагается населенный пункт – д.Малая Ельня.

Она имеет линейную планировочную структуру, жилые кварталы малоэтажной индивидуальной жилой застройки (1 2 эт.) с приусадебными участками располагаются по сторонам главной улицы деревни, проходящей с северо запада на юго восток.

В границы населенного пункта включаются инвестиционные жилые зоны (малоэтажная индивидуальная жилая застройка 1 2 эт. с приусадебными участками), расположенные в юго западном, западном направлении от деревни. Проектом предлагается организация небольшого подцентра на I очередь строительства, который будут формировать следующие здания и сооружения: детский сад, магазин, аптека, отделение связи, отделение сбербанка, клуб (досуговый центр).

Деревня  Крутая

К юго западу от п.Ждановский располагается небольшой населенный пункт (в одну улицу) деревня Крутая.

Жилые зоны представлены малоэтажной индивидуальной застройкой (1 2 эт.) с приусадебными участками. В границы деревни включается инвестиционная жилая зона малоэтажной индивидуальной застройки (1 2 эт.) с приусадебными участками, расположенная в западной и восточной части деревни. Проектом предлагается организация общественного центра проектируемой территории, который будут формировать следующие здания и сооружения: общеобразовательная школа, детский сад, магазин, отделение связи, столовая кафе, КБО, аптека, дом досуга и др. На присоединяемой к деревни территории в юго восточной части предлагается строительство многоквартирного жилого комплекса (3 этажный и 14 этажный), который будет формировать общественный подцентр: школу, детский сад, торгово развлекательное учреждение.

Деревня  Фроловское

Южнее д.Крутая, севернее железной дороги располагается деревня Фроловское, имеющая линейную структуру. Главная улица деревни проходит с запада на восток. Жилые зоны представлены малоэтажной индивидуальной жилой застройкой (1 2 эт.) с приусадебными участками. В селе имеется небольшой подцентр с магазином и ФАП. В настоящее время в границы деревни включена инвестиционная площадка жилой малоэтажной застройки (1 2 эт.) с приусадебными участками, располагаемая в северо восточной части деревни.

Проектом предлагается включение в границы села аналогичной площадки, размещаемой в северо западной, северной частях населенного пункта, с организацией небольшого подцентра, где будут размещены: детский сад, магазин.

Деревня  Черемисское

Северо западнее д.Фроловское, примыкая к его границе находится деревня Черемисское. Деревня имеет компактную планировочную структуру. Река Черная, протекая по территории деревни с северо запада на юго восток, разделяет ее на две части: северную и южную, которые застроены малоэтажной индивидуальной жилой застройкой с приусадебными участками. В границы деревни включается жилая  инвестиционная зона малоэтажной индивидуальной застройки с приусадебными участками, которая размещается в северо западной части деревни. В небольшом проектируемом подцентре размещены: детский сад, магазин.

Поселок  Черемисский

Вдоль железной дороги, к северо западу от с.Черемисское расположен небольшой населенный пункт – поселок Черемисский.

Жилые зоны поселка представлены малоэтажной индивидуальной жилой застройкой с приусадебными участками. Территориального развития населенного пункта не предусматривается.

III.5. Межселенное  культурно бытовое  обслуживание

Учреждения культурно бытового обслуживания населения Большеельнинского сельсовета представлены рядом учреждений повседневного пользования с частичными элементами периодического пользования.

Учреждения эпизодического и периодического пользования в полном объеме услуг расположены в районном центре г.Кстово, а так же в областном центре г.Н.Новгорода. В с.Федяково располагается торговый центр «Мега», являющийся центром обслуживания городского значения.

Центром обслуживания сельсовета является п.Ждавновский. Здесь находятся учреждения периодического и повседневного спроса: детские дошкольные учреждения с нормативной вместимостью 245 мест при фактической посещаемости – 274 ребенка; общеобразовательная школа с нормативной вместимостью 1200 учащихся при фактической посещаемости 615 человек. Из учреждений здравоохранения в п.Ждановский находятся врачебная амбулатория на 120 посещений в смену и аптека. Оказание медицинской помощи более высокого ранга ведется в районном и областном центре.

Учреждения культуры представлены домом культуры и библиотекой в с.Большая Ельня и с.Федяково. Из учреждений торговли – магазины размещаются в п.Ждановский, с.Федяково, д.Опалиха, д.М.Ельня, д.Черемисское, д.Ржавка, д.Б.Ельня. Предприятия общественного питания (кафе, столовая), предприятия бытового обслуживания (КБО), учреждения коммунального хозяйства (баня) размещаются в п.Ждановский. Там же находятся отделение связи и сберкасса. Фельдшерско акушерские пункты (ФАП) размещаются в с.Б.Ельня, д.Ржавка, с.Федяково, д.Фроловское.

В целом по сельсовету обеспеченность рядом имеющихся учреждений культурно бытового обслуживания не достаточно велика. По основным учреждениям она ниже нормативной, а именно: дошкольные учреждения, амбулатория, предприятия общепита, предприятия бытового обслуживания, досуговые центры, бани, предприятия торговли.

Территориальная организация системы культурно бытового обслуживания населения сельсовета предполагает обеспечение жителей каждого сельского поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности или доступности на транспорте не более 30 минут. Расчет необходимых  учреждений  обслуживания  определен согласно СНиПа 2 07 01 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

На основании СНиПа 2.07.01 89* уровень обеспеченности детей дошкольными учреждениями устанавливается с учетом демографической ситуации в пределах 85% (включая дошкольные учреждения общего типа, специализированного и оздоровительного). Этот показатель в настоящее время составляет 48 мест на 1 тыс. жителей (расчет произведен на основании данных Федеральной службы государственной статистики «Распределение населения по полу и возрасту»).

Проанализированы показатели изменения уровня обеспеченности детей дошкольными учреждениями по годам. В результате анализа выявлено, что норматив обеспеченности держался на данном уровне. В последнее время произошло небольшое увеличение, что связано с повышением рождаемости. При сохранении данной тенденции, норматив обеспеченности детскими дошкольными учреждениями может составить на расчетный срок 55 место на 1тыс. жителей, в том числе на І очередь 51 мест.

Уровень обеспеченности детей общеобразовательными школами в настоящее время составляет 90 мест на 1 тыс. жителей.

Уровень обеспеченности общеобразовательными школами рассчитан на основании СНиПа 2.07.01 89*, где принимается 100% охвата детей неполным средним образованием (I ІХ классы) и до 75% детей – средним образованием (Х ХІ классы)при обучении в одну смену. Учитывая переход возрастной группы, обслуживаемой детскими дошкольными учреждениями, в школьный возраст, а также переход школьников в трудоспособный возраст, кроме того, дальнейшее повышение уровня рождаемости, проектом предлагается норматив для расчета потребности мест в общеобразовательных школах  95 мест на 1 тыс. жителей, в том числе на І очередь 90 мест.

В таблицах № 1 и № 2 представлен перечень существующих учреждений культурно бытового обслуживания и обеспеченность данных учреждений.

Для полного обеспечения объектами культурно бытового обслуживания сельского населения и дополнительного населения, которое будет проживать в инвестиционных зонах проектом предлагается новое строительство, которое будет размещено в п.Ждановский, д.Фроловское, д.Крутая, д.Опалиха, д.М.Ельня, с.Б.Ельня, д.Ржавка, с.Федяково, д.Черемисское, а именно: дошкольные учреждения, общеобразовательные учреждения, поликлиники, торговые центры, предприятия общественного питания и бытового обслуживания, физкультурно оздоровительный комплекс, досуговые центры, гостиница, мотель, пожарное депо и т.д.

Более подробно с указанием вместимости, наименованиями, размещением нового строительства по населенным пунктам см. таблицу № 3 «Новое строительство учреждений культурно бытового обслуживания».

Перечень  существующих  объектов  культурно бытового  обслуживания

Таблица № 1

| № п/п | Наименование учреждений обслуживания | Местоположение | Характеристика учреждений обслуживания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Детский сад (норма/факт) | п. Ждановский | 245/274 мест |
| 2. | Школа (норма/факт) | п. Ждановский | 1200/615 мест |
| 3. | Врачебная амбулатория | п. Ждановский | 120 посещ.в смену |
| 4. | Дом культуры | п. Ждановский | 212 мест |
| 5. | Библиотека | п. Ждановский | 36,0 тыс. томов |
|  | Библиотека | с. Большая Ельня | 10,0 тыс. томов |
|  | Библиотека | с. Федяково | 5,0 тыс. томов |
| 6. | Магазины | п. Ждановский | 982,0 м торг. площ. |
|  | СТЦ «Мега» | с. Федяково | 103082,3 м торг. площ. |
|  | Магазины | д. Опалиха | 50,2 м торг. площ. |
|  | Магазины | д. Малая Ельня | 37,5 м торг. площ. |
|  | Магазины | д. Черемисское | 60,8 м торг. площ. |
|  | Магазины | д. Ржавка | 60,3 м торг. площ. |
|  | Магазины | с. Большая Ельня | 76,2 м торг. площ. |
|  | Магазины | д. Федяково | 50,0 м торг. площ. |
| 7. | Столовая, кафе | п. Ждановский | 110 пос. мест |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8. | Предприятие бытового обслуживания | п. Ждановский | 18 раб. мест |
| 9. | Отделение связи | п. Ждановский | 1 объект |
| 10. | Отделение сбербанка | п. Ждановский | 1 объект |
| 11. | Аптека | п. Ждановский | 1 объект |
| 12. | ФАП | с. Большая Ельня | 1 объект |
|  | ФАП | д. Ржавка | 1 объект |
|  | ФАП | с. Федяково | 1 объект |
|  | ФАП | д. Фроловское | 1 объект |
| 13. | Баня | п. Ждановский | 30 мест |
| 14. | Сельская администрация | п. Ждановский | 300,0 м |
| 15 | Спортивная территория | п. Ждановский | 1,8 га |

Обеспеченность  учреждениями  культурно бытового  обслуживания

Таблица № 2

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Необходимо по норме | Существ. положение | % обеспеченности |
| 1 | Дошкольные учреждения | мест (норма/факт) |  | 245/274 | 89,4 |
| 2 | Общеобразовательные учреждения | мест (норма/факт) |  | 1200/615 | 195,1 |
| 3 | Поликлиника, амбулатория | посещ. в смену | 204 | 120 | 58,8 |
| 4 | Аптека | объект | 1 | 1 | 100,0 |
| 5 | Торговые центры, продовольственные и непродовольственные магазины (без ТЦ «Мега») | м2 торг. площади | 2442,9 | 1307,0 | 53,9 |
| 6 | Предприятия общественного питания | посад. мест | 326 | 110 | 33,7 |
| 7 | Спортивные территории | га | 1,6 | 1,8 | 113,0 |
| 8 | Отделение связи | объект | 1 | 1 | 100,0 |
| 9 | Отделение сбербанка | объект | 1 | 1 | 100,0 |
| 10 | Пожарное депо | машины | 7 |  |  |
| 11 | Библиотека | тыс. томов | 40,7 | 46,0 | 113,0 |
| 12 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 33 | 18 | 54,5 |
| 13 | Досуговые центры и культурно развлека тельные учреждения | мест | 1222 | 212 | 17,3 |
| 14 | ФАП | объект | 1 | 4 | 400,0 |
| 15 | Бани, сауны | мест | 57 | 30 | 52,6 |
| 16. | Стадион | га | 1,6 | 1,8 | 113,0 |

Новое  строительство  учреждений  культурно бытового  обслуживания  (расчетный срок/ в том числе I  очередь  строительства)

Таблица № 3

| № | Наименование | Ед. | п.Ждановский | д.Фроловское | д.Крутая | д.Опалиха | д.Малая Ельня | с.Большая Ельня | д.Ржавка | с.Федяково | д.Черемисское |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | учреждений | изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Дошкольные учреждения | мест | 2х240/ 2х240; 2х270/ 2х270; | 1х90/ 90 | 1х90/ 90; 1х400/ 400 | 1х70/ 70 | 1х70/ 70 | 50/50 | 1х60/- 5х160/ 5х160 | 1х50/ - | 1х90/ 90 |
| 2. | Общеобразовательные учреждения | мест | 380/380 |  | 825/ 825; 750/ 750 |  |  | 80/80 | 2x600/ 2x600/ |  |  |
| 3. | Поликлиника | посещ. в смену | 500/ 500 |  | 300/ 300 |  | 300/ 300 |  | 300/300 |  |  |
| 4. | Аптека | объект |  |  | 1/1 |  | 1/1 |  | 4/4 | 1/- |  |
| 5. | Торговые центры, продовольственные и непродовольст венные магазины | м2 торг. площ. | 1х2000,0/ 2000,0; 1х650,0/ 650,0; 2х100,0/ 200,0; 1х250,0/ 250,0 | 350,0/ 350,0 | 9265,0/ 9265,0 | 1х250,0/ 250,0; 1х200,0/ 200,0 | 250,0/ 250,0 | 225,0/ 225,0 | 3540,0/ 3540,0 | 200,0/ 200,0 | 350,0/ 350,0 |
| 6. | Предприятия общественного питания | посад. мест | 2х200/ 400; 200/200 |  | 2х200/ 400; | 200/200 | 180/180 | 30/30 | 480/480 | 30/30 |  |
| 7. | Спортивные территории | га | 1,0/ 1,0 |  |  |  |  | 0,2/0,2 | 2,4/2,4 |  |  |
| 8. | ФОК, в т.ч.: | объект | 1/1 |  |  |  |  |  | 1/1 |  |  |
|  | Бассейн | м2зерк. воды | 300,0/ 300,0 |  |  |  |  |  | 150,0/ 150,0 |  |  |
|  | Спортивный зал | м2площ. пола | 986,0/ 986,0 |  |  |  |  |  | 500,0/ 500,0 |  |  |
|  | Сауна | мест | 35/35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Спортивная территория | га | 1,0/ 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Библиотека (при клубе) | тыс. томов | 12,0/ 12,0 |  | 20,0/ 20,0 |  | 20,0/ 20,0 | 20,0/ 20,0 |  |  |  |
| 10. | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 2х15/ 30 |  | 20/20 |  | 5/5 | 3/3 | 50/50 |  |  |
| 11. | Досуговые центры и куль турно развлекательные учреждения | мест | 150/ 150 | 3300/3300 | 200/ 200 |  | 200/ 200 | 200/ 200 |  |  |  |
| 12. | Филиалы банков | объект | 1/1 |  | 1/1 |  | 1/1 | 1/1 | 2/2 |  |  |
| 13. | Отделение связи | объект | 1/1 |  | 1/1 |  | 1/1 | 1/1 | 2/2 |  |  |
| 14. | Бани, сауна | мест |  |  | 130/ 130 |  |  |  | 90/90 |  |  |
| 15. | Административное здание (офисы) | т.м3 | 0,8/ 0,8 |  | 1,0/ 1,0 |  | 1,0/ 1,0 |  | 1,0/1,0 |  |  |
| 16. | Пожарное депо | маши ны | 6+2 спец./8 |  |  |  |  |  | 2/2 |  |  |
| 17. | Мотель | мест | 100/ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Гостиница | мест | 30/30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Религиозное сооружение | т.м3 | 0,5/ 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ритуальное  обслуживание

В настоящее время на территории Большеельнинского сельсовета расположены кладбища: в д.Б.Ельня – 6,8 га, в с.Федяково – городское кладбище – 55,2 га.

По расчету для населения сельсовета необходим новый участок для захоронения размером 6,0 га (при нормативе 0,24 га на 1 тыс.человек).

На расчетный срок, в том числе на I очередь строительства предлагается новая площадка под захоронение населения в районе ж/дороги размером 6,0 га.

# Глава  IV

# ДОРОЖНО ТРАНСПОРТНАЯ  ИНФРАСТРУКТУРА

1. Внешний транспорт и дороги

Муниципальное образование Большеельнинский сельсовет граничит южной стороной с областным центром г. Нижним Новгородом и юго восточной с районным центром г. Кстово.

Сельсовет обслуживается автомобильным и железнодорожным транспортом. Воздушные перевозки осуществляются аэропортом международного класса города Нижнего Новгорода, расположенным в 24 км от сельсовета.

По территории сельсовет проходят электрифицированные железнодорожные пути Ройка–Красный Узел–Мыза IV класса. Данная ветка обслуживает пассажирские перевозки по направлениям: Мыза–Арзамас 2, Мыза–Окская, Мыза–Зелецино. Общая интенсивность движения поездов составляет 6 пар в сутки. Протяженность железной дороги в пределах сельсовета составляет 3,6 км. В сельсовете пассажирские железнодорожные перевозки обслуживает станция Большая Ельня, оборудованная перроном для ожидания транспорта. Павильоны для ожидания транспорта отсутствуют.

Другая железнодорожная ветка, проходящая по Большеельнинскому сельсовету, обслуживает направление Ройка–Кстово (железнодорожная ветка I класса). Протяженность железной дороги в пределах сельсовета составляет 7,8 км.

По территории Большеельнинского сельсовета проходит автомобильная дорога федерального значения М 7 «Волга» «Москва–Нижний Новгород–Казань Уфа». Протяженность в пределах района проектирования составляет 8,4 км. Данная автодорога в большей степени обслуживает пассажирский, грузовой и легковой транзитный транспорт, I техническая категория. По этой автодороге осуществляются основные транзитные грузовые и пассажирские перевозки.

Так же по территории сельсовета проходит автодорога 22 ОП РЗ 22К - 0030 Восточный подъезд к г.Н.Новгород от а/д М - 7 "Волга". Протяженность в границах сельского поселения Большеельнинский сельсовет составляет 7,26 км, II техническия категория. Данная автомобильная дорога проходит по населенному пункту с.Большая Ельня и по д.Опалиха и является их центральной улицей.

22 ОП РЗ 22К 0031 «Большая Ельня–Ольгино» еще одна крупная автомобильная дорога регионального значения, пролегающая по территории Большеельнинского сельсовета. Протяженность в пределах района проектирования составляет 2,7 км, II, III, IV технические категории. На данной автомобильной дороге в летний период в «часы пик» образуется «пробка», причиной которой является недостаточная пропускная способность проезжей части и наличие охраняемого железнодорожного переезда в районе ж/д станции Большая Ельня. Затрудненное движение оказывает негативное влияние на экологию и экономику сельсовета, а также представляет опасность для жизни участников движения, провоцируя выезд автотранспорта на полосу встречного движения и обочину.

Пассажирские пригородные и областные междугородние перевозки осуществляются Нижегородскими и Кстовским пассажирскими автотранспортными предприятиями, а также несколькими частными транспортными компаниями. По автодороге «восточный подъезд к г. Н.Новгород от а/д Москва Н.Новгород Казань» проходит транзитный пассажирский транспорт по направлениям Нижний Новгород   Кстово, Нижний Новгород   Зеленый Город, Нижний Новгород   Работки. Все маршруты имеют остановки в пределах сельсовета и обслуживают внутренние перевозки, за исключением маршрутов № 230 Нижний Новгород–Кстово, № 328 Нижний Новгород–Работки.

По автодороге «Большая Ельня–Ольгино» проходит маршрут автобуса № 215 «Щербинки 2 – автовокзал «г. Кстово».

По автодороге М 7 «Волга» проходит маршрут автобуса № 216 «Щербинки 2 – автовокзал «г. Кстово». Так же по данной автодороге проходят многочисленные транзитные пассажирские маршруты по направлениям Москва, Казань, Уфа, Чебоксары, Ижевск, Пермь и др.

Проектные предложения

|  | Предусматривается реконструкция автомобильной дороги Восточный подъезд к г. Н.Новгород от а/д М-7 «Волга»; |
| --- | --- |
|  | на I очередь предлагается строительство дублера автодороги 22 ОП РЗ 22К - 0030 Восточный подъезд к г.Н.Новгород от а/д М - 7 "Волга" протяженностью 3,8 км с выходом на автодорогу 22 ОП РЗ 22К 0031 «Большая Ельня–Ольгино»; |
|  | на расчетный срок проектом предусматривается реконструкция а/д Большая Ельня – Ольгино; |
|  | за расчетный срок предлагается строительство автомобильной дороги значения, соединяющей автодорогу М 7 «Волга» и проектируемый мост через р.Волгу с выходом на автодорогу регионального значения Р159 Нижний Новгород–Киров; |
|  | за расчетный срок проектом предлагается строительство дублера автодороги 22 ОП РЗ 22К - 0030 Восточный подъезд к г.Н.Новгород от а/д М - 7 "Волга" в районе д.Опалиха; На I очередь строительства проектом предлагается организовать павильон для ожидания транспорта на станции Большая Ельня; |
|  | за расчетный срок рекомендуется направить транзитный маршрут автобуса № 230 и транзитный маршрут автобуса №328 по новой автодороге регионального значения на побережье р.Волги. |

2. Улично дорожная сеть и транспортное обслуживание

Существующее положение

Основное внутреннее транспортное движение в муниципальном образование осуществляется по автодорогам М 7 «Волга», 22 ОП РЗ 22К - 0030 Восточный подъезд к г.Н.Новгород от а/д М - 7 "Волга", 22 ОП РЗ 22К 0031 «Большая Ельня–Ольгино».

Внутри населенных пунктов муниципального образования проходят главные улицы, которые служат для связи основных частей между собой и предназначены так же для пропуска массового пассажирского транспорта и транзитного транспорта. Ширина улиц в красных линиях составляет 15 - 20 м.

Основные улицы населенных пунктов муниципального образования обслуживают непосредственно жилые районы, обеспечивают выход из жилых районов на главные улицы населенных пунктов. Ширина улиц в красных линиях составляет около 15 м.

Характеристика улично дорожной сети представлена в таблице 4.2.1

Таблица 4.2.1   Характеристика улично дорожной сети*

| Категория улиц | Протяженность, км | Плотность, км/100 км2 |
| --- | --- | --- |
|  | Сущ. поло жение | I очередь стр ва | Расчетный срок | Сущ положение | I очередь стр ва | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Автомобильная дорога федерального значения | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 15,6 | 15,6 | 15,6 |
| Автодороги регионального значения, главные и основные улицы населенных пунктов | 9,813 | 9,813 | 9,813 | 15,4 | 15,4 | 15,4 |
| Автодороги межмуниципального значения, главные и основные улицы населенных пунктов | 13,940 | 13,940 | 13,940 | 26,6 | 26,6 | 26,6 |
| Прочие автодороги, главные и основные улицы населенных пунктов | 4,7 | 30 | 38,8 | 8,7 | 55,7 | 72,1 |
| Итого: | 36,853 | 62,153 | 70,953 | 66,3 | 113,3 | 129,6 |

*   данные в таблице приведены только для дорог с капитальным покрытием

Таблица 4.2.2 – Протяженности автомобильных дорог

общего пользования регионального и межмуниципального

значения в пределах муниципального образования

| Идентификационный номер | Наименование автодороги | Протяженность |
| --- | --- | --- |
| 22 ОП МЗ 22Н - 2673 | Подъезд к д.Ржавка от а/д Восточный подъезд к г.Н.Новгороду | 1,230 |
| 22 ОП МЗ 22Н - 2660 | Подъезд к д.Анкудиновка от а/д Восточный подъезд к г.Н.Новгород | 0,861 |
| 22 ОП МЗ 22Н - 2616 | Подъезд к с.Федяково от а/д Большая Ельня - Ольгино | 0,790 |
| 22 ОП МЗ 22Н - 2614 | Подъезд к п.Ждановский от а/д Восточный подъезд к г.Н.Новгород | 1,640 |
| 22 ОП МЗ 22Н - 5008 | Подъезд к курортному поселку Зеленый Город от а/д М - 7 "Волга" | 1,000 |
| 22 ОП МЗ 22Н - 2659 | Подъезд к д.Фроловское от а/д Подъезд к курортному поселку Зеленый Город | 3,065 |
| 22 ОП МЗ 22Н - 5005 | Подъезд к базе отдыха "Магистраль" от а/д Подъезд к курортному поселку Зеленый Город | 0,050 |
| 22 ОП МЗ 22Н - 2631 | Подъезд к с/х "Кстовский" от а/д М - 7 "Волга" | 1,880 |
| 22 ОП МЗ 22Н - 2621 | Подъезд к д.Малая Ельня - от а/д Подъезд к с/х "Кстовский" | 2,613 |
| 22 ОП МЗ 22Н - 2671 | Подъезд к садоводческому товариществу от а/д Подъезд к д.Малая Ельня | 0,811 |
| 22 ОП РЗ 22К - 0030 | Восточный подъезд к г.Н.Новгород от а/д М - 7 "Волга" | 7,260 |
| 22 ОП РЗ 22К - 0031 | Большая Ельня - Ольгино | 2,691 |

Проектные предложения

I очередь строительства:

|  | 22 ОП РЗ 22К - 0030 Восточный подъезд к г.Н.Новгород от а/д М - 7 "Волга" оказывает негативное влияние на экологию и экономику сельсовета, а также представляет опасность для жизни участников дорожного движения, провоцируя выезд автотранспорта на полосу встречного движения и обочину. На первую очередь проектом предлагается организовать дублер автодороги 22 ОП РЗ 22К - 0030 Восточный подъезд к г.Н.Новгород от а/д М - 7 "Волга", проходящий восточнее д.Ржавка. Протяженность дублера в пределах сельского поселения Большеельнинский сельсовет составит 3,5 км. Так же проектом предлагается реконструкция автомобильной дороги Восточный подъезд к г. Н.Новгород от а/д М-7 «Волга». Генерпльным планом предусматривается реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-2660) Подъезд к д. Анкудиновка от а/д Восточный подъезд к. Н.Новгород. В целом проектом предусматривается на I очередь: - увеличение протяженности автомобильных дорог на 25,3 км; - реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Нижегородской области. |
| --- | --- |

Все населенные пункты имеют автомобильные подходы с твердым покрытием. Поэтому дорожную сеть можно считать развитой. Недостатком данной улично дорожной сети является отсутствие асфальтобетонного покрытия проезжей части в населенных пунктах, а также наличие поврежденного асфальтобетонного покрытия на автодорогах общего пользования. Проектом предлагается в первую очередь организовать устройство твердого покрытия на главных и основных улицах муниципального образования, а также начать укладку асфальтобетонного покрытия на улицах местного значения.

Все сложные и опасные дорожные участки должны быть обозначены соответствующими дорожными знаками и быть хорошо освещенными. Для безопасности пешеходов в районе их массового появления на дорогах (учебно воспитательные учреждения, крупные магазины и т.п.), необходимо устанавливать искусственные неровности (лежачие полицейские, высотой не более 10 см) обозначенные как разметкой, так и соответствующими дорожными знаками.

Расчетный срок:

На расчетный срок проектом предусматривается увеличение протяженности автомобильных дорог на 8,8 км.

Сооружения  на  автомобильных  и  железных  дорогах

Существующее  положение

На данный момент на территории Большельнинского сельсовета существуют следующие сооружения на автомобильных и железных:

|  | мост через р.Рахма на автодороге 22 ОП РЗ 22К - 0030 Восточный подъезд к г.Н.Новгород от а/д М - 7 "Волга" в районе д.Ржавка. Состояние – удовлетворительное; |
| --- | --- |
|  | путепровод на пересечении автодороги М 7 «Волга» и автодороги «Подъезд к курортному поселку Зеленый Город от а/д М - 7 "Волга"»; |
|  | мост через р.Черную на автодороге М 7 «Волга». Состояние – удовлетворительное; |
|  | путепровод на пересечении автодороги М 7 «Волга» и железной дороги в районе проектной парогазовой ТЭЦ; |
|  | путепровод на пересечении автодороги М 7 «Волга» и автодороги «Большая Ельня–Ольгино»; |
|  | охраняемый железнодорожный переезд в районе ТЦ «МЕГА» на автодороге «Большая Ельня–Ольгино»; |
|  | железнодорожный переезд в районе д.Черемисское; |
|  | водопропускное сооружение на автодороге «Подъезд к д.Фроловское от а/д Подъезд к курортному поселку Зеленый Город»; |
|  | водопропускное сооружение в районе с. Фроловское на железнодорожной линии; |
|  | железобетонный мост через р. Черную на автодороге 22 ОП МЗ 22Н 2614 Объездная дорога в п. Ждановский; |
|  | железобетонный мост через р. Черную на автодороге 22 ОП РЗ 22К 0030 Восточный подъезд к г. Н. Новгород от а/д М 7 «Волга» |
|  | металлический мост через р. Черную на а/д 22 ОП МЗ 22Н 2659 Подъезд к д. Фроловское от а/д подъезд к курортной зоне «Зеленый город». |

I очередь строительства:

|  | для предотвращения «напряженной» транспортной ситуации предлагается строительство кольцевой развязки в одном уровне на пересечении автодороги 22 ОП РЗ 22К - 0030 Восточный подъезд к г.Н.Новгород от а/д М - 7 "Волга" и дублера автодороги 22 ОП РЗ 22К - 0030 Восточный подъезд к г.Н.Новгород от а/д М - 7 "Волга"; |
| --- | --- |
|  | предлагается строительство мостового сооружения через р.Рахму на дублере автодороги 22 ОП РЗ 22К - 0030 Восточный подъезд к г.Н.Новгород от а/д М - 7 "Волга"; |
|  | строительство развязки в двух уровнях на пересечении автомобильных дорог 22 ОП РЗ 22К 0031 «Большая Ельня–Ольгино» и М 7 «Волга» или тоннеля под железной дорогой с соответствующей доработкой существующей развязки. |

Расчетный срок:

|  | строительство мостового сооружения через р. Рахму в районе проектируемой многоэтажной застройки; |
| --- | --- |
|  | строительство водопропускного сооружения в районе проектируемой многоэтажной застройки для доступа к проектируемому многоэтажному гаражному массиву. |

За расчетный срок:

|  | предлагается строительство кольцевой развязки в одном уровне в районе с.Большая Ельня; |
| --- | --- |
|  | предлагается строительство кольцевой развязки в одном уровне в районе д.Малая Ельня. |
|  | предлагается строительство мостового сооружения на проектной автодороге регионального значения через существующий водоем; |
|  | предлагается строительство мостового сооружения на автодороге дублер автодороги 22 ОП РЗ 22К - 0030 Восточный подъезд к г.Н.Новгород от а/д М - 7 "Волга" через р.Рахму. |

Общественный  транспорт

Существующее  положение

Местные пассажирские перевозки осуществляются Нижегородским пассажирским автотранспортным предприятием, Кстовским  пассажирским автотранспортным предприятием и частными транспортными компаниями. Характеристика маршрутов внутреннего и пригородного следования представлена в таблице 4.2.3.

Таблица 4.2.3 –внутренние и пригородные пассажирские маршруты

| Конечные пункты маршрута | Протяженность в один конец (км) | Кол во единиц подвижного состава | Средний интервал движения | Марка автобуса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Транзит |
| Нижний Новгород (а/с Сенная) Кстово | 24 | 6 | каждые 30 мин. | ЛиАЗ 5256 |
| Нижний Новгород (а/с Сенная) Зеленый город | 28 | 4 | каждые 40 мин. | ЛиАЗ 525626 |
| Нижний Новгород (а/с Сенная) Работки | 56,6 | 2 (4 в выходные) | 3 рейса в сутки (9 в выходные) | ЛиАЗ 4234 |
| Нижний Новгород (а/с Сенная) Дубрава | 45 | 2 (4 в выходные) | 3 рейса в сутки (9 в выходные) | ЛиАЗ 4234 |
| Нижний Новгород (Щербинки) – Кстово (через М 7) | 21 | 6 | каждые 30 мин. |  |
| Нижний Новгород (Щербинки) – Кстово (через К 31) | 22 | 6 | каждые 30 мин. |  |
| Местные маршруты |
| Касьянова – ТЦ Мега | 11 | 4 | каждые 20 мин. | SCANIA |
| а/с Кстово – ТЦ Мега | 13 | 4 | каждые 20 мин. | SCANIA |
| а/с Щербинки – ТЦ Мега | 20 | 4 | каждые 20 мин. | SCANIA |
| ст. метро «Автоза водская» – ТЦ Мега | 14 | 4 | каждые 20 мин. | SCANIA |

Проектные  предложения

Автомобильное пассажирское транспортное обслуживание в сельском поселении Большеельнинский сельсовет достаточно развито. Тем не менее, проектом предлагается на первую очередь организовать автомобильное пассажирское  транспортное обслуживание следующих населенных пунктов: д.Малая Ельня, д.Крутая, с.Фроловское, д.Черемисское, п.Черемисский. Данное мероприятие необходимо в связи со значительным ростом численности населения данных населенных пунктов. Так же необходимо обеспечить общественным пассажирским транспортом проектную секционную многоэтажную жилую застройку д. Ржавка. Общая протяженность новых маршрутов составит 16 км.

Индивидуальный  транспорт

На данный момент в Большеельнинском сельсовете насчитывается 2042 легковых автомобиля и 134 мотоцикла. В среднем уровень автомобилизации сельского поселения составляет 260 автомобилей на 1000 жителей. Информация по индивидуальному транспорту представлена в таблице 4.2.4.

Таблица 4.2.4  – индивидуальный транспорт

| Транспортные средства | Сущ. положение | I очередь строительства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма на 1000 жителей | Всего | Норма на 1000 жителей | Всего |
| Легковые автомобили | 2042 | 200 | 10279 | 300 | 15418 |
| Мотоциклы и мотороллеры | 134 | 50 | 2570 | 100 | 5140 |
| Общее количество транспортных средств | 2176 |  | 12849 |  | 20558 |

3. Гаражи,  стоянки,  предприятия  по  обслуживанию  транспорта,  АЗС

Гаражи,  стоянки

Существующее  положение

В настоящие время на территории сельсовета Большеельнинский размещаются несколько  гаражных массивов для постоянного хранения легковых автотранспортных средств:

|  | п.Ждановский, ул.Зеленая гаражный массив на 101 машино место; |
| --- | --- |
|  | п.Ждановский, ул.Зеленая гаражный массив на 362 машино места; |
|  | п.Ждановский, ул.Школьная гаражный массив на 313 машино мест; |
|  | п.Ждановский, ул.Школьная гаражный массив на 95 машино мест; |
|  | п.Ждановский, ул.Школьная гаражный массив на 156 машино мест; |
|  | в районе «Столбищенской» гаражный массив на 250 машино мест; |
|  | п.Ждановский, ул.Зеленая парковка для постоянного хранения частного автотранспорта на 472 машино места. |

Проектные  предложения

I очередь строительства:

На I очередь строительство жителей секционной застройки необходимо обеспечить местами для постоянного хранения частных легковых автотранспортных средств. По расчету необходимо 6270 машино мест. На данный момент существует 1317 машино мест в гаражных массивах и на парковке. В расчете не учтен гаражный массив в районе «Столбищенской», так как он обслуживает жителей города Кстово.

Проектом предлагается расширять существующие гаражные массивы, а так же на первую очередь начать строительство  двух этажных гаражных массивов около АЗС «Лукойл» в районе п.Ждановский (250 машино мест) и на северо западе п.Ждановский в проектной складской зоне (761 машино место).

Проектом предлагается организовать встроенные (пристроенные) подземные (надземные) парковки в  запроектированных многоэтажных жилых домах. Предлагается эффективно использовать внутриквартальные проезды – увеличивать ширину проезжей части для организации парковочных мест «под углом».

Расчетный срок:

На расчетный срок прогнозируется дальнейшее развитие Большеельнинского сельсовета. Предполагается значительное увеличение секционного жилого фонда в д.Ржавка, что приведет к серьезному увеличению потребности в местах для постоянного хранения частного легкового автотранспорта. По расчетам в течение 25 -30 лет необходимо организовать в общей сложности 9750 машино мест. Проектом предлагается продолжать организовывать места для хранения легкового автотранспорта на территории секционной застройки в виде подземных парковок и парковок наземных, равномерно распределенных по всей территории секционной застройки. Так же предлагается строительство трехэтажного гаражного массива размещенного юго-западнее проектной секционной застройки на 1200 машино мест.

Для обеспечения жителей многоэтажной проектной застройки местами для постоянного хранения авотрнаспорта предлагается организовать парковку для постоянного хранения автотранспорта на пересечении автодорог М 7 «Волга» и «Восточный подъезд к г. Н.Новгород от а/д Москва Н.Новгород Казань Уфа» на 1200 м/м.

Станции  технического  обслуживания  легковых  автомобилей

В настоящие время в муниципальном образовании отсутствую станции технического обслуживания легковых автомобилей.

Расчет требуемого количества постов СТО выполнен в соответствии с п.6.40 СНиП 2.07.01 89 и приведен в таблице 4.3.1.

Таблица 4.3.1   станции технического обслуживания

| Расчетный период | Расчетное количество | Количество на пост СТО | Требуемое количество постов СТО |
| --- | --- | --- | --- |
| I очередь строительства | 11564 | 200 | 58 |
| Расчетный срок | 17988 | 200 | 90 |

На I очередь проектом предлагается строительство следующих станций технического обслуживания:

|  | на автодороге 22 ОП РЗ 22К - 0030 Восточный подъезд к г.Н.Новгород от а/д М - 7 "Волга", около д.Ржавка – 8 постов (0,8 га); |
| --- | --- |
|  | в проектной складской зоне в районе бывшей птицефабрики – 34 поста (3,4 га); |
|  | в районе д.Крутая 8 постов (0,8 га); |
|  | около п.Ждановский на автодороге М 7 «Волга» 8 постов (0,8 га). |

На расчетный срок проектом предлагается строительство трех станций технического обслуживания:

|  | около п. Ждановский на автодороге М 7 «Волга» 8 постов (0,8 га); |
| --- | --- |
|  | в проектной складской зоне в районе бывшей птицефабрики – 20 постов (2 га); |
|  | на пересечении автодорог 22 ОП РЗ 22К - 0030 Восточный подъезд к г.Н.Новгород от а/д М - 7 "Волга"и 22 ОП РЗ 22К 0031 «Большая Ельня–Ольгино» 4 поста (0,4 га). |

Автозаправочные  станции

На территории Большеельнинского сельсовета в данный момент размещается 7 автозаправочных станций и одна газовая автозаправочная станция:

|  | около остановки с/з «Россия»; |
| --- | --- |
|  | на автодороге М 7 «Волга» в районе д.Опалиха; |
|  | на автодороге М 7 «Волга» в районе д.Опалиха; |
|  | на автодороге М 7 «Волга» перед въездом в г.Кстово; |
|  | на автодороге М 7 «Волга» перед въездом в г.Кстово; |
|  | п.Ждановский, ул.Магистральная; |
|  | около с.Большая Ельня; |
|  | на автодороге М 7 «Волга» в районе бывшей птицефабрики (АГЗС). |

Расчет требуемого количества колонок АЗС выполнен в соответствии с п.6.41 СНиПа 2.07.01 89 и приведен в таблице 4.3.2:

Таблица 4.3.2 – расчет автозаправочных станций

| Расчетный период | Расчетное количество автомобилей | Количество автомобилей на 1 колонку | Требуемое количество колонок (АЗС) |
| --- | --- | --- | --- |
| I очередь строительства | 11564 | 1200 | 10(~3) |
| Расчетный срок | 17988 | 1200 | 15(~5) |

Для обеспечения нужд жителей муниципального образования, а так же транзитного транспорта проектом предлагается организовать две АЗС на автодороге «Большая Ельня–Ольгино».

III.4. Технико экономические  показатели,  основные объемы  работ, стоимость  I  очереди  строительства

Таблица3.4.1   технико экономические показатели

| Наименование | Един. | В том числе: |
| --- | --- | --- |
| объектов | измер. | Существ. положение | I оч.стр ва новое стр во реконстр. | Расчетный срок |
| Внешний транспорт: |
| Железная дорога | км | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
| Павильон для ожидания поезда на ст.Большая Ельня | объект |  | 1 | 1 |
| Улично дорожная сеть: |
| Автомобильные дороги федерального значения | км | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| Автомобильные дороги регионального значения | км | 9,813 | 9,813 | 9,813 |
| Автомобильные дороги межмуници пального значения | км | 13,940 | 13,940 | 13,940 |
| Прочие автомобильные дороги, главные и основные улицы населенных пунктов | км | 4,7 | 30 | 38,8 |
| Искусственные сооружения на улично дорожной сети: |
| Мост, путепровод | объект | 6 | 7 | 8 |
| Водопропускное сооружение | объект | 2 | 2 | 3 |
| Развязка кольцевая в одном уровне | объект |  | 1 | 1 |
| Развязка автомобильная в разных уровнях | объект | 1 | 2 | 2 |
| Железнодорожный переезд | объект | 2 | 2 | 2 |
| Общественный транспорт: |
| Маршрут автобуса | км | 18 | 34 | 34 |
| Сооружения для обслуживания и хранения транспортных средств: |
| Гаражи | машино мест | 1277 | 2288 | 3488 |
| Отдельностоящие стоянки для постоянного хранения автотранспорта (наземные) | машино мест | 472 | 472 | 2172 |
| Стоянки для постоянного хранения автотранспорта (подземные, надземные, встроенные, пристроенные), парковочные места вдоль внутриквартальных проездов | « |  | 3510 | 4090 |
| Станции технического обслуживания | пост |  | 58 | 90 |
| Автозаправочные станции | объект | 8 | 9 | 10 |

Таблица 3.4.2 – основные объемы работ

| Наименование объектов | Ед. измер. | I первая очередь строительства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Павильон для ожида ния поезда на ст.Большая Ельня | объект | 1 |  |
| Прочие автодороги, главные и основные улицы населенных пунктов | км | 25,3 | 8,8 |
| Мост, путепровод | объект | 1 | 1 |
| Водопропускное сооружение | объект |  | 1 |
| Развязка кольцевая в одном уровне | объект | 1 |  |
| Развязка автомобиль ная в разных уровнях | объект | 1 |  |
| Стоянки для постоян ного хранения авто транспорта (наземные) | машино мест |  | 1700 |
| Стоянки для постоянного хранения автотранспорта (подземные, надземные, встроенные, пристроенные), парковочные места вдоль внутриквартальных проездов | машино мест | 3510 | 580 |
| Гаражи | машино мест | 1011 | 1200 |
| Станции технического обслуживания | пост | 58 | 32 |

Подсчет стоимости основных объемов работ по улично дорожной сети и сооружениям обслуживания транспортных средств на I очередь строительства приведен в  таблице 3.4.3.

Подсчет выполнен по сборнику укрупненных показателей затрат по застройке, инженерному оборудованию, благоустройству и озеленению городов в ценах II квартала 2010 года.

Таблица 3.4.3 – стоимость I очереди строительства

| Наименование объектов | Расчетн. единицы | Кол во расчетных единиц | Стоимость расчетной единицы (тыс. руб.) | Стоимость (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Павильон для ожидания поезда на ст.Анкудиновка | объект | 1 | 1000 | 1000 |
| Прочие автомобильные дороги, главные и основные улицы населенных пунктов | км | 25,3 | 45000 | 1138500 |
| Мост, путепровод | объект | 1 | 17400 | 17400 |
| Развязка кольцевая в одном уровне | объект | 1 | 35000 | 35000 |
| Развязка автомобильная в разных уровнях | объект | 1 | 314000 | 314000 |
| Гаражи | машино мест | 1011 | 232 | 234552 |
| Станции технического обслуживания | пост | 58 | 5500 | 319000 |
|  |  | Итого: |  | 2059452 |

Ориентировочная стоимость I очереди строительства в ценах II квартала 2010 года составит 2 млрд. 059 млн. 452 тыс. рублей.

Глава  V

ИНЖЕНЕРНАЯ  ИНФРАСТРУКТУРА

V.1. Водоснабжение

Существующее  положение

Источником водоснабжения  проектируемой территории служат подземные и поверхностные воды. Водозаборными сооружениями подземных вод являются артезианские скважины, родники и шахтные колодцы. Всего на территории Большеельнинского сельсовета  насчитывается  3 артскважины, 4 родника и 21 общественный шахтный колодец.  Населением  используются  также  индивидуальные  источники.

Хоз питьевое водоснабжение  п.Ждановский осуществляется от водопроводных очистных сооружений г.Н.Новгорода – «Малиновая гряда». Общее водопотребление составляет ориентировочно  1673 куб.м/сут., общая протяженность водопроводных сетей – 9.75 км.  Хоз питьевое водоснабжение ООО «СПК «Ждановский» осуществляется от водопроводных сетей п.Ждановский, производственное – от  технического водопровода г.Кстово.

Часть предприятий поселка для производственных нужд также использует воду из технического водопровода  г.Кстово.

Водопроводные сети    имеются  в населенных пунктах: с.Б.Ельня , д.М.Ельня, с.Федяково.  Качество воды не соответствует санитарным нормам по микробиологическим показателям (13.9% проб) в с.Б.Ельня, д.Федяково; по санитарно химическим показателям (23,5 % проб) в с.Б.Ельня (повышенная жесткость).

Водоснабжение  МТФ «Крутецкая» в д.Крутая осуществляется от собственной артскважины.

Водоснабжение д.Опалиха, д.Ржавка, д.Крутая, д.Фроловское, д.Черемисское, пос.Черемисский осуществляется из родников, шахтных колодцев и индивидуальных скважин. Качество питьевой воды источников нецентрализованного водоснабжения  является нестабильным по микробиологическим показателям.; а по химическим, как правило, вода характеризуется повышенной жесткостью и содержанием нитратов.

Водоснабжение торгового центра «МЕГА» осуществляется от сетей водоснабжения ГП НО НПЭК.

Существующие источники водоснабжения приведены в таблице V.1.1.

Таблица V.1.1

| № п/п | Наименование населенного пункта | Существующий источник водоснабжения |
| --- | --- | --- |
| 1. | п.Ждановский | Население – от водопроводных сооружений «Малиновая гряда» г.Н.Новгорода; производственная зона – водопроводные сети п.Ждановский и технический водопровод г.Кстово |
| 2. | с.Б.Ельня | 1 скв. детского санатория 4 шахтных колодца индив.скважины |
| 3. | д.Крутая | 2 шахтных колодца 1скважина на территории МТФ |
| 4. | д.М.Ельня | 1 скважина |
| 5. | д.Опалиха | 2 шахтных колодца индив.скважины |
| 6. | д.Ржавка | 1 родник 4 шахтных колодца индив.скважины |
| 7. | с.Федяково | 2 родника |
| 8. | д.Фроловское | 1 родник 4 шахтных колодца индив.скважины |
| 9. | д.Черемисское | 4 шахтных колодца индив.скважины |
| 10. | п.Черемисский | 1 шахтный колодец |

Данные по современному состоянию систем водоснабжения и водоотведения на проектируемой территории приведены в табл. V.1.1а.

Имеется  дефицит воды питьевого качества в д.Б.Ельня, д.Опалиха, д.Крутая, д.Ржавка, д.Черемисское, пос.Черемисский.

Общее водопотребление населением  проектируемой территории  составляет ориентировочно  1951 куб.м/сут. Протяженность водопроводных сетей в целом по сельсовету составляет около  14.6 км.   Часть сетей находится в неудовлетворительном состоянии и требует перекладки (д.Федяково, п.Ждановский).

Пожаротушение в п.Ждановский осуществляется от пожарных гидрантов. В с.Б.Ельня, д.Крутая, д.Фроловское, д.Черемисское, п.Черемисский используются противопожарные водоемы. В д.Ржавка для целей пожаротушения имеется подземная емкость V = 50 куб.м. В с.Федяково пожаротушение предусмотрено от водонапорных башен.

Пожаротушение промпредприятий п.Ждановский осуществляется из технического водопровода.

Таблица V.1.1а

| № п/п | Наименование населенного пункта | Население чел. 2010г. | Ориенти ровочное водопот ребление м3/сут | Водоотве дение м3/сут. | Протяженность сетей | % обеспечен ности водопроводом | Состояние источника водоснабжения; сетей и сооружений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | водопро вода, м | канали зации, м |  |  |
| 1. | п.Ждановский | 5203 | 1673 | 1673 | 9751 | 13361 |  | Необходима рекон струкция сетей и сооружений канали зации, сетей водо провода |
| 2. | с.Б.Ельня | 643 | 40 |  | 800 |  | 10 | Удовлетворительное |
| 3. | д.Крутая | 189 | 8 | 5 |  |  |  | « |
| 3. | д.Малая Ельня | 128 | 30 |  | 1000 |  | 100 | « |
| 4. | д.Опалиха | 394 | 16 | 10 |  |  |  | « |
| 5. | д.Ржавка | 576 | 23 | 14 |  |  |  | « |
| 6. | с.Федяково | 592 | 120 |  | 2500 |  | 100 | Удовлетворител., требуют ремонта сети водопровода |
| 7. | д.Фроловское | 161 | 30 |  |  |  |  | Удовлетворительное |
| 8. | п.Черемисский | 35 | 2 | 1 |  |  |  | Удовлетворительное |
| 9. | д.Черемисское | 222 | 9 | 6 |  |  |  | Удовлетворительное |

Проектные  предложения

Водоснабжение проектируемой территории предлагается  от водопроводных сетей г.Н.Новгорода и г.Кстово (земельные участки к юго востоку от д.Опалиха).   Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно питьевые нужды населения принято  согласно СНиП 2.04.02 84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и составит для населения, проживающего:

|  | в зданиях, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями – 200л/сут. на 1 человека; в зданиях, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией, с централизованным водоснабжением высотой свыше 12 этажей – 400л/сут. на 1 человека; |
| --- | --- |
|  | в зданиях, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией без ванн – 140 л/сут. на 1 человека; |
|  | в зданиях индивидуальной застройки с водопользованием из водоразборных колонок – 40 л/сут. на 1 человека. |

Проектом предусматривается ежедневный полив  тротуаров,  проездов, зелени из  расчета  50 л/сут. на 1 человека  в поливочный сезон. Полив предусматривается в часы минимального водопотребления.

Нормы расхода воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров принимаются согласно СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения».  Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается согласно СП 10.13130.2009 «Внутренний противопожарный водопровод».

Расходы воды на наружное / внутреннее пожаротушение  на проектируемой территории составят:

|  | п.Ждановский 15/10 л/сек.; |
| --- | --- |
|  | с.Б.Ельня – 15/5 л/сек.; |
|  | д.Крутая - 25/5 л/сек.; |
|  | д.М.Ельня - 15/5 л/сек.; |
|  | д.Опалиха– 10 л/сек.; |
|  | д.Ржавка - 30 л/сек.; |
|  | с.Федяково – 5 л/сек.; |
|  | д.Фроловское 10/2,5 л/сек.; |
|  | д.Черемисское – 5 л /сек.; |
|  | п.Черемисский 10/2,5 л/сек. |

Ориентировочные расходы  воды проектируемого торгово-развлекательного комплекса у д.Фроловское составят: хоз-питьевые – 475 куб.м/сут. , наружное пожаротушение – 50л/сек., внутреннее и автоматическое – 180 л/сек.

Расход воды на автоматическое пожаротушение производственно складских территорий принимается 72 л/сек.

Пожаротушение в населенных пунктах предусматривается  из пожарных гидрантов, пожарных резервуаров и водоемов. Расстояние между гидрантами определяется расчетом согласно СНиП 2.04.02 84*  на последующей стадии проектирования.  Противопожарный запас воды хранится в резервуарах чистой воды на площадках водопроводных сооружений.  Расчетные расходы воды приведены в таблице V.1.3.

Проектом  предлагается :

подключение к водопроводным сетям г.Кстово застройки на земельных участках к

юго востоку от д.Опалиха;

|  | подключение к водопроводным сетям г.Н.Новгорода всей остальной застройки на проектируемой территории; |
| --- | --- |
|  | реконструкция существующих водопроводных сетей с учетом перспективного жилищного строительства; |
|  | дальнейшее развитие водопроводной сети в п.Ждановский, с.Б.Ельня, д.М.Ельня, с.Федяково; |
|  | строительство водопровода в д.Крутая, д.Опалиха, д.Ржавка, д.Фроловское, д.Черемисское. |

Ориентировочные объемы работ по водоснабжению приведены в таблице V.1.2.

Хоз питьевое водоснабжение промпредприятий п.Ждановский, д.Ржавка, придорожных кафе   предлагается от водопроводных сетей г.Н.Новгорода.  Техническое водоснабжение производственных зон предусматривается от технического водопровода г.Кстово. Хоз питьевое водоснабжение промпредприятий в районе бывшей Кстовской птицефабрики предусматривается от хоз питьевого водопровода г.Кстово. Водоснабжение проектируемой жилой застройки на земельных участках к юго востоку от д.Опалиха предусматривается от водопровода г.Кстово с использованием трассы, принадлежащей ООО «Линкс».

Для обеспечения населения проектируемой территории качественной питьевой водой  и улучшения на этой основе состояния здоровья населения необходимо выполнение следующих мероприятий:

|  | реконструкция водопроводных сетей с заменой изношенных участков и использованием современных материалов; |
| --- | --- |
|  | оборудование источников нецентрализованного водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1175 02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»; |
|  | приведение качества воды источников централизованного водоснабжения в соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074 01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.» на переходный период; |
|  | организация постоянного лабораторного контроля за качеством воды источников хоз питьевого водоснабжения. |

Ориентировочные  объемы  работ  по  водоснабжению

Таблица V.1.2

| Наименование | Един. измерен. | Количество | Стоимость I очереди тыс.руб ( в ценах 2001 года ) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь – 2017 г. | Расч. срок – 2030 г. ( в т.ч. I очередь) |  |
| 1. Строительство водопроводных сетей | км | 68.38 | 70.50 | 105442 |
| 2. Реконструкция водопроводных сетей | км | 11.50 | 11.50 | 17733 |
| Итого: |  |  |  | 123175 |
| Ориентировочная стоимость в ценах III кв. 2015г. | млн.руб. |  |  | 726 |

Примечание: Ориентировочная стоимость первой очереди строительства определена

по укрупненным показателям и аналогам, при конкретном проектировании может уточняться и изменяться.

Расчетные  расходы  воды  (куб.м/сут.)

Таблица V.1.3

| Наименование | I очередь – 2017 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| с.Б.Ельня |  |  |
| сущ.жилой фонд | 69.39 | 122.09 |
| новое строительство | 180.00 | 180.00 |
| Неучтенные расходы 5% | 12.00 | 15.00 |
| Противопожарный расход | 216.00 | 216.00 |
| Полив | 70.00 | 70.00 |
| Всего: | 548.00 | 603.00 |
| п.Ждановский |  |  |
| сущ.жилой фонд | 810.64 | 819.05 |
| новое строительство | 1603.44 | 1490.64 |
| Неучтенные расходы 5% | 120.70 | 115.48 |
| Производственная зона | 600.00 | 650.00 |
| Противопожарный расход | 90.00 | 176.00 |
| Полив | 506.95 | 483.60 |
| Всего: | 3731.73 | 3734.77 |
| 1 | 2 | 3 |
| д.Крутая |  |  |
| сущ.жилой фонд | 20.52 | 31.92 |
| новое строительство | 4073.00 | 4073.00 |
| Неучтенные расходы 5% | 205.00 | 205.00 |
| Противопожарный расход | 324.00 | 324.00 |
| Полив | 508.00 | 508.00 |
| Всего: | 5130.52 | 5141.92 |
| д.М.Ельня |  |  |
| сущ.жилой фонд | 26.52 | 28.39 |
| новое строительство | 223.20 | 223.20 |
| Неучтенные расходы 5% | 12.49 | 12.58 |
| Противопожарный расход | 72.00 | 72.00 |
| Полив | 53.00 | 53.00 |
| Всего: | 387.21 | 389.17 |
| д.Опалиха |  |  |
| сущ.жилой фонд | 42.56 | 74.86 |
| новое строительство | 262.80 | 262.80 |
| Неучтенные расходы 5% | 15.27 | 16.88 |
| Противопожарный расход | 36.00 | 36.00 |
| Полив | 74.45 | 74.50 |
| Всего: | 431.08 | 465.04 |
| д.Ржавка |  |  |
| сущ.жилой фонд | 62.20 | 109.22 |
| новое строительство | 4777.00 | 4831.00 |
| Неучтенные расходы 5% | 242.00 | 247.00 |
| Противопожарный расход | 324.00 | 324.00 |
| Полив | 619.00 | 630.00 |
| Всего: | 6024.00 | 6141.00 |
| с.Федяково |  |  |
| сущ.жилой фонд | 120.77 | 129.26 |
| Неучтенные расходы 5% | 6.04 | 6.46 |
| Противопожарный расход | 18.00 | 18.00 |
| Полив | 29.60 | 29.60 |
| Всего: | 174.41 | 183.32 |
| д.Фроловское |  |  |
| сущ.жилой фонд | 17.45 | 27.05 |
| новое строительство | 410.40 | 410.40 |
| Неучтенные расходы 5% | 21.39 | 21.87 |
| 1 | 2 | 3 |
| Противопожарный расход | 45.00 | 45.00 |
| Полив | 93.55 | 93.55 |
| Всего: | 587.79 | 597.87 |
| д.Черемисское |  |  |
| сущ.жилой фонд | 23.98 | 37.30 |
| Неучтенные расходы 5% | 1.20 | 1.87 |
| Противопожарный расход | 18.00 | 18.00 |
| Полив | 11.10 | 11.10 |
| Всего: | 54.28 | 68.27 |
| п.Черемисский |  |  |
| сущ.жилой фонд | 1.68 | 1.68 |
| новое строительство | 311.04 | 311.04 |
| Неучтенные расходы 5% | 15.64 | 15.64 |
| Противопожарный расход | 45.00 | 45.00 |
| Полив | 66.55 | 66.55 |
| Всего: | 439.91 | 439.91 |
| Итого: | 17509.00 | 17764.00 |

V.2. Канализация

Существующее  положение

Централизованная  система канализации имеется только в п.Ждановский.  Сточные воды от канализованной жилой застройки и промпредприятий через две канализационные насосные станции (КНС) направляются на  КНС, расположенную на территории ГП НО НПЭК. Далее стоки поступают в Ново Мызинский коллектор d 3000мм и затем на Нижегородскую станцию аэрации. Сброс бытовых стоков от торгового центра «МЕГА» осуществляется в бытовую канализацию ГП НО НПЭК.

В остальных населенных пунктах сброс сточных вод осуществляется в выгребные ямы с последующим вывозом  их  по договорам  на  канализационные очистные сооружения.

Проектные  предложения

Сточные воды с большей части проектируемой территории предусматривается отводить в Ново- Мызинский коллектор г.Н.Новгорода и далее на Нижегородскую станцию аэрации. Отведение сточных вод от  проектируемой жилой застройки к юго востоку от д.Опалиха предусматривается в канализационную сеть г.Кстово.

Проектом предлагается дальнейшее развитие системы бытовой канализации в п.Ждановский. Отведение сточных вод сохраняется по существующей схеме с учетом реконструкции канализационных насосных станций (КНС) и канализационных сетей.

Строительство централизованной бытовой канализации  предусматривается  во всех населенных пунктах. Отведение бытовых сточных вод от этих населенных пунктов предлагается во вновь проектируемый коллектор со строительством на нем    КНС.  Ориентировочные объемы работ по канализации приведены в таблице V.2.1.

Отведение сточных вод от промпредприятий в районе бывшей Кстовской птицефабрики предусматривается в систему бытовой канализации г.Кстово .

Нормы водоотведения приняты  в соответствии со СНиП 2.04.03 85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Расчетные расходы сточных вод приведены  в таблице V.2.2.

Трассировка сети канализации выполнена с учетом рельефа местности, возможности максимального охвата территории самотечными коллекторами при наименьших глубинах заложения.

Загрязненные производственные сточные воды подаются в сеть бытовой  канализации после их очистки на локальных очистных сооружениях.  Сточные воды от мытья машин и механизмов должны очищаться на локальных установках и использоваться  вторично. Вывоз жидких отходов от неканализованной застройки предлагается на сливную станцию, предусмотренную проектом генерального плана г.Кстово в районе КНС № 2.

Ориентировочные  объемы  работ  по  канализаци

Таблица V.2.1

| Наименование | Един. измерен. | Количество | Стоимость I очереди тыс.руб ( в ценах 2001 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь 2017г. | Расч. срок – 2030г. ( в т.ч. I очередь) |  |
| 1. Строительство канализацион ных сетей (в границах проекти рования). 2. Строительство КНС. 3. Реконструкция канализацион ных сетей 4. Строительство канализа ционных сетей (за границами проектирования). | км шт. км км | 52.14 11 11.00 9.25 | 53.26 11 11.00 9.25 | 58960 4040 12438 10460 |
| Итого: |  |  |  | 85898 |
| Ориентировочная стоимость в ценах III кв. 2015г. | млн.руб. |  |  | 506 |

Примечание: Ориентировочная стоимость первой очереди строительства определена

по укрупненным показателям и аналогам, при конкретном проектировании

может уточняться и изменяться.

Расчетные расходы сточных вод ( куб.м/сут.)

Таблица V.2.2

| Наименование | I очередь 2017 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| с.Б.Ельня |  |  |
| сущ.жилой фонд | 63.59 | 122.09 |
| новое строительство | 180.00 | 180.00 |
| Неучтенные расходы 5% | 12.00 | 15.00 |
| Всего: | 256.00 | 317.09 |
| п.Ждановский |  |  |
| сущ.жилой фонд | 810.64 | 819.05 |
| новое строительство | 1603.44 | 1490.64 |
| Неучтенные расходы 5% | 120.70 | 115.48 |
| Производственная зона | 450.00 | 520.00 |
| Всего: | 2984.78 | 2945.17 |
| д.Крутая |  |  |
| сущ.жилой фонд | 18.81 | 31.92 |
| новое строительство | 4073.00 | 4073.00 |
| Неучтенные расходы 5% | 205.00 | 205.00 |
| Всего: | 4296.81 | 4309.92 |
| д.М.Ельня |  |  |
| сущ.жилой фонд | 26.52 | 28.39 |
| новое строительство | 223.20 | 223.20 |
| Неучтенные расходы 5% | 12.49 | 12.58 |
| Всего: | 262.21 | 264.17 |
| д.Опалиха |  |  |
| сущ.жилой фонд | 39.01 | 74.86 |
| новое строительство | 262.80 | 262.80 |
| Неучтенные расходы 5% | 15.09 | 16.88 |
| Всего: | 316.90 | 354.54 |
| д.Ржавка |  |  |
| сущ.жилой фонд | 57.02 | 109.22 |
| новое строительство | 4777.00 | 4831.00 |
| Неучтенные расходы 5% | 242.00 | 247.00 |
| Всего: | 5076.00 | 5187.22 |
| с.Федяково |  |  |
| сущ.жилой фонд | 120.77 | 129.26 |
| Неучтенные расходы 5% | 6.04 | 6.46 |
| Всего: | 126.81 | 135.72 |
| д.Фроловское |  |  |
| сущ.жилой фонд | 16.01 | 27.05 |
| новое строительство | 410.40 | 410.40 |
| Неучтенные расходы 5% | 21.32 | 21.87 |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего: | 447.73 | 459.32 |
| д.Черемисское |  |  |
| сущ.жилой фонд | 21.98 | 37.30 |
| Неучтенные расходы 5% | 1.10 | 1.87 |
| Всего: | 23.08 | 39.17 |
| п.Черемисский |  |  |
| сущ.жилой фонд | 1.05 | 1.05 |
| новое строительство | 311.04 | 311.04 |
| Неучтенные расходы 5% | 15.60 | 15.60 |
| Всего: | 327.69 | 327.69 |
| Итого: | 14118.00 | 14340.00 |

V.2.1.  Дождевая  канализация

Существующее  положение

В настоящее время  закрытой сети дождевой канализации в границах проектирования нет. Поверхностный сток с территории жилой застройки  сбрасывается   в пониженные места рельефа  без очистки.

Проектные  предложения

Для отвода поверхностного стока с территории п.Ждановский проектом предусматривается строительство  закрытой сети дождевой канализации  по центральной улице и в районах многоэтажной застройки с отводом загрязненной части поверхностных вод на проектируемые очистные сооружения дождевой канализации. Площадка под размещение очистных сооружений предлагается  в промзоне в районе бывшей Кстовской птицефабрики.

Проектом предусматривается строительство закрытой сети дождевой канализации на территории многоэтажной застройки к юго-востоку от д.Опалиха. Загрязненный поверхностный сток с этой территории также предлагается отводить на эти очистные сооружения. Выпуск очищенных стоков предусматривается в р.Рахма.

С территории многоэтажной застройки в районе д.Ржавка и д.Б.Ельня отвод загрязненного поверхностного стока предлагается системой закрытой сети дождевой канализации на проектируемые очистные сооружения в районе станции аэрации (ОС №4 в соответствии с ранее разработанной «Схемой развития дождевой канализации г.Н.Новгорода» НПФ «ВолгоВятРегионПроект»). Выпуск очищенных стоков предусматривается в р.Волга.

Разделение чистых и грязных стоков происходит в разделительной камере перед очистными сооружениями.   Очистные сооружения  предназначены для очистки наиболее загрязненной части поверхностного стока. Качество и состав сточных  вод  на выпуске с очистных сооружений  должны соответствовать  требованиям  СанПиН 2.1.5.980 00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Трассировка сети дождевой канализации выполнена с учетом рельефа местности, возможности максимального охвата территории самотечными коллекторами при наименьших глубинах заложения.

С остальной территории малоэтажной жилой застройки поверхностный сток проектом предлагается  отводить открытым способом – по лоткам проезжей части через водопропускные сооружения на рельеф.

Поверхностный сток с территорий  промпредприятий   предлагается направлять на собственные локальные очистные сооружения  перед выпуском  их  в водоем (закрытую сеть дождевой канализации) или использовать очищенные сточные воды в производственном    водоснабжении и на полив территории.

С целью снижения  загрязненности поверхностного стока проектом предлагается ряд организационно технических мероприятий:

|  | организация регулярной уборки территории; |
| --- | --- |
|  | проведение своевременного ремонта дорожных покрытий; |
|  | ограждение зон озеленения бордюрами, исключающими смыв грунта во время ливневых дождей на дорожные покрытия. |

Ориентировочные  объемы  работ  по  дождевой  канализации

Таблица V.2.1

| Наименование | Един. измерен. | Количество | Стоимость I очереди тыс.руб ( в ценах 2001 года ) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь 2017г. | Расч. срок – 2030 ( в т.ч. I очередь) |  |
| 1. Строительство сетей дождевой канализации (в границах проектирования). 2. Строительство очистных сооружений 3. Строительство насосной стан ции дождевой канализации | км комп. шт. | 12.14 1 - | 17.28 1 1 | 13160 2190 - |
| Итого: |  |  |  | 15350 |
| Ориентировочная стоимость в ценах III кв. 2015г. | млн.руб. |  |  | 90 |

V.3. Теплоснабжение

Существующее  положение

Основными потребителями тепла в Большеельнинском сельсовете являются жилищно-коммунальный сектор, культурно бытовые учреждения и производственные предприятия.

Развитое централизованное теплоснабжение характерно лишь для п.Ждановский.

Основными котельными для жилого фонда и учреждений соцкультбыта являются:

|  | котельная п.Ждановский с 3 котлами ТВГ 8М и 1 котлом Е 1/9 общей производи тельностью 28,6 МВт; |
| --- | --- |
|  | котельная Детского санатория с.Б.Ельня с 2 котлами КВС и 2 котлами КПС общей производительностью 1,34 МВт. |

Топливом для котельных является природный газ.

Основными производственными источниками тепла являются:

|  | котельная ООО СПК «Ждановский» с 3 котлами ДКВР 20/13 производительностью 52,4 МВт. Топливо – газ; |
| --- | --- |
|  | котельная в районе д.Федяково СТЦ «Мега» с 3 котлами Viessmann и 3 котлами VITOMAX 200 общей производительностью 12,3 МВт. Топливо – дизельное. |

Производственные котельные имеются при ООО «Нижегородпромкомплект», ЗАО Алиди недвижимость, на территории бывшей птицефабрики и др.

В остальных населенных пунктах централизованное теплоснабжение отсутствует. Отдельные учреждения административного и культурно бытового назначения имеют встроенные котельные малой производительности.

Теплоснабжение малоэтажной застройки осуществляется от индивидуальных источников тепла – котлов на газовом топливе.

Проектные  предложения

Источники  теплоснабжения

Теплоснабжение проектируемой застройки населенных пунктов Большеельнинского сельсовета предусматривается:

|  | для малоэтажной жилой застройки – от индивидуальных источников тепла – котлов на газовом топливе; |
| --- | --- |
|  | для объектов культурно бытового назначения – от встроенных и отдельно стоящих котельных на газовом топливе; |
|  | для многоквартирной застройки и объектов культурно бытового назначения в п.Ждановский на первую очередь от проектируемых котельных на газовом топливе; |
|  | для многоквартирной застройки и объектов культурно бытового назначения в районе д.Ржавка на первую очередь от отдельно стоящих котельных на газовом топливе; |
|  | для многоквартирной застройки и объектов культурно бытового назначения в районе д.Крутая на первую очередь от проектируемой котельной на территории бывшей птицефабрики. |

Нормативные  и  расчетные  расходы  тепла

Потребности тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение определены по укрупненным показателям СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 для жилых зданий. Для культурно-бытовых учреждений – по расчету, на горячее водоснабжение для всех видов потребления по расчету раздела ВК.

Для определения расходов тепла приняты следующие климатологические данные в соответствии СНиП-23-01-99* «Строительная климатология и геофизика» и ТСН 23-301-97 «Строительная климатология для пунктов Нижегородской области»:

|  | расчетная зимняя температура наружного воздуха ( 32(); |
| --- | --- |
|  | продолжительность отопительного периода (212 суток). |

Общий расход тепла на жилищное и культурно бытовое строительство на расчетный срок составит 151,25 МВт, в том числе на I очередь строительства        139,87 МВт.

Расчетные  расходы  тепла  по  населенным  пунктам  Большеельнинского  сельсовета сведены в таблицу.

Таблица  V.3.1

|  |  | Новое строительство |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование | I очередь | Расчетный срок |
| п/п | населенного пункта | Жилой фонд, (т.м2 общ.пл.) | Расчетный расход тепла, МВт | Жилой фонд, (т.м2 общ.пл.) | Расчетный расход тепла, МВт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | п.Ждановский |  |  |  |  |
|  | индивидуальная застройка | 45,1 | 6,3 | 45,1 | 6,3 |
|  | многоквартирная | 268,7 | 34,99 | 268,7 | 34,99 |
|  | учреждения соцкульт быта |  | 6,81 |  | 6,81 |
|  | Итого: |  | 48,1 |  | 48,1 |
| 2. | с.Б.Ельня |  |  |  |  |
|  | индивидуальная застройка | 45,0 | 4,9 | 45,0 | 4,9 |
|  | учреждения соцкульт быта |  | 0,99 |  | 0,99 |
|  | Итого: |  | 5,89 |  | 5,89 |
| 3. | д.Крутая |  |  |  |  |
|  | индивидуальная застройка | 143,8 | 20,6 | 143,8 | 20,6 |
|  | многоквартирная | 174,4 | 18,1 | 174,4 | 18,1 |
|  | учреждения соцкульт быта |  | 7,69 |  | 7,69 |
|  | Итого: |  | 46,39 |  | 46,39 |
| 4. | д.М.Ельня |  |  |  |  |
|  | индивидуальная застройка | 55,8 | 6,8 | 55,8 | 6,8 |
|  | учреждения соцкульт быта |  | 1,2 |  | 1,2 |
|  | Итого: |  | 8,0 |  | 8,0 |
| 5. | д.Опалиха |  |  |  |  |
|  | индивидуальная застройка | 70,6 | 7,99 | 70,6 | 7,99 |
|  | учреждения соцкульт быта |  | 0,5 |  | 0,5 |
|  | Итого: |  | 8,49 |  | 8,49 |
| 6. | д.Ржавка |  |  |  |  |
|  | индивидуальная застройка | 222,3 | 23,5 | 235,8 | 24,88 |
|  | многоквартирная застройка | 162,0 | 16,52 | 162,0 | 16,52 |
|  | учреждения соцкультбыта |  | 11,32 |  | 11,55 |
|  | Итого: |  | 51,34 |  | 52,95 |
| 7. | д.Федяково |  |  |  |  |
|  | учреждения соцкульт быта |  | 0,2 |  | 0,41 |
| 8. | д.Фроловское |  |  |  |  |
|  | индивидуальная застройка | 72,0 | 8,7 | 72,0 | 8,7 |
|  | учреждения соцкульт быта |  | 12,72 |  | 12,72 |
|  | Итого: |  | 21,42 |  | 21,42 |
| 9. | д.Черемисское |  |  |  |  |
|  | индивидуальная застройка | 77,8 | 9,42 | 77,8 | 9,42 |
|  | учреждения соцкульт быта |  | 0,42 |  | 0,42 |
|  | Итого: |  | 9,84 |  | 9,84 |
|  | Всего по жилому фонду и учреждениям соцкультбыта |  | 199,67 |  | 201,49 |
|  | Станции технического обслуживания (СТО) |  | 7,2 |  | 11,7 |
|  | ВСЕГО по Большеельнинскому сельсовету: |  | 206,87 |  | 213,19 |

Примечание: Тепловые нагрузки и мощности источников тепла на последующих стадиях проектирования должны быть уточнены.

Проектное  решение  по  тепловым  сетям

Магистральные тепловые сети по территории Большеельнинского сельсовета в проекте предусмотрены на юго-восточную часть г.Нижнего Новгорода, идущие от парогазовой ТЭЦ на первую очередь. Теплоноситель – перегретая вода с температурой 150/70(С.

В результате предложенной схемы теплоснабжения объем работ и ее стоимость составит:

Таблица  V.3.2

|  |  |  | Количество | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Ед. измер. | Расчетный срок | I очередь | I очереди в ценах 2001г., тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Оборудование малоэтажной застройки индивидуальными котлами | ед. | 4094 | 4019 | 22104,5 |
| 2. | Строительство котельной для СТО мощностью 1,8 МВт | ед. | 7 | 4 | 6840,0 |
| 3. | Строительство магистральных тепловых сетей от парогазовой ТЭЦ (в границах проектирования) | км | 2,3 | 2,3 | 11730,0 |
|  | По п.Ждановский: |  |  |  |  |
| 4. | Строительство модульной котельной «Рационал 2500» мощностью 2,4 МВт для детского сада, школы, ресторана и др.учреждений соцкультбыта в районе малоэтажной застройки поселка | ед. | 1 | 1 | 1923,8 |
| 5. | Строительство котельной ФОК мощностью 2,6 МВт | ед. | 1 | 1 | 2150,0 |
| 6. | Строительство котельной для мотеля, гостиницы и торгового центра мощностью 0,65 МВт | ед. | 1 | 1 | 820,3 |
| 7. | Строительство котельной пожарного депо мощностью 0,25 МВт | ед. | 1 | 1 | 409,67 |
| 8. | Строительство котельной для многоквартирной жилой застройки и объектов культурно-бытового назначения мощностью 20,0 МВт | ед. | 1 | 1 | 5744,2 |
|  | По д.Крутая: |  |  |  |  |
| 9. | Строительство котельной для детского сада и школы мощностью 1,0 МВт | ед. | 1 | 1 | 993,0 |
| 10. | Строительство котельной бани мощностью 1,84 МВт | ед. | 1 | 1 | 1460,7 |
| 11. | Строительство котельной клуба и котельной поликлиники мощностью 0,35 МВт | ед. | 2 | 2 | 831,6 |
| 12. | Строительство котельной для ресторана, торгового центра и КБО мощностью 0,8 МВт | ед. | 1 | 1 | 993,0 |
| 13. | Строительство котельной для многоквартирной жилой застройки и детского сада, школы, торгового центра мощностью 21,67 МВт | ед. | 1 | 1 | 8563,9 |
|  | По с.Б.Ельня: |  |  |  |  |
| 14. | Строительство котельной для клуба мощностью 0,29 МВт | ед. | 1 | 1 | 406,2 |
| 15. | Строительство котельной для дошкольного учреждения мощностью 0,19 МВт | ед. | 1 | 1 | 327,0 |
| 16. | Строительство котельной для общеобразовательного учреждения мощностью 0,13 МВт | ед. | 1 | 1 | 327,0 |
| 17. | Строительство котельной для магазина мощностью 0,07 МВт | ед. | 1 | 1 | 327,0 |
| 18. | Строительство котельной для предприятия общественного питания мощностью 0,16 МВт | ед. | 1 | 1 | 327,0 |
| 19. | Строительство котельной для предприятия бытового обслуживания мощностью 0,03 МВт | ед. | 1 | 1 | 49,1 |
| 20. | Строительство котельной для филиала банка мощностью 0,06 МВт | ед. | 1 | 1 | 57,5 |
| 21. | Строительство котельной для отделения связи мощностью 0,06 МВт | ед. | 1 | 1 | 57,5 |
|  | По д.Малая Ельня: |  |  |  |  |
| 22. | Строительство котельной для детского сада, поликлиники, торгового центра и др.объектов соцкультбыта мощностью 1,2 МВт | ед. | 1 | 1 | 1230,0 |
|  | По д.Опалиха: |  |  |  |  |
| 23. | Строительство котельной для детского сада, торгового центра и кафе мощностью 0,5 МВт | ед. | 1 | 1 | 492,3 |
|  | По д.Ржавка: |  |  |  |  |
| 24. | Строительство котельной для детского сада мощностью 0,23 МВт | ед. | 1 | - | - |
| 25. | Строительство котельных для 5 детских садов мощностью 0,49 МВт каждая | ед. | 5 | 5 | 2461,5 |
| 26. | Строительство котельных для 2-х общеобразовательных учреждений мощностью 0,67 МВт каждая | ед. | 2 | 2 | 654,0 |
| 27. | Строительство котельных для 4-х поликлиник с аптеками мощностью 0,16 МВт каждая | ед. | 4 | 4 | 654,0 |
| 28. | Строительство котельных для 4-х магазинов мощностью 0,17 МВт каждая | ед. | 4 | 4 | 1308,0 |
| 29. | Строительство котельных для 4-х предприятий общественного питания мощностью 0,36 МВт каждая | ед. | 4 | 4 | 1969,2 |
| 30. | Строительство котельной для ФОК мощностью 0,76 МВт | ед. | 1 | 1 | 984,6 |
| 31. | Строительство котельных для 4-х предприятий бытового обслуживания мощностью 0,05 МВт каждая | ед. | 4 | 4 | 230,0 |
| 32. | Строительство котельных для 2-х филиалов банка мощностью 0,06 МВт каждая | ед. | 2 | 2 | 115,0 |
| 33. | Строительство котельных для 2-х отделений связи мощностью 0,06 МВт каждая | ед. | 2 | 2 | 115,0 |
| 34. | Строительство котельных для 3-х бань мощностью 1,06 МВт каждая | ед. | 3 | 3 | 3934,8 |
| 35. | Строительство котельной для административного здания мощностью 0,28 МВт | ед. | 1 | 1 | 406,2 |
| 36. | Строительство котельных для 2-х пожарных депо мощностью 0,04 МВт каждая | ед. | 2 | 2 | 53,4 |
|  | По с.Федяково: |  |  |  |  |
| 37. | Строительство котельной для торгового центра и кафе мощностью 0,2 МВт | ед. | 1 | 1 | 327,0 |
| 38. | Строительство котельной для детского сада мощностью 0,2 МВт | ед. | 1 | - | - |
|  | По д.Фроловское: |  |  |  |  |
| 39. | Строительство котельной для детского сада и торгового центра мощностью 0,42 МВт | ед. | 1 | 1 | 659,6 |
| 40. | Строительство котельной для торгово-развлекательного центра мощностью 12,3 МВт | ед. | 1 | 1 | 7462,73 |
|  | По п.Черемисский: |  |  |  |  |
| 41. | Строительство котельной для детского сада и торгового центра мощностью 0,42 МВт | ед. | 1 | 1 | 659,6 |
|  | Всего: | тыс. руб. |  |  | 90159,9 |
|  | Ориентировочная стоимость в действующих ценах | млн. руб. |  |  | 531,0 |

V.4. Газоснабжение

Существующее  положение

Газоснабжение населенных пунктов Большеельнинского сельсовета осуществляется природным газом по газопроводам высокого давления от газораспределительных станций (ГРС), расположенных за границами проектирования.

Источниками газоснабжения п.Ждановский, с.Большая Ельня, д.Ржавка, д.Малая Ельня является ГРС 1 и ГРС 3 г.Н.Новгорода. По газопроводам высокого давления (Р=1,2 МПа) газ поступает на РС д.Ржавка, откуда по сетям среднего давления подается на газораспределительные пункты (ГРП, ШРП) этих населенных пунктов.

Газоснабжение д.Федяково осуществляется от ГРС Ройка по газопроводам высокого давления (Р=0,6 МПа) на существующий газорегуляторный пункт (ШРП) деревни.

Газоснабжение с.Черемисское и д.Фроловское осуществляется от ГРС Зеленый город по газопроводам высокого давления (Р=0,6 МПа) к существующим ШРП

Общий расход природного газа по Большеельнинскому сельсовету согласно ОАО «НТЭК» составляет 14873,1 тыс.м3/год.

Газопроводы находятся в удовлетворительном состоянии. Протяженность газопроводов высокого давления (Р=1,2 МПа) в границах проектирования составляет около 4,8 км  (Р=0,6 МПа) составляет 3,0 км.

Проектные  предложения

Источники  газоснабжения

Основным источником газоснабжения населенных пунктов Большеельнинского сельсовета на I очередь строительства будет являться новая ГРС в районе д.Митино, за границами проектирования сельсовета.

За источник газоснабжения проектируемой территории д. Ржавка и с. Большая Ельня принята ГРС-3.

Согласно Схеме газоснабжения Нижегородской области, выполненной ОАО ПРОМГАЗ г.Москва, на расчетный срок предусматривается строительство ГРС в районе Новой Деревни и подключение части населенных пунктов сельсовета к этой ГРС.

Нормативные  и  расчетные  расходы  тепла

Расчет потребления газа произведен по нормам СП 42-101-2003 раздел 3 пункт 3.9-3.16.

На основании этих норм определена годовая норма газопотребления на одного человека при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 300 м3, при наличии централизованного горячего водоснабжения – 120 м3.

Коэффициенты часового максимума расхода газа на хозяйственно бытовые нужды приняты по таблице № 2 тех же норм.

Расчетные  расходы  газа на новое строительство  по  населенным  пунктам  Большеельнинского  сельсовета сведены в таблицу V.4.1.

Таблица  V.4.1

| № | Наименование | Расчетный расход газа на отопление, пище приготовление и горячее водоснабжение, м3/ч |
| --- | --- | --- |
| п/п | населенного пункта | I очередь | Расчетный срок |
| 1. | п.Ждановский | 6837,4 | 6837,4 |
| 2. | д.Крутая | 6376,15 | 6376,15 |
| 3. | с.Б.Ельня | 879,6 | 879,6 |
| 4. | д.М.Ельня | 1123,1 | 1123,1 |
| 5. | д.Опалиха | 1208,4 | 1208,4 |
| 6. | д.Ржавка | 7075,1 | 7315,2 |
| 7. | д.Федяково | 23,8 | 48,8 |
| 8. | д.Фроловское | 2538,1 | 2538,1 |
| 9. | д.Черемисское | 1474,1 | 1474,1 |
|  | Итого: | 27535,75 | 27800,85 |

Проектные  предложения  по  газовым  сетям  высокого  и  среднего  давления

Газоснабжение новой застройки населенных пунктов Большеельнинского сельсовета предусматривается от существующих газопроводов высокого давления, проходящих вблизи проектируемой застройки с установкой блочных газорегуляторных пунктов ПГБ (ШРП). Газоснабжение с.Большая Ельня и д. Ржавка предусматривается от проектируемого газопровода от ГРС-3. Трасса газопровода должна быть уточнена после выдачи технических условий на последующих стадиях проектирования.

Основные газопроводы высокого давления проложены. На чертеже «Карта развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения (теплогазоснабжение)» лист 11 показаны проектируемые газопроводы высокого давления к новым газорегуляторным пунктам (ПГБ, ШРП) и перекладываемые газопроводы высокого и среднего давления.

Более детальная проработка газоснабжения каждого населенного пункта будет производиться на последующих стадиях проектирования после выдачи ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» технических условий.

Газ используется на отопление, приготовление горячей воды и пищеприготовление.

Ориентировочный объем строительства и стоимость I очереди дан в нижеследующей таблице V.4.2.

Таблица  V.4.2

| № | Наименование | Ед. | Количество | Стоимость I оч. в ценах 2001г., тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | работ | изм. | Расчетный срок | I очередь | Общая |
| 1. | Строительство газопроводов высокого давления Р=1,2 МПа | км | 19,1 | 19,0 | 2028,7 |
| 2. | Строительство газопроводов высокого давления Р=0,6 МПа | км | 2,0 | 2,0 | 178,0 |
| 3. | Перекладка газопроводов высокого давления (Р=0,6 МПа) (в границах проектирования) | км | 1,3 | 1,3 | 115,7 |
| 4. | Перекладка газопроводов среднего давления | км | 6,8 | 6,8 | 767,0 |
| 5. | Строительство ПГБ (ШРП) | ед. | 17 | 16 | 523,2 |
| 6. | Ликвидация магистрального газопровода (в границах проектирования) | км | 1,0 | - | - |
|  | Всего: | тыс. руб. |  |  | 3612,6 |
| Ориентировочная стоимость в действующих ценах | млн. руб. |  |  | 21,3 |

V.5. Электроснабжение

Существующее  положение

Электроснабжение населённых пунктов, объектов промышленности, сельского хозяйства, торговли и других потребителей в границах территории сельсовета в настоящее время осуществляется централизованно от энергетической системы ОАО МРСК Центра и Приволжья, филиал «Нижновэнерго», через трансформаторные подстанции напряжением 6/0,4 кВ.

Основным центром питания трансформаторных подстанций является понизительная подстанция ПС 110/6 кВ Федяково.

Также в границах сельсовета, на территории недостроенной АСТ расположена понизительная подстанция ПС 110/6 кВ ГАСТ.

Населённые пункты сельсовета оборудованы одной или несколькими трансформаторными подстанциями. Конструктивно ТП выполнены в виде мачтовых однотрансформаторных ТП открытого исполнения, а также отдельно стоящих кирпичных зданий и комплектных трансформаторных подстанций.

По территории сельсовета проходит несколько ВЛ напряжением 220, 110 кВ от ПС 220/110 кВ Нагорная (г.Н.Новгород), ПС 220/110 Кудьма (г.Кстово) и от Новогорьковской ТЭЦ.

Воздушные линии 220, 110 кВ выполнены на ж/б и металлических опорах и находятся в удовлетворительном состоянии.

Направление трасс ВЛ 110 кВ, 220 кВ, местоположение понизительных подстанций, а также обеспеченность населённых пунктов трансформаторными подстанциями напряжением 6/0,4 кВ показаны на чертеже «Карта развития объектов и сетей инженерно технического обеспечения (электроснабжение и связь)». Распределительные линии напряжением 6 кВ от ПС к ТП на чертеже не показаны, т.к. они не имеют планировочного значения.

Проектные предложения по электроснабжению в составе проекта генплана территории сельсовета выполнены на основании экономического раздела проекта, основного чертежа генплана, а также с учётом проекта «Актуализация «Схемы перспективного развития электрических сетей 35-500 кВ Нижегородской области на 2007-2015 г.г.» с перспективой до 2020 г.», выполненного ООО «Энерго Инжиниринг», г.Н.Новгород, 2010г.

Потребителями электроэнергии на перспективу являются жилой фонд многоквартирного строительства, индивидуальной и малоэтажной застройки, объекты соцкультбыта, коммунального хозяйства и промышленности.

Расчётная максимальная вновь подключаемая нагрузка территории на расчётный срок составила 14610 кВт, в т.ч. на I очередь – 14572 кВт.

Расчет нагрузки по потребителям выполнен по укрупненным удельным нагрузкам (кВт/квартира, кВт/дом и т.д.).

При расчете нагрузок использовались следующие нормативные документы:

- «Расчет электрических нагрузок жилых и общественных зданий». Тяжпромэлектропроект №1, 2003 г.;

- СП 31-110-2003, Тяжпромэлектропроект №1, 2003г.;

- «Нормативы для определения расчетных электрических нагрузок коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети. Изменения и дополнения раздела 2 «Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94»».

По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники потребителей относятся к I-III категории по ПУЭ.

Электроснабжение территории сельсовета на перспективу предлагается также централизованным от электроснабжающей сети филиала «Нижновэнерго».

Центрами питания проектируемых застроек предлагаются планируемые к строительству ПС-110 кВ (Мордвинцево, Анкудиновка) за границами проекта.

Предложения раздела проекта по подключению планируемых объектов к центрам питания должны быть решены после утверждения Инвестиционной программы филиала «Нижновэнерго» ОАО МРСК Центра и Приволжья» на соответствующий период регулирования, с возможным вариантом строительства новой абонентской ПС-110 кВ закрытого типа на проектируемой территории в центре нагрузок.

Схемой электроснабжения питательных сетей новых застроек по напряжению 10 кВ предусматривается сооружение 7 шт. силовых распределительных двухсекционных пунктов 10 кВ – на I очередь. РП располагаются в центрах нагрузок и запитываются по двум кабельным линиям от разных секций РУ-10 кВ ПС-110 кВ (Мордвинцево, Анкудиновка).

Электроснабжение площадок многоэтажной застройки  в районе д.Ржавка предлагается осуществить от одного из ранее запроектированных силовых распределительных пунктов напряжением  10 кВ, предусмотренных в генплане Афонинского сельсовета в этом районе.

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации данным разделом рассматриваются только магистральные питающие сети 10 кВ (от ПС к РП) для внутреннего и внешнего электроснабжения проектируемых площадок нового строительства.

Освещение магистральных улиц площадок новых застроек предлагается выполнить воздушными линиями на ж/б опорах светильниками ЖКУ03-25-01 с натриевыми лампами.

Расчёт электрических нагрузок территории по населённым пунктам и очередям строительства, а также объёмы работ и ориентировочная стоимость первой очереди приведены в таблицах ниже по тексту.

В соответствии с проектом «Актуализация «Схемы перспективного развития электрических сетей 35-500 кВ Нижегородской области на 2007-2015 г.г.» с перспективой до 2020 г.», выполненного ООО «Энерго Инжиниринг», г.Н.Новгород, 2010г. в генплане сельсовета отражены планируемые к строительству ВЛ-220 кВ в связи с включением Нижегородской ТЭЦ с РУ-220 кВ в энергосистему Нижегородской области.

Расположение объектов электроснабжения, обеспеченность территорий новых застроек РП, ТП и направления трасс магистральных сетей приведены на чертеже «Карта развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения (электроснабжение и связь)».

После утверждения проекта генплана территории Большеельнинского сельсовета на последующих стадиях проектирования необходимо специализированной организации детально разработать схему развития сети 10(6) кВ, в которой уточнить сечения питающих фидеров к РП, места расположения объектов электроснабжения и трасс прохождения линий электропередачи.

Таблица  результирующих  вновь подключаемых  электрических  нагрузок

(новое строительство)

Таблица V.5.1

| Наименование населённых пунктов | Электроснабжение (кВт) |
| --- | --- |
|  | I очередь | Расч. срок, в т.ч. I оч. |
| с.Большая Ельня | 550 | 550 |
| п.Ждановский | 5200 | 5200 |
| д.Крутая | 5500 | 5500 |
| д.Малая Ельня | 700 | 700 |
| д.Опалиха | 600 | 600 |
| д.Ржавка | 6760 | 6790 |
| с.Федяково | 77 | 102 |
| д.Фроловское | 780 | 780 |
| д.Черемисское | 650 | 650 |
| Итого: | 20817 | 20872 |
| Итого с Кс.м.=0,7 | 14572 | 14610 |

Объемы  работ  по  электроснабжению по очередям строительства

с ориентировочной стоимостью I очереди

(в  ценах  2001 г., тыс. руб.)

Таблица V.5.2

| №№ п/п | Наименование сооружения с краткой характеристикой | Ед. изм. | Количество | Общая ст-сть I оч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I оч. | Расч. срок, в т.ч. I оч. |  |
| 1 | Пункт распределительный силовой напряжением 10 кВ с диспетчерским управлением и устройством телемеханики | к-т. | 4 | 4 | 8000 |
| 2 | Сооружение новой двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ мощностью 2х1000 кВА | шт. | 5 | 5 | 3400 |
| 3 | Сооружение новой двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ мощностью 2х630 кВА | шт. | 5 | 5 | 3000 |
| 4 | Сооружение новой двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ мощностью 2х400 кВА | шт. | 17 | 17 | 8670 |
| 5 | Сооружение новой двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ мощностью 2х250 кВА | шт. | 1 | 1 | 405 |
| 6 | Сооружение новой однотрансформаторной ТП-10/0,4 кВ мощностью 1х400 кВА | шт. | 10 | 10 | 3050 |
| 7 | Сооружение новой однотрансформаторной ТП-10(6)/0,4 кВ мощностью 1х250 кВА | шт. | 5 | 5 | 1275 |
| 8 | Сооружение новой однотрансформаторной ТП-10/0,4 кВ мощностью 1х160 кВА | шт. | 2 | 2 | 460 |
| 9 | Кабельная линия, в земле, 10 кВ, АПвПг-3(1х500) мм2 (питатели от ПС-110 кВ до РП) | км. | 54,0 | 54,0 | 89470 |
| 10 | Освещение магистральных улиц в поселках с новой застройкой | км. | 51 | 51 | 11934 |
| ИТОГО: | тыс.руб. | - | - | 129664 |
| Ориентировочная стоимость в действующих ценах | тыс. руб | - | - | 763720 |

V.6. Связь

Существующее  положение

В настоящее время территория Большеельнинского сельсовета телефонизирована.

Телефонизация осуществляется от АТС п.Ждановский и ОПТС-3 г.Кстово Нижегородского филиала Макрорегионального филиала «Волга» ОАО «Ростелеком». Также на территории сельсовета действует АТС в д.Федяково, СТЦ «Мега». Линейные сооружения выполнены кабелем в земле и в телефонной канализации.

Общее количество установленных телефонов в населённых пунктах – 1482 шт.

Наибольшее количество телефонов установлено в административном центре сельсовета п.Ждановский – 1300 шт., что связано с наличием большого жилого фонда, объектов СКБ и коммунального хозяйства.

Техническая возможность для установки новых телефонов по данным Кстовского РУС имеется.

Кроме телефонной проводной связи, на территории действует мобильная связь, представленная всеми операторами сотовой связи, действующими на территории Нижегородской области.

Проводное радиовещание в границах территории сельсовета отсутствует, осуществляется переход на эфирное радиовещание с применением малогабаритных многопрограммных электроприемников с питанием от электросети.

Проектные  предложения

Предложения по связи выполнены на основании экономического раздела генплана, основного чертежа, в соответствии с расчётными данными.

Расчетное вновь подключаемое количество телефонов на расчетный срок составляет 13720 шт., в т. ч. 13641 шт. – на I очередь.

Расчетное вновь подключаемое количество радиоточек на расчетный срок составляет 13396 шт., в т. ч. 13374 шт. - на I очередь.

Расчет выполнен из условия 100% обеспеченности телефонами и радиоточками домов, квартир нового строительства и необходимой потребности в телефонных номерах объектов соцкультбыта. Расчетные данные представлены в таблице ниже по тексту.

Телефонизацию новых застроек Большеельнинского сельсовета проектом предлагается выполнить от существующих АТС п.Ждановский, ОПТС-3 г.Кстово,  АТС д.Афонино с увеличением абонентских портов станций с применением современного электронного оборудования.

Радиофикацию новых площадок строительства в населённых пунктах осуществить с применением трёхпрограммных приёмников эфирного радиовещания с питанием от электросети.

Объемы работ по связи по очередям строительства и ориентировочная стоимость первой очереди приведены в таблице ниже по тексту.

Местоположение телефонных станций и ориентировочное направление трасс магистральных кабелей связи показано на чертеже «Карта развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения (электроснабжение и связь)».

Таблица  результирующего  вновь  подключаемого  количества  телефонов и радиоточек (новое строительство)

Таблица V.6.1

| Наименование потребителей | Телефонизация (кол-во номеров) | Радиофикация (кол-во р/т) |
| --- | --- | --- |
|  | I оч. | Расч. срок, в т.ч. I оч. | I оч. | Расч. срок, в т.ч. I оч. |
| с.Большая Ельня | 270 | 270 | 259 | 259 |
| п.Ждановский | 4500 | 4500 | 4430 | 4430 |
| д.Крутая | 3240 | 3240 | 3110 | 3110 |
| д.Малая Ельня | 350 | 350 | 320 | 320 |
| д.Опалиха | 410 | 410 | 400 | 400 |
| д.Ржавка | 4015 | 4090 | 4015 | 4035 |
| с.Федяково | 6 | 10 | 2 | 4 |
| д.Фроловское | 410 | 410 | 404 | 404 |
| д.Черемисское | 440 | 440 | 434 | 434 |
| ВСЕГО | 13641 | 13720 | 13374 | 13396 |

# Объемы работ по связи по очередям строительства и ориентировочная стоимость I очереди (в  ценах  2001 г., тыс. руб.)

# Таблица V.6.2

| Наименование сооружения | Ед. изм. | Количество | Общая стоимость I оч. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I оч. | Расч. срок, в т.ч. I оч. |  |
| Монтаж телефонной точки, включая оборудование и линейные сооружения Монтаж трёхпрограммных приёмников эфирного радиовещания | шт. шт. | 13641 13374 | 13720 13396 | 75025 1337 |
| ИТОГО: | тыс. руб. | - | - | 76362 |
| Ориентировочная стоимость в действующих ценах | тыс. руб. | - | - | 449772 |

Глава  VI

ОХРАНА  ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ  С  МАТЕРИАЛАМИ  ОЦЕНКИ  ВОЗДЕЙСТВИЯ  НАМЕЧАЕМОЙ  ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  И  ИНОЙ  ДЕТЯЛЬНОСТИ

НА  ОКРУЖАЮЩУЮ  СРЕДУ

Введение

Раздел выполнен на основании Инструкции о составе, порядке разработки и согласования раздела «Охрана окружающей среды» и градостроительной документации Нижегородской области (ТСН 30 302 97 НН) и в соответствии с:

|  | Федеральным Законом от 10.01.2002г. № 7 ФЗ «Об охране окружающей среды»; |
| --- | --- |
|  | Федеральным Законом от 30.03.1999г. № 52 ФЗ «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения»; |
|  | Федеральным Законом от 27.01.1995г. № 713 «О природных лечебных ресурсах, лечебно оздоровительных местностях и курортах»; |
|  | Федеральным Законом от 08.11.2007г. № 257 ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями на 27.12.2009г.); |
|  | Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»; |
|  | Постановлением Правительства Нижегородской области от 06.03.2009г. № 104 об утверждении областной целевой программы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Нижегородской области на 2009 2014 годы» (с изменениями на 08.07.2009г.); |
|  | Распоряжением Правительства Нижегородской области от 14.12.2005г. № 877 Р «О нормах накопления твердых бытовых отходов» (с изменениями на 27.01.2009г.); |
|  | СанПин 2.2.1/2.1.1.1200 03 «Санитарно защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» Новая редакция; |
|  | СанПин 2.1.6.1032 01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»; |
|  | СанПин 2.1.4.1175 02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»; |
|  | СанПин 2.1.4.1110 02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; |
|  | СанПин 2.1.4.1074 01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»; |
|  | СанПин 2.1.5.980 00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»; |
|  | СанПин 2.1.7.1287 03 «Санитарно эпидемиологические требования к качеству почвы»; |
|  | СанПин 2.1.1279 03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»; |
|  | СанПин 42 128 4690 88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»; |
|  | СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих и радиотехнических объектов»; |
|  | СанПиН 2.4.4.1204 03 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы загородных стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей»; |
|  | СП 2.1.5.1059 01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»; |
|  | ГОСТ 17.1.5.02 80 «Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов»; |
|  | СН 2.2.4/2.1.8.562 96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»; |
|  | СП 2.1.7.1038 01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»; |
|  | Водным Кодексом РФ от 03.06.2006г. № 74 ФЗ (с изменениями на 27.12.2009г.); |
|  | Федеральным законом о природных лечебных ресурсах, лечебно оздоровительных местностях и курортах от 27.01.1995г.; |
|  | СНиП 23 03 2003 «Защита от шума»; |
|  | СНиП 2.07.01 89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений»; |
|  | СНиП 2.05.06 85 «Магистральные трубопроводы»; |
|  | СНиП 2.04.02 84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; |
|  | СНиП 32 03 96 «Аэродромы»; |
|  | Правилами устройства электроустановок; |
|  | Ветеринарно санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов; |
|  | Сборником санитарных и ветеринарных правил «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных», Москва, 1996г.; |
|  | Рекомендациями о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации, МДК 11 01.2002г.; |
|  | Рекомендациями по планировке и содержанию зданий, сооружений и комплексов похоронного назначения, МДС 31 10.2004; |
|  | Инструкцией о ветеринарно санитарных требованиях при проведении строительных, агромелиоративных и других земляных работ; |
|  | Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации (№ 372 от 16.05.2000г.). |

VI.1. Анализ  экологических  проблем

и  природных особенностей территории

Обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности  населения, с одной стороны и охрана природы, с другой – важнейшие проблемы развития любого муниципального образования.

Анализ сложившейся экологической обстановки на территории сельсовета выполнялся с учетом различных факторов:

|  | компонентов ландшафта – растительность, рельеф, геология и гидрогеология, водные ресурсы; |
| --- | --- |
|  | антропогенных факторов – загрязненность приземного слоя атмосферы, шумовой режим, загрязненность поверхностных, грунтовых вод и почвенно растительного покрова; уровень электромагнитного поля; |
|  | климатических факторов. |

При анализе общеэкологической ситуации на территории сельсовета можно выделить следующие наиболее серьезные проблемы окружающей среды:

|  | несоблюдение СЗЗ от предприятий, транспортных и коммунальных объектов; |
| --- | --- |
|  | отсутствие проектов СЗЗ от предприятий; |
|  | отсутствие полного канализования населенных пунктов сельсовета, сливной станции; |
|  | отсутствие организации зон санитарной охраны источников водоснабжения. |

VI.2. Оценка  состояния  атмосферного  воздуха  и  мероприятия

по  улучшению  воздушного  бассейна  города

2.1. Анализ  состояния атмосферного  воздуха

В настоящее время стационарные посты наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории сельсовета отсутствуют.

Расчетные значения фоновых концентраций для населенных пунктов, полученные на основании наблюдений на территории России, по сведениям Территориального Центра по мониторингу загрязнения окружающей среды приведены в таблице № 1 «Фоновые концентрации загрязняющих веществ».

Расчетные фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе сельсовета в пределах нормы.

2.2. Источники  загрязнения

Основными источниками загрязнения воздушного бассейна сельсовета являются предприятия, транспорт, котельные.

Предприятия

Характеристика предприятий сельсовета приведена в таблице № 2 «Характеристика, размеры санитарно защитных зон и санитарных разрывов».

Фоновые  концентрации  загрязняющих  веществ

Таблица № 1

| №№ п/п | Период наблюдений | Наименование ингредиентов | Значения фоновых концентраций (ПДК) | № документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1994 – 1998 г.г. Значения, полученные на основании экспедиционных и стационарных наблюдений для старой части г.Кстово | Взвешенные вещества Оксид углерода Диоксид азота Формальдегид Ксилол Толуол Свинец Марганец | 0,6 0,36 0,705 0,4 0,023 0,04 0,13 0,016 | № ЦМС Ф/130 от 26.05.00г. |
| 2. | 1996 – 2000 г.г. Расчетные значения для населенных пунктов, получен ные на основании наблюдений на территории России | Взвешенные вещества Диоксид серы Диоксид азота Оксид углерода | 0,4 0,038 0,15 0,4 | № 14 42/473 |
| 3. | 1999 – 2003 г.г. Расчетные значения для населенных пунктов, получен ные на основании наблюдений на территории России | Взвешенные вещества Диоксид серы Диоксид азота Оксид углерода | 0,4 0,03 0,25 0,3 | № 14/42 259 от 02.06.06г.; № 14/42 263 от 02.06.06г.; |
| 4. | 2000 – 2004 г.г. Значения для окраины г.Кстово, полученные на основании экспериментальных данных | Оксид углерода Диоксид азота Оксид азота | 0,36 0,25 0.05 | № 12 42/31 ГУ «Нижегородский ЦГМС Р» |

Транспорт

В настоящее время на территории сельсовета грузовой транзитный транспорт проходит по следующим автомобильным дорогам общего пользования, находящихся в собственности Нижегородской области на 01.01.2006г.:

|  | Москва Н.Новгород Казань, I категории. Санитарный разрыв, равный 100 метрам (СНиП 2.07.01 89* п.6.9), не соблюдается. В санитарном разрыве расположена жилая застройка д.Федяково; |
| --- | --- |
|  | К 30 Восточному подъезду к г.Н.Новгород от автодороги Москва Н.Новгород Казань, II категории. Санитарный разрыв, равный 100 метрам (СНиП 2.07.01 89* п.6.9), не соблюдается. В санитарном разрыве от автодороги расположены детский санаторий с.Большая Ельня, жилая застройка д.Ржавка, д.Опалиха, с.Большая Ельня; |
|  | Большая Ельня Ольгино, III категории. Санитарный разрыв, равный 100 метрам (СНиП 2.07.01 89* п.6.9), не соблюдается. В санитарном разрыве от автодороги расположены дачные участки у с.Большая Ельня, территория детского санатория с.Большая Ельня; |
|  | объездной в п.Ждановский, IV категории. Санитарный разрыв, равный 50 метрам (СНиП 2.07.01 89* п.6.9), не соблюдается. В санитарном разрыве от автодороги расположена жилая застройка д.Опалиха; |
|  | подъезду к д.Федяково от автодороги Большая Ельня Ольгино, IV категории. Санитарный разрыв, равный 50 метрам (СНиП 2.07.01 89* п.6.9), соблюдается. |

Также грузовой транспорт следует по подъездам к:

|  | ст.Ройка от а/д Большая Ельня Ольгино V категории; |
| --- | --- |
|  | д.Малая Ельня от автодороги подъезд к совхозу «Кстовский» с подъездами V категории; |
|  | к с/х «Кстовский» от автодороги Москва Н.Новгород Казань V категории. |

Согласно СНиП 2.07.01 89* п.6.19 расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки следует принимать не менее 50 м, а при условии применения шумозащитных устройств, обеспечивающих требования СНиП 23 03 2003, не менее 25 м.

В настоящее время для автодорог V категории и не имеющих категории, проходящих по территории сельсовета, требования СНиП 2.07.01 89* п.6.19 выполняются.

По территории сельсовета проходят железные дороги:

|  | Ройка Кстово I класса. Минимальный разрыв, равный 150 метрам (МДК 2 03.2003 п.4.10.4.5), не соблюдается. В санитарном разрыве частично расположена жилая застройка д.Фроловское, п.Черемисский; |
| --- | --- |
|  | Ройка Красный узел Мыза IV класса. Минимальный разрыв, равный 100 метрам (МДК 2 03.2003 п.4.10.4.5), соблюдается. |

Также на территории сельсовета в районе д.Опалиха расположена вертолетная площадка.

Согласно п.9.13 СНиП 32 03 96 посадочные площадки вертолетов должны располагаться не ближе 2 км от селитебной территории в направлении взлета (посадки) и иметь разрыв между боковой границей ЛП (посадочной площадки) и границей селитебной территории не менее 0,3 км.

В настоящее время санитарно защитная зона от вертолетной площадки не соблюдается. В СЗЗ расположена жилая застройка п.Ждановский, д.Опалиха.

Котельные

Котельные, расположенные на территории сельсовета, работают на природном газе, диз.топливе, опилках, срезках пиломатериалов.

Для котельных не разработаны проекты санитарно защитных зон.

Проекты нормативов предельно допустимых выбросов выполнены для котельных детского санатория Б.Ельня и п.Ждановский (см. таблицу № 2).

Согласно расчетов, выполненных в проектах нормативов предельно допустимых выбросов, превышения предельно допустимых концентраций максимально разовых на границе санитарно защитной зоны котельных, проходящей по границе промплощадок, не ожидается.

Проектные решения по источникам теплоснабжения см. раздел «Теплоснабжение».

2.3. Характеристика  и  размеры  санитарно защитных  зон

Ориентировочные санитарно защитные зоны от предприятий, коммунально складских объектов на исходный год проектирования приняты согласно классификации действующего санитарного законодательства.

Санитарно защитные зоны от объектов на исходный год проектирования показаны на чертеже «Карта ограничений использования территорий» (охрана окружающей среды) и приведены в таблице № 2 «Характеристика, размеры санитарно защитных зон, санитарных разрывов».

В настоящее время от ряда объектов санитарно защитные зоны не соблюдаются, не озеленены и не благоустроены.

Проектные санитарно защитные зоны приняты согласно классификации действующего санитарного законодательства после проведения (при необходимости) технологических, планировочных и организационных мероприятий, обеспечивающих нормативные концентрации загрязняющих веществ, предельно допустимые уровни шума на территории жилой застройки и на границе проектных СЗЗ предприятий, расположенных в жилой застройке, и должны быть уточнены в проектах санитарно защитных зон для всех отдельно расположенных предприятий с учетом требований глав I VII СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 03 Новая редакция.

Проектные СЗЗ показаны на чертеже «Охрана окружающей среды. Проектные предложения по улучшению состояния окружающей среды» и приведены в таблице  № 2 «Характеристика, размеры санитарно защитных зон, санитарных разрывов».

Источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека являются объекты, для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами производственной площадки превышают 0,1 ПДК и/или ПДУ. Производственные объекты, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно профилактических  учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово огородных участков.

Размеры санитарно защитной зоны для проектируемых, реконструируемых и действующих промышленных объектов и производств устанавливаются на основании классификации, расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные поля (ЭМП) и др.) по разработанным в установленном порядке методикам с оценкой риска здоровью для промышленных объектов и производств I и II классов опасности (расчетная санитарно защитная зона).

Ориентировочные размеры санитарно защитных зон по классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 03 Новая редакция должны быть обоснованы проектами санитарно защитных зон от всех предприятий с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона), уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтверждены результатами натурных исследований и измерений.

Санитарно защитная зона производственных объектов разрабатывается последовательно: расчетная (предварительная) на основании проекта с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.); установленная (окончательная) – на основании результатов натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров.

Критерием для определения размера санитарно защитной зоны является не превышение на её внешней границе и за её пределами ПДК (предельно допустимых концентраций) загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населенных мест, ПДУ (предельно допустимых уровней) физического воздействия на атмосферный воздух.

Для групп производственных объектов устанавливается единая расчетная и окончательно установленная санитарно защитная зона с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического воздействия источников производственных объектов, входящих в единую зону.

В проектах размеры СЗЗ от производственных объектов устанавливаются на основании классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 03 Новая редакция, расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные поля (ЭМП) и др.) по разработанным в установленном порядке методикам.

Для автомагистралей, гаражей и автостоянок устанавливается расстояние (санитарный разрыв) от источника химического, физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов.

Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов с последующим проведением натурных исследований и измерений.

Размер расчетной санитарно защитной зоны для предприятий III, IV, V классов опасности может быть изменён Главным Государственным санитарным врачом субъекта Российской Федерации или его заместителем в порядке, установленном СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 03 Новая редакция.

Установление размеров установленных санитарно защитных зон для промышленных объектов I и II класса опасности осуществляется Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации на основании:

|  | предварительного заключения Управления Роспотребнадзора по субъекту Российской Федерации; |
| --- | --- |
|  | действующих санитарно эпидемиологических правил и нормативов; |
|  | экспертизы проекта санитарно защитной зоны с расчетами рассеивания атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные пола (ЭМП) и др.), выполненной аккредитованными организациями; |
|  | оценки риска здоровью населения; |
|  | систематических (годовых) натурных исследований и измерений загрязнений атмосферного воздуха (не менее пяти десяти дней исследований на каждый ингредиент в отдельной точке), уровней физического воздействия на атмосферный воздух; |

Для производственных зон в составе предприятий III, IV, V классов опасности размеры санитарно защитных зон могут быть установлены на основании решения и санитарно эпидемиологического заключения Главного Государственного санитарного врача субъекта Российской Федерации или его заместителя на основании:

|  | действующих санитарно эпидемиологических правил и нормативов; |
| --- | --- |
|  | результатов экспертизы проекта санитарно защитной зоны с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные поля (ЭМП) и др.); |
|  | систематических натурных исследований и измерений загрязнения атмосферного воздуха (тридцать дней исследований на каждый ингредиент в отдельной точке), уровней воздействия на атмосферный воздух. |

Размер санитарно защитных зон от производственных зон и отдельно расположенных объектов может быть уменьшен при условии выполнения:

|  | проекта, обосновывающего необходимые изменения; |
| --- | --- |
|  | объективном доказательстве достижения уровня химического, биологического загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух до ПДК и ПДУ на границе санитарно защитной зоны и за ее пределами по материалам систематических лабораторных наблюдений для производственных объектов I и II класса опасности (не менее пяти десяти дней исследований на каждый ингредиент в отдельной точке) и измерений, и оценке риска для здоровья; |
|  | объективном доказательстве достижения уровня химического загрязнения и физических воздействий на атмосферный воздух до ПДК и ПДУ на границе санитарно защитной зоны и за её пределами по материалам систематических лабораторных наблюдений для производственных объектов III, IV, V класса опасности по данным натурных исследований приоритетных показателей за состоянием загрязнения атмосферного воздуха (не менее тридцати дней исследований на каждый ингредиент в отдельной точке и измерений). |
|  | подтверждении измерениями уровней физического воздействия на атмосферный воздух на границе санитарно защитной зоны до гигиенических нормативов и ниже; |
|  | уменьшении мощности, изменении состава, перепрофилировании производственных объектов, и связанным с этим изменений класса опасности; |
|  | внедрении передовых технологических решений, эффективных сооружений, направленных на сокращение уровней воздействия на среду обитания. |

Охранные зоны высоковольтных линий электропередач установлены на основе Правил устройства электроустановок, ГОСТ 12.1.051 90 (СТ СЭВ 6862 89) «Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В».

Охранная зона магистральных газопроводов устанавливается на основе СНиП 2.05.06 85;

Охранная зона распределительных газопроводов устанавливается на основе СНиП 2.07.01 89*, Постановления Правительства Российской федерации от 20.11.2000г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».

Расстояние от участков загородных оздоровительных учреждений до жилой застройки рекомендуется принимать не менее 500 метров в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.1204 03.

ХАРАКТЕРИСТИКА,  РАЗМЕРЫ  САНИТАРНО ЗАЩИТНЫХ  ЗОН И  САНИТАРНЫХ РАЗРЫВОВ

Таблица № 2

| №№ П/П | Наименование предприятия | Профиль предприятия (источники загрязнения) | Существующее положение | Соблюдение санитарно защитной зоны, санитарного разрыва | Проектные предложения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Санитарно защитная зона/ класс предприятия, санитарный разрыв, м |  | Мероприятия по охране окружающей среды для улучшения условий прожива ния с учетом требований I VII глав СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 03 Новая редакция | Санитарно защитная зона, санитарный разрыв по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 03 Новая редакция/ класс предприятия / зона санитарной охраны, м | Примечание |
|  |  |  | по тому ПДВ | по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 03 Новая редакция | принятая в генплане |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | ООО СПК «Ждановский» центральная усадьба, п.Ждановский | фермы КРС менее 1200 го лов (всех специализаций), фермы коневодческие | 2006г. 300/III | 300/III (р.7.1.11 п.2) | 300/III | не соблюдается | Разработка проекта СЗЗ с учетом п.2.1; 2.2; 2.11; 3.2; 3.17; 4.1; 4.3; 4.5; 5.5 СанПиН. Организация СЗЗ по проекту | согласно санитарно-эпидемеологического заключения №52.НЦ.04.000.Т.001577.12.14 от 30.12.2014 | Разрешение на выброс № 2211 от 25.01.2007г. до 01.01.2012г. |
|  |  | площадки для буртования навоза и помета | 300/III | 300/III (р.7.1.11 п.5) | 300/III | соблюдается | Разработка проекта СЗЗ, организация СЗЗ по проекту | 300/III |  |
|  |  | гаражи и парки по ремонту техническому обслужива нию и хранению автомоби лей и с/х техники | 100/IV | 300/III (р.7.1.11 п.9) | 300/III | соблюдается | То же | 300/III |  |
|  |  | тепличные и парниковые хозяйства | 100/IV | 100/IV (р.7.1.11 п.1) | 100/IV | соблюдается | « | 100/IV |  |
|  |  | АЗС для заправки грузово го и легкового автотранс порта жидким и газовым топливом | 100/IV | 100/IV (р.7.1.12 п.5) | 100/IV | соблюдается | « | 100/IV |  |
|  |  | хранилище фруктов, овощей, картофеля, зерна | 50/V | 50/V (р.7.1.11 п.1) | 50/V | соблюдается | « | 50/V |  |
|  |  | малые предприятия и цеха малой мощности | 50/V | 50/V (р.7.1.8 п.6) | 50/V | соблюдается | « | 50/V |  |
|  |  | котельная | 50 | согласно прим. 1 р.7.1.10 | согласно СНиП 2.07. 01 89* п.3.5* 50 | соблюдается | « | 50/V |  |
|  | овощехранилище, запад д.Ржавка |  |  | 50/IV (р.7.1.11 п.1) | 50/V | соблюдается | Разработка проекта СЗЗ, организация СЗЗ по проекту | 50/V |  |
|  | юго запад д.Ржавка |  |  |  |  | не соблюдается | Разработка проекта СЗЗ с учетом п.2.1; 2.2; 2.11; 3.2; 3.17; 4.1; 4.3; 4.5; 5.5 СанПиН. Организация СЗЗ по проекту | по проекту/50/V |  |
| 2. | МУП ЖКХ «Ждановец», д.Ржавка | производственная база | 100/IV | 100/IV (р.7.1.12 п.2) | 100/IV | соблюдается | Разработка проекта СЗЗ, организация СЗЗ по проекту | 100/IV |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3. | ООО «Нижегородпром комплект», п.Ждановский | Автомобильные перевозки, техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |  | 100/IV (р.7.1.12 п.2) | 100/IV | не соблюдается |  |  | Прекратило свою произ водственную деятельность с 08.2009г. на неопредлен ный срок |
| 4. | ЗАО «Элкаб», п.Ждановский | Кабельный завод |  | 100/IV (р.7.1.2 ) | 100/IV | соблюдается | Разработка проекта СЗЗ, организация СЗЗ по проекту | 100/IV |  |
| 5. | ООО «Пластмодерн Д», п. Ждановский | Склады материальные |  | 50/IV (р.7.1.11 п.2) | 50/V | соблюдается | То же | 50/V |  |
| 6. | ООО «Логофрост», п.Ждановский | Изготовление замков, автосервис на 1 пост |  | 50/V (р.7.1.2, р.7.1.12) | 50/V | соблюдается | « | 50/V |  |
| 7. | Автостоянка (на территории ООО ПКК «Нижегородрыб вод»», п.Ждановский) | Оказание транспортных услуг |  | 50 (р.7.1.12, табл.7.1.1) | 50/V | не соблюдается | Размещение площадки для стоянки а/м на рас стоянии 50 метров от жилой застройки | 50 |  |
| 8. | ИП Корнев, п.Ждановский | Производство багетных рамочек для межкомнатных дверей | 100/IV (2007г.) | 100/IV (р.7.1.5 п.2 ) | 100/IV | не соблюдается | То же | по проекту/100/IV | Разрешение на выброс № 2840 от 27.01.07г. до 27.04.12г. |
| 9. | АЗС ОАО «Нижегороднефте продукт», с.Большая Ельня | Розничная торговля ГСМ |  | 100/IV (р.7.1.12 п.5 ) | 100/IV | соблюдается | Разработка проекта СЗЗ, организация СЗЗ по проекту | 100/IV |  |
| 10. | АЗС ООО «Татнефть АЗС Запад», д.Опалиха | то же |  | 100/IV (р.7.1.12 п.5 ) | 100/IV | соблюдается | То же | 100/IV |  |
| 11. | АЗС, д.Опалиха | Розничная торговля ГСМ |  | 100/IV (р.7.1.12 п.5 ) | 100/IV | соблюдается | « | 100/IV |  |
| 12. | ООО «БутВал», д.Ржавка | Торговая база |  | 50/V (р.7.1.11 п.2) | 50/V | соблюдается | « | 50/V |  |
| 13. | ООО предприятие «Алиди», п.Ждановский |  |  | 100/IV (р.7.1.12 п.2 ) | 100/IV | соблюдается | « | 100/IV |  |
| 14. | ГП НО НПЭК, ТПК «Делов» с.Федяково |  |  | 50/V | 50/V | соблюдается | « | 50/V |  |
| 15. | ООО «ИКЕА МОС» | Единый многофункцио нальный торговый центр с открытой автостоянкой | 2005 г. проект «Ох рана окру жающей природной среды» МП ИРГ «Ниже городграж данНИИ проект» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Котельная | 50 | согласно прим. 1 р.7.1.10 | 50 2.07.01 89* п.3.5* | соблюдается | « | 50/V |  |
|  |  | Наземная автостоянка | 50 | 50 (р.7.1.12 табл.7.1.1) | 50 | соблюдается | « | 50/V |  |
|  |  | АЗС | 50 | 50/V (р.7.1.12 п.5) | 50/V | соблюдается | « | 50/V |  |
|  |  | Автомойка на 2 поста | 50 | 50/V (р.7.1.12 п.9) | 50/V | соблюдается | « | 50/V |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 16. | ООО «Юл» | Рынок строительных материалов |  | 50/V (р.7.1.11 п.2) | 50/V | соблюдается | Разработка проекта СЗЗ, организация СЗЗ по проекту | 50/V |  |
| 17. | ООО «Агродок», д.Ржавка | Торговля машинами и оборудованием для с/х |  | 100/IV (р.7.1.12 п.2 ) | 100/IV | не соблюдается | Разработка проекта СЗЗ с учетом п.2.1; 2.2; 2.11; 3.2; 3.17; 4.1; 4.3; 4.5; 5.5 СанПиН. Организация СЗЗ по проекту | 100/IV |  |
| 18. | АГЗС «Петроль НН», д.Опалиха | Заправка газовым топливом |  | 100/IV (р.7.1.12 п.5 ) | 100/IV | соблюдается | Разработка проекта СЗЗ, организация СЗЗ по проекту | 100/IV |  |
| 19. | ТЭЦ ПГУ | Источник питания и пере работки тепловой и элект рической энергии |  |  |  |  | То же | согласно санитарно-эпидемеологического заключения №52.НЦ.04.000.Т.000958.09.15 от 02.09.2015 |  |
| 20. | МУП «Водоканал», д.Ржавка |  |  | 100/IV (р.7.1.12 п.2 ) | 100/IV | соблюдается | « | 100/IV |  |
| 21. | ООО «Агрогазснаб» |  |  | 50/V (р.7.1.11 п.2) | 50/V | соблюдается | « | 50/V |  |
| 22. | Кладбища | Погребение усопших |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Б.Ельня (закрытое) |  |  | 50/V (р.7.1.12 п.3) | 50/V | не соблюдается | Разработка проекта СЗЗ с учетом п.3.17; 4.3; 3.2 СанПиН. Организация СЗЗ по проекту | по проекту/V/50 |  |
|  | с. Б.Ельня (действующее) |  |  | 50/V (р.7.1.12 п.3) | 50/V | соблюдается | Разработка проекта СЗЗ, организация СЗЗ по проекту | 50/V |  |
|  | с. Федяково (действующее) |  |  | 50/V (р.7.1.12 п.3) | 50/V | не соблюдается | Разработка проекта СЗЗ с учетом п.3.17; 4.3; 3.2 СанПиН. Организация СЗЗ по проекту | по проекту/V/50 | Расположено на территории Афонинского сельсовета |
|  | с. Федяково (действующее) |  |  | 300/III (р.7.1.12 п.2) | 300/III | не соблюдается | То же | по проекту/III/300 | То же |
|  | с. Федяково (действующее) |  |  | 500/II (р.7.1.12 п.2) | 500/II | не соблюдается | « | по проекту/II/500 | То же |
| 23. | Шиномонтаж п.Ждановский | Техническое обслуживание легковых автомобилей |  | 50/V (р.7.1.12 п.5) | 50/V | соблюдается | Разработка проекта СЗЗ, организация СЗЗ по проекту | 50/V |  |
| 24. | Типография д. Ржавка | Офсетная печать |  | 50/V (р.7.1.2 п.5) | 50/V | соблюдается | То же | 50/V |  |
| 25. | АЗС (д. Крутая) | Розничная торговля АЗС |  | 100/IV (р.7.1.12 п.5 ) | 100/IV | соблюдается | « | 100/IV |  |
| 26. | Котельная Детского санатория Б.Ельня | Производство, транспорти ровка тепловой энергии от котельной (труба, ист. 111) | по границе промпло щадки (2009г.) | согласно прим.1 р.7.1.10 | по границе промплощадки | соблюдается | « | по границе промплощадки | Разрешение на выброс № 3415 от 11.11.09г. по 10.11.14г. |
| 27. | Котельная п.Ждановский | Производство, транспорти ровка тепловой энергии от котельной (труба, ист. 91, 92) | по границе промпло щадки (2009г.) | согласно прим.1 р.7.1.10 | по границе промплощадки | соблюдается | « | по границе промплощадки | Разрешение на выброс № 3415 от 11.11.09г. по 10.11.14г. |
| 28. | Котельные | Производство, транспорти ровка тепловой энергии от котельной |  | в соответствии с прим.1 р.7.1.10 | для нового строи тельства 50 (п.3.5* СНиП 2.07.01 89*) |  | Выполнение р.7.1.10 прим. 1 СанПиН | Согласно расчетов, для нового стр ва 50 (п.3.5*СНиП 2.07.01 89*) |  |
| 29. | Детский санаторий с.Большая Ельня |  |  | Охранная зона по Сан ПиН 2.4.4.1204 03 500 | 500 | не соблюдается | Выполнение требований СанПиН 2.4.4.1204 03 | Охранная зона для ново го строительства 500 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 30. | Детский санаторий (север сельсовета) |  |  | То же | То же | соблюдается | Выполнение требований СанПиН 2.4.4.1204 03 | 500 |  |
| 31. | Карьер (Афонинское II мес торождение суглинков восточная площадь) | Добыча суглинков |  | 100/IV (р.7.1.4 п.4 ) | 100/IV | соблюдается | Разработка проекта СЗЗ, организация СЗЗ согласно проекту | 100/IV |  |
| 32. | АЗС, п.Ждановский | Розничная торговля ГСМ |  | 100/IV (р.7.1.12 п.5) | 100/IV | соблюдается | Разработка проекта СЗЗ, организация СЗЗ по проекту | 100/IV |  |
| 33. | АЗС, у черты г.Кстово на автодороге Москва Н.Новго род Казань | То же |  | 100/IV (р.7.1.12 п.5) | 100/IV | соблюдается | То же | 100/IV |  |
| 34. | АЗС, у черты г.Кстово на автодороге Москва Н.Новго род Казань | « |  | 100/IV (р.7.1.12 п.5) | 100/IV | соблюдается | « | 100/IV |  |
| 35. | ООО «Трак центр» | обслуживание грузовых автомобилей |  | 300/III (р.7.1.12 п.5) | 300/III | соблюдается | « | 300/III |  |
| 36. | Логистический центр | Товарная база |  | 100/IV, 50/V (р.7.1.12 п.2, р.7.1.11 п.2) | 100/IV, 50/V | соблюдается | « | 100/IV, 50/V |  |
| 37. | ООО «КНИЛЕ» | Производство бетона |  | 100/IV (р.7.1.4 п.5) | 100/IV | соблюдается | « | 100/IV |  |
| 38. | МП «Малахит плюс» | Строительная компания |  | 100/IV, 50/V (р.7.1.12 п.2, р.7.1.11 п.2) | 100/IV, 50/V | соблюдается | « | 100/IV, 50/V |  |
| 39. | ООО «Техно строй» | Торговая компания |  | 50/V (р.7.1.11 п.2) | 50/V | соблюдается | « | 50/V |  |
| 40. | СПК «Мадом НН» | Строительная компания |  | 100/IV, 50/V (р.7.1.12 п.2, р.7.1.11 п.2) | 100/IV, 50/V | соблюдается | « | 100/IV, 50/V |  |
| 41. | Станция технического обслуживания (4 объекта на I очередь, 3 объекта на расчетный срок) | Обслуживание автомобилей |  |  |  |  | « | 100/IV (р.7.1.12 п.2) 50/V (р.7.1.12 п.5) |  |
| 42. | Индивидуальные гаражи | Хранение автомобилей |  | согласно р.7.1.12 табл.7.1.1 |  |  | Организация санитарного разрыва с учетом п.2.6 |  |  |
|  | существующие п.Ждановский |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ( 313 ед. |  |  | 50 | 50 | не соблюдается |  | по расчету/50 |  |
|  | ( 95 ед. |  |  | 25 | 25 | соблюдается |  | по расчету |  |
|  | ( 156 ед. |  |  | 35 | 35 | соблюдается |  | по расчету |  |
|  | ( 101 ед. |  |  | 35 | 35 | соблюдается |  | по расчету |  |
|  | ( 362 ед. |  |  | 50 | 50 | не соблюдается |  | по расчету/50 |  |
|  | д. М.Ельня |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ( 250 ед. |  |  | 35 | 35 | не соблюдается |  | по расчету/35 |  |
|  | проектируемые многоэтаж ные гаражи |  |  |  |  |  |  | согласно п.7.1.12 прим. 1 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 43. | Очистные сооружения дождевой канализации |  |  |  |  |  | Разработка проекта СЗЗ, организация СЗЗ по проекту | 100/IV (р.7.1.13 прим. 5) |  |
| 44. | ПК «Папирус» |  |  | 100/IV, 50/V (р.7.1.12 п.2, р.7.1.11 п.2) | 100/IV, 50/V | соблюдается | То же | 100/IV, 50/V |  |
| 45. | «Юбиляр авто» |  |  |  |  |  | « | 50/V |  |
| 46. | ВКТ |  |  |  |  |  | « | 100/IV, 50/V (р.7.1.12 п.2, р.7.1.11 п.2) |  |
| 47. | ОАО «Гипрогазцентр» | Обслуживание, хранение автомобилей |  |  | 100/IV (р.7.1.12 п.2) | соблюдается | « | 100/IV (р.7.1.12 п.2) |  |

2.4. Проектные  предложения

по  улучшению  состояния  атмосферного  воздуха

Проведенный анализ существующего состояния загрязнения атмосферного воздуха показал, что для охраны воздушного бассейна требуется выполнить следующие мероприятия:

|  | технологические; |
| --- | --- |
|  | организационные; |
|  | планировочные. |

Проектом Генплана предлагается комплекс технологических мероприятий на первую очередь строительства:

|  | вынос Крутецкой МТФ (д.Крутая) ООО СПК «Ждановский»; сокращение производственной территории; размещение объекта IV класса; |
| --- | --- |
|  | вынос Ржавской МТФ (д.Ржавка) ООО СПК «Ждановский»; сокращение производственной территории, размещение объекта V IV класса; |
|  | размещение площадки для стоянки автотранспорта на территории бывшего ООО ПКК «Нижегородрыбвод», п.Ждавновский на расстоянии 50 метров от жилой застройки; |
|  | вынос вертолетной площадки; |
|  | ликвидация Большеельнинского ПО; |
|  | оснащение источников вредных выбросов газоочистными и пылеулавливающими установками; |
|  | создание резерва высококачественного сырья и топлива, дающих наименьшее выделение вредных веществ; |
|  | реконструкция котельных с модернизацией котельного оборудования и постепенным переводом на газ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 03 Новая редакция р.7.1.10 примечание 1; |
|  | новые котельные запроектировать на газе с учетом внедрения малосточных и бессточных технологических схем водоподготовки; |
|  | посадка деревьев и кустарников пылеулавливающих пород; |
|  | размещение автостоянок, парковок, не являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, для которых вклад в загрязнение атмосферного воздуха не превышает 0,1 ПДК в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 03 Новая редакция, СНиП 21 02 99, СНиП 2.07.02 89*, МГСН 5.01 01; |
|  | размещение объектов в границах СЗЗ в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 03 Новая редакция; |
|  | размещение объектов загрязнителей на территории предприятий в соответствии с проектами зонирования территорий предприятий по классам и проектами ревизии территорий предприятий. |

Комплекс организационных мероприятий на I очередь строительства включает:

|  | разработка проектов санитарно защитных зон для производственных зон и отдельно расположенных предприятий с учетом суммарных выбросов и физического воздействия всех источников загрязнения предприятий в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 03 Новая редакция, СНиП 2.07.01 89* и предлагаемых технологических планировочных мероприятий, проектов ревизии и зонирования территорий предприятий; при необходимости комплекса мероприятий для обеспечения ПДК загрязняющих веществ и ПДУ звука на территории жилой застройки; |
| --- | --- |
|  | выполнение проектов, обосновывающих изменения санитарно защитных зон от производственных зон и отдельно расположенных предприятий в соответствии с требованиями п.3.17; 3.2; 4.3; 4.5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 03 Новая редакция и учетом предлагаемых технологических и планировочных мероприятий; |
|  | организация лабораторных наблюдений за состоянием загрязнения воздушной среды и замеров уровней шума на территории жилой застройки, расположенной в ориентировочных СЗЗ предприятий до обоснования проектами санитарно защитных зон от всех производственных зон и отдельно расположенных предприятий и решение вопросов об организации – промышленных, коммунальных, транспорта автомобильного, водного в рамках программ Социально гигиенического мониторинга, а также формирования градостроительно го кадастра сельсовета. |

Основными мероприятиями, решаемыми в проекте Генерального плана сельсовета являются планировочные мероприятия, позволяющие улучшить условия рассеивания выбросов загрязняющих веществ.

С этой целью в проекте предусматривается:

| – – | выбор под застройку хорошо проветриваемых участков, свободных от явлений инверсии и кумуляции загрязнений в приземном слое воздуха; правильное взаимное размещение источников выбросов и жилых образований. |
| --- | --- |

Проектом Генерального плана для улучшения условий проживания предлагается:

| 1. | Организация единых расчетных и окончательно установленных санитарно защитных зон по проекту от групп предприятий; предприятий, расположенных в жилой застройке, и проведение мероприятий для их озеленения и благоустройства на основании проектов, результатов натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров, с учетом требований СНиП 2.07.01 89* (см. таблицу № 2 «Характеристика, размеры санитарно защитных зон, санитарных разрывов»). |
| --- | --- |
| 2. | Организация СЗЗ от котельных согласно действующего санитарного законодательства. |
| 3. | Организация минимально допустимых санитарных разрывов от автомагистралей в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания атмосферного воздуха и физических факторов с последующим проведением натурных исследований, измерений на территории жилой застройки д.Федяково, д.Ржавка, д.Опалиха, с.Большая Ельня, дачных участков у с.Большая Ельня, территории детского санатория с.Большая Ельня и выполнением при необходимости воздухоохранных и шумозащитных мероприятий на территории вышеперечисленной жилой застройки; |
| 4. | Организация минимально допустимых санитарных разрывов от железных дорог в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания атмосферного воздуха и физических факторов с последующим проведением натурных исследований, измерений на территории жилой застройки д.Фроловское, п.Черемисский и выполнением при необходимости воздухоохранных и шумозащитных мероприятий на территории вышеперечисленной жилой застройки; |
| 5. | вынос жилой застройки из минимальных санитарных разрывов от железных дорог; |

VI.3. Оценка  состояния  подземных  и  поверхностных  вод

3.1. Оценка  состояния  водных  объектов

Список водных объектов на территории сельсовета приведен в таблице № 3.

Лабораторный контроль за качеством воды осуществляется на пруде Фроловское. Удельный вес проб, не отвечающих требованиям СанПиН 2.1.5.980 00 по микробиологическим показателям: 2008г.   37,5%; 2009г. – 81,8%; по химическим показателям: 2008г. – 66,6%; 2009г. – 33,3%. По химическим показателям вода данного водоема соответствует гигиеническим требованиям по содержанию железа и ХПК.

Для охраны водоемов от загрязнения проектом Генерального плана предусматривается.

|  | обеспечение эффективной очистки сточных вод; |
| --- | --- |
|  | организация и ведение мониторинга загрязнения водных объектов сельсовета по химическому, бактериологическому факторам в рамках выполнения программ социально гигиенического мониторинга, а также по формированию градостроительного кадастра сельсовета; |
|  | организация санкционированных мест отдыха и купания. |

3.2. Водоохранные  зоны  водных  объектов

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов на территории сельсовета приняты согласно cт. 65 Водного Кодекса РФ от 3.06.2006г. № 74 ФЗ (с изменениями на 27.12.2009г.) и приведены в таблице № 3.

Проектом Генплана предлагается комплекс водоохранных мероприятий:

|  | организация водоохранных зон, прибрежных защитных полос (40 50 м) от водных объектов; |
| --- | --- |
|  | оборудование централизованной канализацией жилой застройки; |
|  | обеспечение локальной очистки сточных вод на промпредприятиях; |
|  | соблюдение правил использования на расположенных в пределах водоохранных зон приусадебных, дачных, садово огородных участках, исключающие загрязнение, засорение и истощение водных объектов; |
|  | запрещение применения ядохимикатов при борьбе с вредителями, болезнями растений и сорняками, использования навозных стоков на удобрение; |
|  | организация береговой полосы водных объектов общего пользования шириной 20 метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 километров; |
|  | организация береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 километров, шириной 5 метров; |
|  | запрещение распашки земли на территории садовых участков, расположенных в прибрежных защитных полосах; |
|  | проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов в границах водоохранных зон при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения воды в соответствии с Водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды; |
|  | закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. |

Список  водных  объектов  на  территории  сельсовета

Таблица № 3

| №№ п/п | Наименование водотока, озера | Куда впадает, где расположено | Длина, км (для водо токов), площадь зеркала, кв.км (для водоемов) | Ширина водо охранной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реки на территории сельсовета |
| 1. | Рахма | Волга | 11 | 100 | 40 50 |
| 2. | Черная | Рахма | < 10 | 50 | 50 |
| 3. | б/н | Черная | < 10 | 50 | 50 |
| 4. | б/н | Черная | < 10 | 50 | 50 |
| Озера на территории сельсовета |
| 5. | Святое | север сельсовета | ( 0,5 |  | 40 50 |
| 6. | Грязнушки | то же | ( 0,5 |  | 40 50 |
| 7. | Сазоново | « | ( 0,5 |  | 40 50 |
| 8. | Яма | восток сельсовета | ( 0,5 |  | 40 50 |
| 9. | Жилово | то же | ( 0,5 |  | 40 50 |
| 10. | Мелкое | восток сельсовета | ( 0,5 |  | 40 50 |
| 11. | Лебединое | то же | ( 0,5 |  | 40 50 |
| 12. | Сушки | « | ( 0,5 |  | 40 50 |
| 13. | Гольнево | « | ( 0,5 |  | 40 50 |
| 14. | Нжние Сушки | « | ( 0,5 |  | 40 50 |
| 15. | Глушко | « | ( 0,5 |  | 40 50 |
| 16. | б/н | Территория сельсовета | ( 0,5 |  | 40 50 |

3.3. Зоны  санитарной  охраны  источников  водоснабжения

В настоящее время проектная документация на зоны санитарной охраны I III поясов артскважин, расположенных на территории сельсовета (п.Ждановский, д.Крутая, с.Большая Ельня, д.Малая Ельня), отсутствует.

I пояс ЗСО, равный 50 метрам, артскважин соблюдается для артезианских скважин, расположенных в с.Большая Ельня и д.Малая Ельня, не соблюдается для артезианских скважин, расположенных в п.Ждановский, д.Крутая.

Возможными источниками загрязнения II III поясов зон санитарной охраны могут быть:

|  | п.Ждановский (ООО СПК «Ждановский», центральная усадьба) – территория предприятия (фермы КРС, площадки для буртования навоза и помета, гаражи и парки по ремонту, техническому обслуживанию и хранению автомобилей и с/х техники, тепличные и парниковые хозяйства, АЗС); АЗС, огороды; |
| --- | --- |
|  | д.Крутая (ООО СПК «Ждановский», Крутецкая МТФ) – территория предприятия (фермы КРС); АЗС, огороды частной жилой застройки; |
|  | д.Малая Ельня – выгреба в частной застройке; минеральные удобрения, применяемые на огородах частной жилой застройки; |
|  | с.Большая Ельня (детский санаторий) – выгреба в частной застройке; минеральные удобрения, применяемые на огородах частной жилой застройки, теплицы ООО СПК «Ждановский». |

Артезианские скважины ООО СПК «Ждановский» (п.Ждановский, д.Крутая) расположены в СЗЗ предприятия, что противоречит п.5.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 03 Новая редакция.

Граница округа санитарной охраны курорта «Зеленый город» и Шатковского месторождения лечебных грязей, а также граница II зоны санитарной охраны (зона ограничения) минеральных источников нанесены на чертежи согласно «Технологической схемы разработки месторождения минеральных вод для санатория им.ВЦСПС Горьковской области», выполненной проектным институтом «Курортпроект» г.Москва в 1989 году.

Граница II зоны санитарной охраны (зона ограничения) минеральных источников со стороны г.Кстово соблюдается.

В границах округа санитарной охраны курорта «Зеленый город» и Шатковского месторождения лечебных грязей расположены следующие источники загрязнения:

|  | ферма КРС, д.Крутая (ООО СПК «Ждановский»); |
| --- | --- |
|  | выгреба на территории частной застройки п.Черемисский, д.Черемисское, д.Фроловское, д.Крутая, д.Опалиха; |
|  | минеральные удобрения, применяемые на огородах выше перечисленной частной застройки и сельхозгодьях; |
|  | автодорога Москва Н.Новгород Казань; |
|  | железная дорога Ройка Кстово. |

Ширина санитарно защитной полосы по обе стороны от крайних линий водопровода принята согласно п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110 02 и принята при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм; при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

Проектом Генплана предусматривается до организации водоснабжения от водозаборов г.Н.Новгорода:

|  | выполнение проектов на зоны санитарной охраны существующих источников водоснабжения; |
| --- | --- |
|  | организация I, II, III поясов ЗСО существующих источников водоснабжения согласно согласованным проектам; |
|  | соблюдение комплекса режимных мероприятий в I, II, III поясах ЗСО существующих источников водоснабжения согласно СанПиН 2.1.4.1110 02; |

Проектные решения по источникам водоснабжения на территории сельсовета см. раздел «Водоснабжение».

Для охраны минеральных источников, расположенных на территории курорта «Зеленый город», от загрязнения необходимо:

|  | соблюдение Федерального Закона «О природных лечебных ресурсах, лечебно оздоровительных местностях и курортах», принятого Государственной Думой 27.01.95г.; |
| --- | --- |
|  | проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов в границах округа санитарной охраны курорта “Зеленый город” при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану подземных вод от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды, СанПиН 2.1.4.1110 02; |
|  | благоустройство территорий предприятий, организация водоснабжения, канализования, организация отвода поверхностных вод в границах округа санитарной охраны курорта «Зеленый город» и Шатковского месторождения лечебных грязей на территории сельсовета. |

3.4. Родники  на  территории  сельсовета

На территории сельсовета находятся четыре родника:

|  | у д.Фроловское; |
| --- | --- |
|  | у с.Федяково (2 шт.); |
|  | у д.Ржавка. |

Регулярных исследований химического и бактериологического состава воды в родниках не проводится.

Проектная документация на I III пояса ЗСО родников отсутствует.

Возможным источником загрязнения II III поясов ЗСО родников могут быть минеральные удобрения, применяемые на огородах частной застройки.

Для улучшения состояния родников необходимо:

|  | эксплуатацию и благоустройство родников производить согласно СНиП 2.04.02 84, СанПиН 2.1.4.11.75 02, а также СанПиН 2.1.4.1110 02 (после определения назначения родников); |
| --- | --- |
|  | проведение регулярных исследований химического и бактериологического состава воды в родниках; |
|  | исключение возможности проникновения поверхностных вод в место забора воды из родников; |
|  | определить хозяина, паспортизировать родники. |

VI.4. Оценка  состояния  природного  комплекса

и  предложения  по  улучшению  ландшафта

4.1. Характеристика  зеленого  фонда

Формирование  системы  зеленых  насаждений

Зеленые насаждения занимают важное место в формировании и функционировании окружающей среды. Каждый элемент системы озеленения участвует в организации территории и формировании архитектурно художественного облика сельсовета, обеспечивает рекреационные потребности населения, защищает от транспортного и другого шума, от выхлопных газов, пыли, регулирует температурно влажностный, радиационный и ветровой режимы, а также создают условия, способствующие нормальной жизнедеятельности всей экосистемы.

Система зеленых насаждений сельсовета представлена:

|  | зелеными насаждениями общего пользования (парки, скверы, бульвары); |
| --- | --- |
|  | зелеными насаждениями ограниченного пользования (насаждения при детских садах, школах, на приусадебных участках, коллективных садах, насаждения на улицах, насаждения в административных и общественных центрах; насаждения внутри жилой застройки); |
|  | зелеными насаждениями специального назначения (санитарно защитные, водоохранные зоны, лесопосадки вдоль дорог); |
|  | лесами; |
|  | лугами. |

Наиболее пагубное влияние на растительность в пределах сельсовета оказывают три основных фактора:

|  | комплексное воздействие урбанизированной среды (преимущественно в пределах поселковых застроек); |
| --- | --- |
|  | рекреационные нагрузки (вытаптывание, создание пожароопасной ситуации, физическое уничтожение). |

Характеристика  зеленых  насаждений  сельсовета

Растительность в сельсовете, особенно ее небольшие массивы и рядовые посадки вдоль проезжей части улиц, сильно угнетена комплексом отрицательных факторов – уплотнением почв с нарушением водно воздушного бассейна и температурного режима, вызванного физическими нагрузками, обеднением питательными веществами.

С наступлением зрелости зеленые насаждения стареют, распадаются, разрушаются и гибнут. В результате озеленение перестает выполнять свои жизненно необходимые функции, что может привести к существенным отрицательным изменениям всей экосистемы.

Большое значение имеют леса, расположенные в пределах Большеельнинского сельсовета.

Лес, как компонент окружающей среды, тесно взаимодействуя с другими ее компонентами (водой, воздухом, почвой и др.), участвует в поддержании равновесия всей экосистемы, играя активную роль в круговороте веществ в природе.

Растительность имеет колоссальное хозяйственное и социальное значение, является поставщиком технологического и лекарственного сырья, продуктов питания, источником здоровья.

Предлагается проведение лесотехнических мероприятий по улучшению породного состава, экологических и эстетических свойств леса, введение соответствующих режимов посещения тех или иных участков леса, имеющих соответствующую правовую основу.

Проектом Генплана предусматривается:

|  | создание единой взаимосвязанной системы зеленых насаждений общего пользования; |
| --- | --- |
|  | включение в единую систему зеленых насаждений санитарно защитных зон; |
|  | предусмотреть максимальное озеленение территории сельсовета, с благоустройством рекреационных зон; |
|  | размещение территории, предназначенной для отдыха и купания детей (пляж) согласно СанПиН 2.4.4.1204 03. |

4.2. Особоохраняемые  природные  территории

На территории сельсовета  частично распложен Государственный памятник природы «Зеленый город».

Паспорт на памятник природы «Зеленый город» утвержден распоряжением Правительства Нижегородской области от 23 марта 2006 года № 191 р (в редакции распоряжения Правительства Нижегородской области от 6 февраля 2013 года № 233. взят под охрану 20.10.65г. Ландшафтный памятник природы. Рекреационная зона областного значения. Лесничество «Зеленый город» Нижегородского межрайонного лесничества, леса I группы Гослесфонда – памятник природы.

Памятник природы «Зеленый город» взят под охрану 20.10.65 г.

Адрес (местонахождение): Нижегородская область, городской округ г. Нижний Новгород и Кстовский район.

Расположен на землях участкового лесничества "Зеленый Город" Нижегородского межрайонного лесничества, в том числе:

В границах городского округа г. Нижнего Новгорода – территории кварталов 1, 3, 5, 8, 11, 13   20. 23   32, 36   41 и части территории кварталов 2,4,6,7,9,10,12,21,33;

в границах Кстовского района   территории кварталов 22, 34, 35, 42  53 и части территории кварталов 9, 10, 21, 33.

Площадь памятника природы 4362,10 га, в том числе: в границах городского округа г. Нижнего Новгорода 3166,56 га (в том числе: I участок   3154,76 га; IX участок   11,8 га), в границах Кстовского района  1195,54 га (в том числе: II участок — 167,0 га; III участок   43,0 га; IV участок   44, 8 га; V участок   12,0 га; VI участок   7,1 га; VII участок   4,1 га; VIII участок  147,0 га; X участок   111,0 га; XI участок   155,0 га; XII участок 201,0 га; ХШ участок   8,8 га; XIV участок   237,14 га; XV участок   57,6 га).

Описание границ  памятника природы

I участок (кварталы  1, 3, 5, 8, 11, 13   20, 23   32, 36 41 и части кварталов 2, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 21, 33).

Северная   граница   участка   начинается   от   северо восточного   угла выдела    25    квартала    10    участкового    лесничества    "Зеленый    город"  Нижегородского межрайонного лесничества, расположенного южнее ж/д, в месте ее пересечения с автодорогой федерального значения, далее на северо запад по северо восточной границе выделов 25, 24, 23, 22, 21, 19, 16 квартала 10 и северо восточной границе выделов 14,15 квартала 9; далее по восточной, южной и западной границе территории ДОЛ им. Чкалова (выдел 4 и частично выдел  13 квартала 9), не включая территорию лагеря; далее по северной границе  8  и  7 кварталов   участкового   лесничества    "Зеленый   город"  Нижегородского   межрайонного   лесничества,   с  южной   стороны   дачного поселка "Березовая Роща 2" до территории участка, предназначенного для дачного строительства  (бывшая 2 территория ДОЛ им. Никонова   занимает выделы 1, 2 (частично) и 12 квартала 7, а также выделы 12 и частично 14 квартала 6), по его юго восточной, восточной, юго западной и западной сторонам, исключая данный участок из территории памятника природы: далее по северной границе квартала 6 и 5; далее по северной границе 5 квартала, по северной границе выделов 12, 11 и 7 квартала 4 и, пересекая выдел 1 квартала 4, до места пересечения северо западного угла выдела 16 в квартале 2 с просекой между кварталами 2 и 4; далее на север по западной стороне выдела 16 квартала 2, в северной его части пересекая выдел 16 и 7, далее на север по восточной границе выдела 7 до северной границы квартала 2; далее по северной границе кварталов 2 и 1 с юга от поселка "Березовый клин" до северного угла выдела 1 квартала 1.

Западная граница участка начинается от северного угла выдела 1 квартала 1; далее на юго запад по северо западной границе квартала 1; далее по западной границе кварталов 1, 3,и выдела 2 квартала 12, исключая территорию базы отдыха "Дубрава" (занимает выдел 6 и частично выдел 7 квартала 12); далее по западной границе квартала 11, по западной границе квартала 23 и 36 до юго западного угла выдела 10 квартала 36.

Южная граница участка начинается от юго западного угла выдела 10 квартала 36; далее по южной границе выделов 7 и 8 квартала 36; по западной и юго западной границе выдела 8 квартала 37; далее по южной границе кварталов 38, 39, 40, 41, 29, 30, 31, 32 и 33 до границы полосы отвода трассы ЛЭП; далее до юго восточного угла выдела 15 квартала 33.

Восточная граница участка начинается от юго восточного угла выдела 15 квартала 33; далее на север вдоль западной границы полосы отвода трассы ЛЭП; далее на север вдоль западной границы полосы отвода автодороги федерального значения до юго восточного угла выдела 25 квартала 10.

II участок (кварталы 44, 45).

Граница участка начинается от северной точки выдела 1 квартала 44; далее продолжается, огибая квартал 44 с севера, северо запада и юга; далее по западной границе квартала 45 до юго западного угла выдела 16 квартала 45, исключая трассу автодороги областного значения и линии ЛЭП; далее по южной границе выдела 16 квартала 45; далее от юго восточного угла выдела 16 квартала 45 на север по восточной границе кварталов 45 и 44 до северной точки выдела 1 квартала 44.

III участок (квартал 46).

Граница участка совпадает с границами квартала 46, исключая трассу автодороги областного значения.

IV участок (выделы 1 10 квартала 47).

Северная граница участка начинается с северо восточного угла выдела 3 квартала 47; далее на запад до северо западного угла выдела 1 квартала 47.

Западная граница участка начинается с северо западного угла выдела 1 квартала 47; далее по западной границе выделов 1 и 6 до юго западного угла выдела 6 квартала 47.

Южная граница участка начинается от юго западного угла выдела 6 квартала 47; далее на восток до юго восточного угла выдела 8 квартала 47.

Восточная граница участка начинается с юго восточного угла выдела 8 квартала 47; далее на север по восточной границе выделов 8 и 3 до северовосточного угла выдела 3 квартала 47.

V участок. Состоит из 11 и 12 выделов квартала 47.

VI участок. Состоит из 18 22 выделов квартала 47.

VII участок. Состоит из 13 16 выделов квартала 47.

VIII участок (квартал 48).

Граница участка совпадает с границей квартала 48.

IX участок. Состоит из 10 13 выделов квартала 37.

X участок (квартал 49).

Граница участка совпадает с границей квартала 49.

XI участок (кварталы 50, 51).

Граница    участка    совпадает    с    границами    кварталов    50    и    51, примыкающих друг к другу.

XII участок (кварталы 52, 53).

Границы   участка   совпадают    с    границами    кварталов    52    и    53, примыкающих друг к другу.

XIII участок (части выделов 15, 16, 19, выделы 20   22 квартала 42).

Граница участка начинается с северного угла выдела 6 квартала 42;

далее по северо западной границе выделов 6 и 19, далее по западной и южной границе выдела 19 до полосы отвода автодороги федерального значения; далее по юго западной границе полосы отвода автодороги федерального значения до северного угла выдела 6 квартала 42.

XIV участок (кварталы 22, 34, 35, 43, части кварталов 21, 33, 42).

Западная  граница участка начинается  с  северного угла выдела  15 квартала 21;  далее на юг по восточной границе полосы отвода трассы ЛЭП, далее по восточной границе полосы отвода автодороги федерального значения до юго западного угла выдела 16 квартала 33; далее по западной границе квартала 42 до полосы отвода автодороги федерального значения; далее по северо восточной границе полосы отвода автодороги федерального значения до южной точки выдела 19 квартала 42.

Южная граница участка совпадает с южной границей квартала 42 и южной и юго восточной границей квартала 43.

Восточная граница участка совпадает с восточной и северо восточной границей квартала 35.

Северо восточная граница участка совпадает с северо восточной границей кварталов 22 и 21, доходя до северного угла выдела 15 квартала 21.

XV участок (выделы 5 11 квартала 9 и выделы 1 15 квартала 10).

Северо восточная граница участка начинается с восточной точки выдела 15 квартала 10; далее по северо восточной и северной границе квартала 10; далее по северной границе квартала 9 до западного угла выдела 5 квартала 9.

Юго западная граница участка начинается от западного угла выдела 5 квартала 9 и совпадает с юго западными границами выделов 5, 7, 10, 11 квартала 9 и юго западными границами выделов 4, 12, 13, 14 и 15 квартала 10, доходя до восточной точки выдела 15 квартала 10.

Краткое описание памятника природы, его назначение

«Зеленый город»   ландшафтный памятник природы, крупный лесной массив Нижегородского лесхоза, расположенный в междуречье Оки, Волги и Кудьмы. Преимущественно он расположен в левобережье р.Кудьмы и лишь частично (кв. 49 53) на ее правом берегу. Эти леса занимают пологий склон левого коренного берега р.Кудьмы, частично ее пойму и склон правого берега.

Указанный лесной массив вытянулся широкой полосой с запада на восток, перерезая возвышенное правобережье Волги и Оки.

Этот лесопарковый комплекс расположен в полосе перехода между зонами смешанных и типичных широколиственных лесов, что отражается на его смешанном флористическом составе, несущем в себе одновременно неморальные и бореально суббореальные элементы, а также здесь встречаются представители борово степного флористического комплекса в составе лишайниковых и брусничных сосняков. При этом необходимо отметить неразрывную целостность этого единого лесного массива, в котором можно наблюдать плавный переход из царства широколиственных лесов к борово подтаежным типам леса.

Территория массива лежит на границе подзоны широколиственно еловых (подтаежных) лесов и зоны широколиственных лесов (дубрав). На его территории распространены сложные леса, боры и ельники, а также вторичные осинники, липняки, березняки и кленовые насаждения.

Рельеф территории дюнно бугристый, в почвенном покрове преобладают дерново подзолистые почвы, супесчаные по механическому составу.

В соответствии с зональным положением в растительном покрове представлены участки дубрав, ельники и сосняки.

Но эти коренные леса за длительную историю эксплуатации сильно изменились и во многих местах естественным образом заменились вторичными лесами   березняками, осинниками, липняками и отчасти кленовниками.

Дубравы и их производные (осинники, липняки, кленовые насаждения) не имеют широкого распространения на территории массива. Они занимают северо западную часть этого массива.

В нем преобладает ассоциация «дубрава кленово липовая осоковоснытевая», где дуб образует первый ярус древостоя, клен и липа   второй; в травостое преобладают сныть и осока волосистая, характерны и другие неморальные виды. Реже, на более богатых почвах, встречается ассоциация «дубрава кленово липовая пролесниково снытевая», отличающаяся от предыдущей доминированием в травостое наряду со снытью пролесника многолетнего. Для дубрав «Зеленого города» характерно слабое развитие подлеска (вероятно, это результат антропогенного воздействия), что ослабляет устойчивость этих сообществ. В северной части массива наблюдается смена широколиственных пород березой и елью.

Основными лесообразующими породами являются сосна, дуб и береза, занимающие 80,8% покрытых лесом земель. Преобладающая порода   сосна   56,8%, береза занимает 13%, дуб   11,4%. Кроме того, в качестве преобладающих на отдельных участках имеются еще восемь пород   ель (10,2%), липа (6,3%), и в меньших количествах   осина, липа, ольха, тополь, клен, ясень.

Большая часть «Зеленого города» занята сосняками, вторичными березняками и в меньшей мере ельниками.

Наиболее распространены сложные ельники и сосняки; их древостой слагают как хвойные породы (доминируют то сосна, то ель), так и широколиственные   дуб, липа, клен, вяз. В травостое есть представители как хвойного (земляника лесная, щитовник гребенчатый, вероника лекарственная, золотарник обыкновенный, ландыш), так и широколиственного леса (овсяница гигантская, сныть обыкновенная, дремлик чемерицелистный). На участках соснового леса преобладают боры   черничники с черникой в травяно кустарничковом ярусе и с зелеными мхами в наземном покрове. В подлеске встречаются лещина, бересклет бородавчатый, жимолость лесная, крушина ломкая, рябина обыкновенная, черемуха обыкновенная. В травостое доминирует сныть обыкновенная и ландыш майский. Часто встречаются золотарник обыкновенный, фиалки удивительная и опушенная, костяника, медуница неясная, крапива двудомная, борец высокий. Обычными видами являются вороний глаз четырехлистный, норичник шишковатый, хвощ луговой, звездчатка ланцетовидная, чистец лесной, хвощ зимующий, кислица обыкновенная, подмаренник мягкий, вероника лекарственная и другие.

Среди ельников выделяются три типа: ельник неморально кисличный, травостой которого наряду с таежным растением   кислицей обыкновенной слагают дубравные виды; ельник кислично мертво покровный с господством кислицы в травостое, но в результате антропогенного влияния лишенный характерного мохового покрова; ельник приручьевой, занимающий речные притеррасные участки, отличающийся довольно богатым травостоем, с элементами пойменных лугов: тростник, таволга вязолистная, вероника длиннолистная.

Особенностью сосняков и ельников, а также сложных еловых и сосновых лесов, является значительная примесь в их древостое березы и осины; во многих местах эти леса заменены вторичными липняками и осинниками.

В типичных дубравах древостой образован дубом с примесью березы, осины и липы. Подлесок образуют лещина, рябина обыкновенная, бересклет бородавчатый, жимолость лесная, крушина ломкая, черемуха обыкновенная. В травостое преобладает сныть, встречаются и некоторые другие типичные для дубрав виды растений.

Участки хвойно широколиственных лесов в древостое имеют сосну, березу, липу, дуб, осину, клен и ясень. В подросте присутствуют сосна, береза, липа, дуб, осина, клен и ясень. Подлесок формируют рябина обыкновенная, крушина ломкая, жимолость лесная, бересклет бородавчатый, шиповник майский, лещина обыкновенная, можжевельник обыкновенный. Высота подлеска до 2 метров. В травяно кустарничковом ярусе доминируют сныть обыкновенная и ландыш майский, также встречаются золотарник обыкновенный, грушанка круглолистная, фиалки удивительная и опушенная, костяника, перловник поникший и медуница неясная.

Территория памятника природы «Зеленый город» ценна, как место обитания редких и охраняемых растений. Среди них: волчеягодник (волчье лыко), ветреница дубравная, вороний глаз четырехлистный, гусиный лук желтый, ирисы (германский и сибирский), купальница европейская, колокольчик персиколистный, любка двулистная, а также растения, занесенные в Красную Книгу Нижегородской области: пыльцеголовник красный, хохлатка Маршалла, все виды ятрышника, представители семейства орхидных (Orchidaceae): бровник одноклубневый (Herminium monorchis), липарис Лезеля (Liparis loeselii) и любка зеленоцветковая (Platanthera chlorantha).

Наиболее встречаемы эти растения в кварталах с 1 по 8 территории памятника природы «Зеленый город». В 44 46 кварталах в травостое значительна примесь охраняемых растений, таких как борец высокий, фиалка удивительная, медуница, ветреница лютичная, лютик кашубский, чина весенняя, ветреница дубравная, из числа редких   костер ветвистый (Бенекена), осока лесная, адокса мускусная.

Особенности животного мира

Фаунистический облик животных в пределах особо охраняемой природной территории (далее также   ООПТ) "Зеленый город" представлен, в основном, лесными элементами. В составе класса млекопитающих преобладает группа Micromammalii. Распространена белка обыкновенная. Среди охотничье промысловых животных отмечаются нерегулярные заходы в пределах лесного массива лося и кабана.

Наибольшим разнообразием на территории памятника природы отличается орнитофауна. Отмечены представители трех групп птиц: лесные, луго полевые  и   синантропные.   Лесной   комплекс  орнитофауны   наиболее разнообразен в видовом отношении. Зарегистрированы 55 видов, доминантными являются зяблик, дрозд рябинник, певчий дрозд, пеночка весничка, соловей обыкновенный и некоторые другие. Обычными видами являются пеночка теньковка, большая синица, буроголовая гаичка, сорока, большой пестрый дятел, пеночка зеленая, поползень и другие. Луго полевые формации на территории памятника природы встречаются как внутри лесного массива (лесные поляны, водоемы, склоны с зарослями кустарников), так и непосредственно примыкают к нему. Здесь отмечено 22 вида птиц. Обычными являются славки серая, садовая и черноголовая; садовая и болотная камышовки; обыкновенная овсянка, луговой чекан, белая и желтая трясогузки; зеленушка, полевой жаворонок, чечевица и другие. В составе синантропных птиц отмечены домовый воробей, деревенская ласточка, сорока, галка, серая ворона.

Из видов птиц, занесенных в Красную книгу Нижегородской области, на территории памятника природы обитают черная крачка (Chlidonias niger), белокрылая крачка (Chlidonias leucopterus), речная крачка (Sterna hirundo) и серая цапля (Axdea cinerea).

В составе класса пресмыкающихся на территории памятника природы "Зеленый город" встречаются 5 видов пресмыкающихся: ломкая веретеница, прыткая ящерица, живородящая, ящерица, обыкновенный уж и обыкновенная гадюка (вид занесен в Красную книгу Нижегородской области).

В составе класса земноводных представлены обыкновенная чесночница, прудовая, травяная, озерная и остромордая лягушки и серая жаба.

Среди насекомых отмечены редкие представители, занесенные в Красную книгу Нижегородской области: огневка трескучая (Psophus stridulus), майка (Meloe sp.), махаон (Papilio machaon).

Территория лесного массива «Зеленый город» находится под воздействием трех антропогенных факторов:

1.Большая рекреационная нагрузка (вытаптывание).

2.Воздействие промышленных и транспотртных выбросов в атмосферу.

3.Воздействия человеческой деятельности на почвенно гидрологические условия (отсутствие очистных сооружений, плохое состояние канализационной сети, отсутствие мусоросборников).

Дубравы «Зеленого города» особенно сильно страдают от повреждения дубовой листоверткой. Это тоже результат антропогенного воздействия: при вытаптывании уничтожаются цветущие растения, нектаром которых питается насекомое наездник, личинки которого уничтожают листовертку. Вспышки дубовой листовертки периодически повторяются через 4 5 лет.

По территории памятника природы «Зеленый город» проходит большое количество дорог и коммуникаций.

Значение памятника природы:

А. Региональное. Б. 1. Научное (ботаническое).

2. Рекреационное.

3. Средообразующее.

4. Водоохранное.

Зонирование памятника природы.

На территории памятника природы выделены следующие зоны:

1.  Зона природоохранного значения. Площадь 3607,26 га.

2.  Зона хозяйствующих субъектов, состоящая из 27 обособленных участков.

Площадь 372,72 га.

3. Парковая зона. Площадь 368,22 га.

4. Зона Березовая роща 1. Площадь 13,9 га.

Перечень мер, необходимых для сохранения памятника природы.

На всей территории памятника природы запрещаются:

приватизация и предоставление земельных участков в частную собственность, за исключением случаев, установленных федеральными законами;

предоставление земельных участков для жилищного строительства, садоводства и огородничества;

распашка земель;

проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, любые другие действия, приводящие к изменению гидрологического режима в целом;

проведение дноуглубительных,  взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов, и в их охранных зонах без согласования с уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий;

сплошные рубки лесных насаждений, за исключением сплошных санитарных рубок, проводимых по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий;

заготовка живицы;

выжигание сухой травянистой растительности (палы);

применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста;

разведка и добыча полезных ископаемых, взрывные работы;

прогон, выпас и водопой скота;

использование плавательных средств, оборудованных моторами;

проезд авто мототранспорта вне существующих дорог и стоянка в неорганизованных местах;

транзитное   движение   грузового   транспорта   через   территориюпамятника природы;

разбивка туристических стоянок, разведение костров;

размещение свалок и полигонов для захоронения и уничтожение различных отходов, загрязнение и замусоривание территории;

охота;

деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.

На всей территории памятника природы разрешаются:

проведение лесохозяйственных мероприятий, направленных на ликвидацию последствий стихийных бедствий и оздоровление насаждений, по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области в области организации, охраны и использования ООПТ;

расчистка квартальных просек, рубки осветления, прочистки и прореживания на участках лесных культур, проводимых в период с 20 июля по 1 апреля включительно;

уборка сухостойных, упавших и представляющих угрозу для жизни людей деревьев;

проведение     комплекса     профилактических     противопожарных мероприятий и мероприятий по тушению пожаров;

реконструкция зданий и сооружений в пределах существующих границ строений в соответствии с проектной документацией, получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы;

ремонт и эксплуатация существующих зданий и сооружений по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области в области организации, охраны и использования ООПТ;

строительство коммуникаций на территории квартальных просек и в полосах отвода существующих дорог, отмеченных на схемах территории памятника природы (приложение 1, 2) в соответствии с проектной документацией, получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы;

реконструкция существующих коммуникаций (дорог, трубопроводов, линий электропередачи и иных линейных объектов) в соответствии с проектной документацией, получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы;

проведение мероприятий, направленных: на обеспечение функционирования и ремонт существующих коммуникаций (дорог, трубопроводов, линий электропередачи и иных линейных объектов) по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области в области организации, охраны и использования ООПТ;

лесовосстановительные работы;

отдых,    туризм,     физкультурно оздоровительная    и    спортивная деятельность граждан;

проезд автомототранспорта по существующим дорогам и стоянка в организованных местах, расположенных на участках, входящих в зону хозяйствующих субъектов;

установка контейнеров для сбора мусора;

любительский и спортивный лов рыбы удочкой и спиннингом;

заготовка гражданами пищевых лесных ресурсов и сбор ими лекарственных растений для собственных нужд;

экскурсии учебного и просветительского характера;

научные исследования.

На территории зоны природоохранного значения памятника природы дополнительно запрещаются:

все виды рубок леса (за исключением проводимых по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области в области организации, охраны и использования ООПТ лесохозяйственных мероприятий, направленных на ликвидацию последствий стихийных бедствий и оздоровление насаждений);

прокладывание новых дорог;

строительство.

На территории парковой зоны памятника природы дополнительно разрешается:

благоустройство территории, включающее устройство пешеходных дорожек, открытых спортивных площадок, установку малых архитектурных форм, установку освещения, организацию трасс лечебно оздоровительных прогулок, прокладывание новых коммуникаций, связанных с благоустройством парковой зоны, по проектам, получившим положительное заключение государственной экологической экспертизы;

мероприятия по уходу за зелеными насаждениями.

На территории зоны хозяйствующих субъектов памятника природы дополнительно разрешается:

строительство объектов санаторно курортных, оздоровительных, больничных, реабилитационных, лечебно профилактических учреждений пансионатов, домов и баз отдыха, учреждений для отдыха и оздоровления детей в соответствии с проектной документацией, получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы;

строительство объектов, необходимых для функционирования вышеперечисленных учреждений, включая физкультурно оздоровительные и инженерно технические объекты, в соответствии с проектной документацией, получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы;

строительство учреждений дошкольного, начального и среднего общего образования, в том числе с постоянным проживанием, учреждений среднего и высшего профессионального образования и объектов, необходимых для их функционирования, включая физкультурно оздоровительные и инженерно технические объекты, в соответствии с проектной     документацией,     получившей     положительное     заключение государственной экологической экспертизы;

строительство объектов социальной и общественной инфраструктуры поселка Зеленый город и необходимые для них инженерно технические сооружения в соответствии с проектной документацией, получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы;

прокладывание новых линейных сооружений (дорог, трубопроводов, линий электропередачи и т.п.) в соответствии с проектной документацией, получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы;

вынужденная вырубка деревьев и кустарников при реализации проектов по строительству и прокладыванию.новых линейных сооружений, в соответствии с проектной документацией, получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы, с проведением компенсационных мероприятий;

посадка деревьев, кустарников и многолетних травянистых растений;

мероприятия по уходу за зелеными насаждениями;

добыча минеральных подземных вод для нужд санаторно курортных учреждений при наличии лицензии на право пользования недрами.

Объекты физкультурно оздоровительного, спортивного и культурно досугового назначения должны иметь ограниченное посещение, а именно: предназначаться для пользования граждан, временно проживающих на территории объектов санаторно курортных, оздоровительных, больничных, реабилитационных, лечебно профилактических учреждений, пансионатов, домов и баз отдыха, образовательных учреждений, учреждений для отдыха и оздоровления детей, граждан, работающих на территории зоны хозяйствующих субъектов памятника природы регионального значения "Зеленый город" и жителей к.п. Зеленый город.

Максимальная этажность новых объектов, возводимых на территории зоны хозяйствующих субъектов, составляет 3 этажа, за исключением обособленных участков №№ 11, 13 и 23, где максимальная этажность составляет 4 этажа.

При осуществлении нового строительства зданий, сооружений и дорог с твердым покрытием хозяйствующие субъекты обязаны обеспечить соблюдение минимальной доли озеленения своего земельного участка в размере 70% от общей площади своего земельного участка.

На территории зоны Березовая роща 1 разрешается:

дачное строительство с максимальной этажностью в 2 этажа в пределах выделенных земельных участков в соответствии с проектной документацией, получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы;

в     пределах     выделенных     земельных     участков     проведение благоустройства и размещение подсобных сооружений не выше двух этажей; прокладывание    коммуникаций     в    соответствии    с    проектной документацией,   получившей  положительное  заключение  государственной экологической экспертизы;

благоустройство мест общего пользования по плану, согласованному с уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области в области организации, охраны и использования ООПТ.

Разработку месторождений суглинка кирпичного (западного и восточного участков) вести с соблюдением границ территории и мероприятий, обеспечивающих снижение воздействия на территорию памятника природы.

Строительство проектируемых объектов: мостового путепровода на автодороге межмуниципального значения, автодороги местного значения (вдоль существующей железной дороги), линий водопровода, напорной и самотечной бытовой канализации, которые планируются провести вдоль границ ООПТ, необходимо вести с соблюдением границ и режима памятника природы регионального значения «Зеленый город».

Система мероприятий по борьбе с вредителями леса (дубовой листоверткой, майским хрущем) включает в себя биологические, химические и интегральные методы, а также лесохозяйственные мероприятия (надзор за появлением вредителей и болезней, карантин растений).

Гослесфонд области отличается средним классом пожарной опасности, в то же время характерно неравномерное распределение участков леса с высоким классом пожарной опасности, что повышает горимость лесов.

Система мероприятий по борьбе с пожарами включает в себя:

|  | предупредительные мероприятия (разъяснительная работа среди населения, особенно в сухое время года, средства наглядной агитации, благоустройство территории); |
| --- | --- |
|  | мероприятия по распространению лесных пожаров (регулирование состава насаждений вдоль дорог, создание противопожарных разрывов, создание пожароустойчивых лиственных барьеров, устройство защитных минерализованных полос); |
|  | организация дорожно сторожевой службы, службы тушения лесных пожаров, развитие средств связи и дорожное строительство. |

В охранных лесах устанавливается строгий экологический режим и мероприятия по их охране сводятся в основном к неуклонному его соблюдению.

Кроме лесохозяйственных мероприятий в рекреационных зонах и на территории памятников природы необходимо проводить мероприятия по благоустройству. При отсутствии необходимого благоустройства происходит недопустимое уплотнение почвы и нарушение живого напочвенного покрова.

4.3. Животный  мир

Животный мир занимает особое место стимулятора и ускорителя биосферных процессов обмена вещества и энергии. Животный мир необходим человеку так же с утилитарной и эстетической точек зрения. Утилитарное значение животных – в их значительной хозяйственной ценности, животные нужны для непредвиденных ныне направлений исследования природы в будущем.

Сохранение генетического разнообразия необходимо для повышения продуктивности сельского, лесного и рыбного хозяйства, а также как мощное средство защиты окружающей среды от прогрессирующего антропогенного давления.

На фауну птиц действуют два главных фактора: отравление мест их обитания пестицидами и урбанизация.

Для оказания прямой помощи животным, улучшения их качественных характеристик и оптимизации их численности необходимо проводить следующие биотехнические мероприятия: устройство солонцов, откормочных площадок, организацию кормовых полей (овес, картофель), истребление ворон и волков; заготовку и выкладку соли и кормов, охрану охотничьих угодий.

Необходимо проведение комплекса работ по спасению гибнущих животных во время стихийных бедствий и защите их во время сельскохозяйственных, лесохозяйственных и мелиоративных работ; профилактику и лечение болезней животных, расселение ценных в хозяйственном отношении животных, изъятие старых, ослабленных и малопродуктивных особей, оптимизация численности популяций.

Охрана животных должна осуществляться через создание лесополос, сохранение островков естественной растительности среди распаханных полей, регулирование выпаса и косьбы в местах массового выплода водоплавающих, применения загонного метода уборки урожая. Благодаря системе Федеральных и областных нормативных актов осуществляется рациональное использование охотничьих животных, регулируемое сроками охот, запретами и ограничениями, позволяющее поддерживать численность животных в пределах средних многолетних показателей, сохранять и расширять разнообразие охотничьих видов.

Необходимо изменение образа мышления в общественной и частной жизни.

Животные будут доверчивы к человеку, если и со стороны человека не будет агрессивных действий, не говоря уже об актах вандализма.

На территории Кстовского района на землях Нижегородского лесхоза (Лесничество «Зеленый город», Кстовскоре лесничество, Работкинское лесничество) послепромысловая численность охотничьих животных составляет:

|  | белка – 59 голов; |
| --- | --- |
|  | горностай – 33 головы; |
|  | заяц беляк – 87 голов; |
|  | заяц русак – 49 голов; |
|  | кабан – 129 голов; |
|  | куница – 24 головы; |
|  | лиса – 103 головы; |
|  | лось – 89 голов; |
|  | хорь – 15 голов. |

На территории лесничества «Зеленый город», примыкающего к территории г.Кстово, учет численности охотничьих животных не ведется, замечены следы следующих животных: лося, кабана, лисы, хоря, горностая, ласки, куницы, белки, зайца беляка.

Государственный контроль за использованием охотничьих видов животных осуществляется Государственной службой учета охотничьих животных при Минсельхозпроде России, которая через территориальные органы (Управление охотничьего хозяйства Нижегородской области) и охотопользователей ежегодно организует и проводит по единой методике зимние учеты охотничьих животных, а также сбор сведений для ведения Государственного Кадастра и мониторинга охотничьих животных.

Контроль за состоянием охотничьих ресурсов позволяет осуществлять постоянное слежение за состоянием популяций наиболее ценных и значимых видов (лось, кабан, волк).

Численность охотничьих животных в последние годы находится в переделах средних многолетних показателей. Колебания численности определяются в основном абиотическими факторами (состоянием погодных условий в период зимовки, размножения и развития молодняка), наличием кормов и угодий, пригодных для обитания, вспышки эпизоотий, наличием таких хищников, как волк, серая ворона, бродячие кошки и собаки, а также уровнем зимней подкормки и охраны от браконьеров.

На территории лесничества «Зеленый город» охота запрещена, биотехнические мероприятия не закладываются, чтобы не увеличивать поголовье зверя в зоне отдыха.

В Кстовском районе на территории Нижегородского лесхоза для оказания прямой помощи животным, улучшения их качественных характеристик и оптимизации их численности проводятся следующие биотехнические мероприятия:

|  | устройство шести стационарных площадок для подкормки кабана; |
| --- | --- |
|  | устройство десяти солонцов для лося и кабана; |
|  | охрана охотничьих угодий. |

Необходимо проведение комплекса работ по спасению гибнущих животных во время стихийных бедствий и защите их во время сельскохозяйственных, лесохозяйственных и мелиоративных работ; профилактику и лечение болезней животных, расселение ценных в хозяйственном отношении животных, изъятие старых, ослабленных и малопродуктивных особей, оптимизация численности популяций.

Охрана животных должна осуществляться через создание лесополос, сохранение островков естественной растительности среди распаханных полей, регулирование выпаса и косьбы в местах массового выплода водоплавающих, применения загонного метода уборки урожая. Благодаря системе Федеральных и областных нормативных актов осуществляется рациональное использование охотничьих животных, регулируемое сроками охот, запретами и ограничениями, позволяющее поддерживать численность животных в пределах средних многолетних показателей, сохранять и расширять разнообразие охотничьих видов.

Необходимо изменение образа мышления в общественной и частной жизни.

Животные будут доверчивы к человеку, если со стороны человека не будет агрессивных действий, не говоря уже об актах вандализма.

Большое значение в комплексе мер по охране животного мира с конкретными биотехническими мероприятиями (устройство искусственных гнездований и мест обитания животных, подкормка их зимой и т.д.), экологическим воспитанием населения приобретают планировочные мероприятия и в первую очередь конкретная разработка принципов мозаичности ландшафта и их осуществление.

Охрана и рациональное использование ихтиофауны должны учитывать специфику среды обитания рыб и включать выявление и сохранение основных мест нереста, нагула, зимовки ценных промысловых рыб, а также общий контроль за чистотой водоемов, содержанием кислорода в воде, недопущению зарастания водоемов (выкос водной растительности, разведение растительно ягодных животных), разрушения берегов.

Рыбные запасы рыбохозяйственных водоемов продолжают эксплуатироваться в соответствии с решениями Комиссии по рыболовству при департаменте по охране природы и Управлению природопользованием Администрации Нижегородской области.

Нижегородская область – один из немногих регионов РФ, где осуществлен комплексный подход к решению проблем добычи и охраны рыбных запасов.

Воспроизводством рыбных запасов в Нижегородской области занимается МП «Нижегородский рыбзавод» и Нижегородская областная Госинспекция рыбоохраны.

В комплекс мероприятий по защите животного мира, в т.ч. рыбных запасов входят мероприятия по охране воздушного бассейна, водных объектов, растительного мира, почв (см. соответствующие разделы).

Для охраны рыбных запасов проектом предлагается:

|  | организация ЗСО источников водоснабжения; |
| --- | --- |
|  | организация водоохранных зон водных объектов; |
|  | ликвидация сброса неочищенных сточных вод в водоемы сельсовета; |
|  | организация эффективной очистки сточных вод на очистных сооружениях; |
|  | соблюдение правил рыболовства; |
|  | предоставление населению информации о культуре поведения на водоемах и нормативных документах, регламентирующих ведение любительского и спортивного любительского рыболовства. |

VI.5. Оценка  состояния  и  мероприятия  по  охране  почв

5.1. Загрязнение  почв

Основными источниками загрязнения почв являются предприятия, автомобильный транспорт, бытовые отходы.

На загрязнение почв влияет обработка растений химическими средствами.

Данные ежегодных контрольных замеров и проб химического загрязнения ионами тяжелых металлов почв территории сельсовета отсутствуют, так как систематических наблюдений не ведется.

В рамках экспертизы в 2008 году проведено исследование почвы (п.Ждановский) на стадии отвода земельного участка под перспективную застройку. Пробы почвы исследованы на микробиологические, паразитологические и химические показатели. По паразитологическим и химическим показателям почва соответствует требованиям СанПиН 2.1.7.1287 03, по суммарному показателю степень загрязнения почвы оценивается как «допустимая».

Согласно данным «Приволжскнедра» (№ 05 00 14/137 от 12.01.2010г.) на земельном участке, испрашиваемом для разработки Генерального плана Большеельнинского сельсовета Кстовского района Нижегородской области, находятся следующие месторождения, учтенные Государственным балансом:

|  | Афонинское II месторождение суглинков (Восточная площадь). |
| --- | --- |

Размещение жилых кварталов на территории вышеперечисленных месторождений полезных ископаемых и в 100 метровой санитарно защитной зоне карьеров возможно только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки (ст. 25 Закона о недрах) после окончательной выработки данных карьеров, их закрытия и рекультивации, что предполагается на расчётный срок строительства.

5.2. Нарушенные  территории

Разрушение почвы происходит вследствие естественных и антропогенных причин:

|  | отчуждения сельскохозяйственных земель; |
| --- | --- |
|  | эрозии и дефляции почв; |
|  | загрязнения почв пестицидами и минеральными удобрениями; |
|  | загрязнения почв промышленными и бытовыми отходами; |
|  | “психологическое” загрязнение ландшафта; нарушения земель горными выработками; |
|  | чрезмерной рекреационной нагрузки на ландшафт. |

В процессе водной эрозии и дефляции почв нарушаются наиболее ценные сельскохозяйственные земли.

Процессы эрозии и дефляции помимо концентрированной физической антропогенной нагрузки осложнены сильно измененными в условиях урбанизации электромагнитным, гидродинамическим, геохимическим и гравитационным режимами.

Массированные разрушения почвенного покрова происходят в результате устройства различного рода выемок, насыпей, отсыпки террикоников и т.д.

Особенно страдают участки ландшафта вдоль разного рода коммуникаций –автодорог, линий электропередач, газопроводов.

Огромный урон ландшафту и особенно ценнейшим его участкам наносит засорение его вследствие рекреационной деятельности.

5.3. Проектные  предложения

Для охраны почв проектом Генплана предусмотрены следующие основные мероприятия:

|  | организация системы утилизации бытовых и промышленных отходов; |
| --- | --- |
|  | рациональное использование территорий, отчуждаемых под застройку, ускоренное освоение неудобных и бросовых земель; |
|  | инженерная подготовка территории; |
|  | внедрение эффективных антикоррозийных покрытий, посадка вдоль дорог деревьев, обладающих повышенной аккумулятивной способностью по отношению к свинцу (яблони, груши); |
|  | ликвидация несанкционированных стихийных свалок; |
|  | благоустройство территорий промпредприятий; организация отвода дождевых вод; |
|  | канализование; |
|  | регламентированное применение пестицидов и переход к интегрированным методам защиты растений; внедрение в широких масштабах обогащения сельскохозяйственных угодий питательными веществами за счет использования очищенных сточных вод, а также биологических методов борьбы с вредителями сельского и лесного хозяйства; |
|  | подбор наиболее стойких к антропогенным нагрузкам пород растительности; восстановление нарушенных земель (техническая, биологическая и комбинированная рекультивация); |
|  | проведение более детального обследования почв в зонах повышенного риска на (на территориях детских и образовательных учреждений, спортивных, игровых, детских площадок, жилой застройки, площадок отдыха; зон рекреации, зон санитарной охраны водоемов, прибрежных зон, санитарно защитных зон) согласно СанПиН 2.1.7.1287 03; |
|  | организация работы по улучшению состояния загрязнения почв поселка и иловых придонных отложений водоемов с учетом санитарно эпидемиологической оценки качества почвы на основании исследования на наличие загрязнений почвы химическими, бактериологическими факторами в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287 03. Рекультивация территорий должна быть основана на результатах санитарно эпидемиологической оценки загрязнения почв химическими, биологическими и паразитарными факторами во избежание лишних затрат и капиталовложений. |

Направление рекультивации выбирается в соответствии с требованиями дальнейшего рационального использования нарушенных земель. С учетом характера нарушения земель направление рекультивации может быть выбрано в соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.1.02 83 «Охрана природы земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации с учетом их последующего целевого использования».

Освобождение земель, занятых несанкционированными свалками бытовых отходов с последующей их рекультивацией и использования для других градостроительных целей:

|  | регламентированное рекреационное освоение территории; |
| --- | --- |
|  | обеспечение разнообразия и мозаичности ландшафта; |
|  | охрана наиболее ценных ландшафтов; |
|  | учет при застройке природных особенностей ландшафта; |
|  | организация рекреационных зон и зон отдыха с элементами благоустройства с учетом данных санитарно эпидемиологической оценки почв территории сельсовета; |
|  | выбор резервных территорий под жилую застройку с учетом санитарно эпидемиологической оценки качества почвы на основании исследования на наличие загрязнений почвы химическими, бактериологическими факторами в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287 03. |
|  | комплекс мероприятий по содержанию домашних животных в соответствии с типовыми правилами содержания собак и кошек. |

VI. 6. Оценка  влияния  физических  факторов  на  окружающую  среду

К физическим факторам загрязнения окружающей среды относятся шум, электромагнитные излучения, радиация, вибрация и др.

6.1. Шум

К одним из факторов загрязнения окружающей среды относится шум на селитебной территории, создаваемый различными источниками.

В результате постоянного длительного кумулятивного действия шума на человека могут возникать различные хронические расстройства функций организма и патологического состояния у человека.

Шумовой фон на территории сельской администрации формируется транспортными потоками легкового, всеми видами грузового и пассажирского автотранспорта по автомагистрали Федерального значения М7 и автодороги «Восточный подъезд» к г.Н.Новгороду (н.п.Ждановский).

Зоны шумового воздействия от автодорог определены в соответствии с классом автодорог и интенсивностью движения транспорта.

Санитарные разрывы от автодорог соблюдаются не везде. (См. чертеж «Карта ограничений использования территорий (охрана окружающей среды)».

Для снижения уровня шумового воздействия от автотранспорта проектом предлагается:

|  | выполнение расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений; |
| --- | --- |
|  | организация минимально допустимых санитарных разрывов от автомобильных дорог после выполнения в случае необходимости комплекса технологических, шумозащитных и др. мероприятий для обеспечения ПДК м.р. загрязняющих веществ, ПДУ звука, вибрации, ЭМП и др. на территории жилой застройки, расположенной за границей минимально допустимого санитарного разрыва; |
|  | улучшение покрытия проезжих частей автодорог; |
|  | посадка вдоль дорог зеленых насаждений; |
|  | устройство специального шумозащитного остекления в жилых домах в случае необходимости после выполнения замеров по шуму. |

Ожидаемый уровень шума на территории жилой застройки, расположенный вдоль выше перечисленных автодорог, после выполнения вышеперечисленных шумозащитных мероприятий не будет превышать ПДУ звука согласно СНиП 23 03 2003.

Проектные решения по улично дорожной сети и транспортному обслуживанию см. раздел IV.

Другим источником шума на территории сельсовета являются железнодорожные ветки Ройка Кстово I класса, Ройка Красный узел Мыза IV класса. Санитарные разрывы от железнодорожных линий соблюдаются не везде (см. чертеж «Карта ограничений использования территорий (Охрана окружающей среды»).

Для снижения уровня шумового воздействия от железнодорожного транспорта проектом предлагается:

|  | выполнение расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений; |
| --- | --- |
|  | организация минимально допустимых санитарных разрывов от железнодорожных веток Ройка Кстово (150 м), Ройка Красный узел Мыза (100 м), выполнение в случае необходимости комплекса технологических, шумозащитных и др. мероприятий для обеспечения ПДК м.р. загрязняющих веществ, ПДУ звука, вибрации, ЭМП и др. на территории жилой застройки, расположенной за границей минимально допустимого санитарного разрыва; |
|  | вынос жилой застройки из минимальных санитарных разрывов от железных дорог; |
|  | благоустройство и озеленение санитарных разрывов в соответствии с п.3.5 СНиП 2.07.01 89*. |

Также источником шума на территории сельсовета является вертолетная площадка. Санитарно защитная зона от вертолетной площадки не соблюдается (см. чертеж «Карта ограничений использования территорий (Охрана окружающей среды»).

Проектом Генплана предлагается вынос вертолетной площадки.

Также источником шума являются электроподстанции, расположенные на территории сельсовета:

|  | «ГАСТ» (110/6 кВ). На электроподстанции установлено два трансформатора мощностью 2х16 мВА. Эквивалентный уровень шума составляет 68,6 дБА. Санитарно защитная зона, равная 150 метрам, соблюдается; |
| --- | --- |
|  | «Федяково» (110/10 кВ). На электроподстанции установлено два трансформатора мощностью 25 и 10 мВА. Эквивалентный уровень шума составляет 69,4 дБА. Санитарно защитная зона, равная 170 метрам, не соблюдается. В санитарно защитной зоне расположены дачные участки и территория детского санатория с.Б.Ельня. |

Согласно ранее выполненного проекта предусматривается установка двух трансформаторов мощностью 2х25 мВА. Эквивалентный уровень шума будет составлять 71,5 дБА.

|  | «Стройдвор» (110/6 кВ). На электроподстанции установлен один трансформатор мощностью 6,3 мВА. Эквивалентный уровень шума составляет 59,65 дБА. Санитарно защитная зона, равная 47 метрам, соблюдается. |
| --- | --- |

Проектом предусматривается разработка проекта СЗЗ для электроподстанции «Федяково»с комплексом шумозащитных мероприятий, обеспечивающих ПДУ шума на территории дачных участков и территории детского санатория с.Большая Ельня, организация СЗЗ согласно проекта.

До разработки и организации проекта СЗЗ установление зоны лабораторного контроля за уровнем шума на территории жилой застройки, равной 200 метрам.

Проектом Генерального плана г.Нижнего Новгорода, выполненного научно исследовательским и проектным институтом г.Москвы в 2008 году, в районе с.Федяково на I очередь предусматривается строительство ТЭЦ–ПРУ.

Согласно ТЭО, выполненного ОАО «Энергосетьпроект», предусматривается установка на территории ТЭЦ ПРУ шести открытых трансформаторов мощностью по 200 мВА на расчетный срок с эквивалентной электрической мощностью 900 МВт, в т.ч. на I очередь трех трансформаторов по 200 мВА.

Эквивалентный уровень шума будет составлять 115,86 дБА. Шумовая зона, равная 1330 метрам, не соблюдается. В шумовой зоне будут расположены жилые дома с.Федяково и садовые участки. Санитарно защитная зона от электроподстанций устанавливается в зависимости от мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

Охранные зоны ЛЭП приняты согласно Правил устройства электроустановок и показаны на чертеже «Карта ограничений использования территории. Охрана окружающей среды».

Проектные решения по источникам электроснабжения на территории сельсовета см. раздел «Электроснабжение».

6.2. Электромагнитные  излучения

Данные по объектам, имеющим источники электромагнитных излучений приведены в таблице № 4.

Вредное воздействие электромагнитных излучений на окружающую среду происходит также от линий электропередач высокого напряжения, электроподстанций повышенного напряжения.

Для смягчения воздействия электромагнитных излучений проектом Генплана предусматривается:

|  | устройство специальных охранных зон вдоль ЛЭП напряжением 110; 220 кв; |
| --- | --- |
|  | соблюдение специального режима сельскохозяйственных и лесохозяйственных работ в зоне влияния ЛЭП (возделывание нетрудоемких культур, минимальное применение механизмов и укороченный рабочий день); |
|  | экранирование селитебных территорий зданиями с высоким содержанием железобетонных конструкций (интенсивность излучения снижает в 1,5 2 раза); |
|  | проведение многорядных посадок зеленых насаждений по фронту распределения волн (при ширине 15 20 м обеспечивается снижение интенсивности излучения на 10 15%); |
|  | организация санитарно защитных зон; |
|  | обеспечение необходимых санитарных разрывов и проведение мероприятий по биологической защите во всех иных случаях в соответствии с имеющимися градостроительными нормативами; |
|  | выполнение мероприятий по защите окружающей среды от электромагнитных излучений комплексно, применяя одновременно как активные, так и пассивные (планировочные) методы. |

6.3. Радиация,  ионизирующее  излучение

По данным Верхне Волжского Территориального Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды радиационная обстановка на территории сельсовета остается стабильной.

Гамма фон на территории сельсовета – в пределах естественного.

По данным Государственных санитарных служб на территории сельсовета не выявлено мест с повышенной концентрацией газа радона.

Данные  ФГУ  здравоохранения  «Центр  гигиены  и  эпидемиологии  в  Нижегородской  области»

по  радиопередающим  объектам

Таблица  № 4

| № п/п | Наименование | Месторасположение | Санитарно защитная зона (ЗСО) | Зона ограничения застройки (ЗОЗ) | Зона опасного излучения (ЗОИ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Базовая станция № 492 СПС 900/1800 стандарта CSM ЗАО «НСС» | Нижегородская область, Кстовский район, п.Ждановский, 428 км трас сы М 7 Москва Казань, Логистиче ский центр компании «АЛИДИ» (координаты 56(12'46,7( СШ, 44(05'4,9( ВД ) | не требуется | на высотах до 20,0 м не образуется, на высотах 20 35 м составляет 74 м. В зоне ограничения на расстоянии до 74 м жилых строений нет |  |
| 2. | Репитерная станция сотовой радиотелефон ной связи «Билайн» стан дарта DSС 1800 № Р58425 «НН Репитер АЛИДИ» ОАО «Вымпел Ком» | Кстовский район, п.Ждановский, складской комплекс «АЛИДИ» (координаты 56(12'48,4( СШ, 44(04'56,1( ВД ) | не требуется | на высотах до 16 м не образуется, на высотах 16 17 м составляет 7 м. В зоне ограничения на расстоянии до 7 м жилых строений нет. Зон ограничения в местах возмож ного нахождения людей не образуется |  |
| 3. | Базовая станция № 154 системы подвижной ра диотелефонной связи ООО «Персональные сис темы Связи в Регионе» стандарта CSM 1800 | Нижегородская область, Кстовский район, п.Ждановский, ОАО «Пласт модерн Д» (координаты 56(12'41( СШ, 44(06'22( ВД ) | не требуется | на высотах до 24 м не образуется, на высотах 24 29 м составляет 51 м. В зоне ограничения на расстоянии до 51 м жилых строений нет |  |
| 4. | Базовая станция сотовой связи № 3769 ОАО «ВымпелКом» | Нижегородская область, Кстовский район, н.п. Федяково | не требуется | на высоте 15 м не создается, на высоте 30 м не создается, что обес печивается существующей и прогно зируемой застройкой |  |
| 5. | Базовая станция № 154 сети сотовой радиотеле фонной связи стандарта IМТ МС 450 ЗАО «Сотел Нижний Новгород» | Нижегородская область, Кстовский район, вблизи д.Федяково ГП НО «Нижегородский производст вено энергетический комплекс» (координаты 56(13'15,0( СШ, 44(04'412( ВД ) | не требуется | на высотах до 48,0 м не образуется, на высотах 48 102,0 м составляет 60,0 м в направлениях основного излучения. В зоне ограничения на расстоянии до 60,0 м жилых строений нет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6. | Базовая станция № 30194D$ «ИКЕА» CSM 900/1800, ОАО «Мобиль ные ТелеСистемы» филиал в г.НижнийНовгород | Нижегородская область, Кстовский район, д.Федяково, ТЦ «Мега» | не требуется | на высотах до 21 м не образуется, на высотах 21 23 м составляет 24 м. В зоне ограничения на расстоянии до 24 м жилых строений нет; зон ограничения в местах возможного нахождения людей не образуется |  |
| 7. | Базовая станция № 67 систе мы подвижной радиотеле фонной связи ООО «Персо нальные Системы Связи в Регионе» стандарта DSM 1800 | Нижегородская область, Кстовский район, п.Федяково, промплощадка ГП НО НПЭК (координаты 56(13'30( СШ, 44(04'10( ВД ) | не требуется | на высотах до 47 м не образуется, на высотах 47 102 м составляет 61 м от точки начала расчетов в направлениях основного излучения. В зоне ограничения на расстоянии до 61,0 м жилых строений нет |  |
| 8. | Базовая станция № 522273 «Мега» CSM 900/1800, ЗАО «Мобиком Центр» | Нижегородская область, Кстовский район, д.Федяково, ТЦ «Мега» | не требуется | на высотах до 23 м не образуется, на высотах 23 35 м составляет 58 м, что обеспечивается существующей и прогнозируемой застройкой |  |
| 9. | Радиорелейная станция ОАО «СтаратТелеком» | Нижегородская область, Кстовский район, д.Федяково, | не требуется | на высотах до 47 м не образуется, на высотах 47 102 м составляет 61 м от точки начала расчетов в направлениях основного излучения что обеспечивается существующей застройкой |  |
| 10. | Базовая станция № 611 СПС 900/1800 стандарта CSM ЗАО «НСС» | Нижегородская область, Кстовский район, д.Федяково | не требуется | на высотах до 22,0 м не образуется, на высотах 22 34 м составляет 60 м, что обеспечивается существующей застройкой |  |
| 11. | Радиорелейная станция «ИКЕЯ» | Нижегородская область, Кстовский район, д.Федяково | не требуется | на высотах до 20 м не образуется, на высотах 20,0 28,0 м составляет 105,0 м в направлении основного излучения от точки начала отсчета, что обеспечивается существующей застройкой |  |
| 12. | Реконструируемая базовая станция № 30108G стандар та GSM 900, ОАО «Мобиль ные ТелеСистемы» филиал в г.Нижний Новгород | Нижегородская область, Кстовский район, д.Федяково | не требуется | на высотах до 48,5 м не образуется, на высотах 48,5 99,0 м составляет 68,0 м в направлениях основного излучения, что обеспечивается существующей застройкой |  |

VI.7. Оценка  размещения  и  эксплуатации  коммунальных  объектов

7.1. Кладбища

Характеристика кладбищ, расположенных на территории сельсовета, приведена в таблице № 5 «Характеристика коммунальных объектов».

Характеристика  коммунальных  объектов

Таблица № 5

| № п/п | Кладбище | Адрес | Дейст _вующее_ закрытое | Площадь терри ___тории, га___ в т.ч. открытая для захоронения | Соблюдение сани тарно защитной зоны согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200 03 Новая редакция | Приме чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Большая Ельня | юг села | закрытое | __0,82__ 0,82 | 50/V (р.7.1.12 п.3) не соблюдается |  |
| 2. | с.Большая Ельня | юг села | действую щее | __6,0__ 0,04 | 50/V (р.7.1.12 п.3) соблюдается |  |
| 3. | с. Федяково | юг села | действую щее | __0,9__ 0,005 | 50/V (р.7.1.12 п.3) соблюдается |  |
| 4. | МУП «Крун» участок № 1 участок № 2 | восток с.Федяково | действую щее | 54,39 | 500/III (р.7.1.12 п.5) не соблюдается 300/III (р.7.1.12 п.2) соблюдается |  |

Проектом Генерального плана на I очередь строительства предлагается:

|  | выполнение проектов санитарно защитных зон от кладбищ, организация от кладбищ санитарно защитных зон с последующим их благоустройством и озеленением согласно проекту; |
| --- | --- |
|  | содержание и благоустройство кладбищ с учетом требований СанПиН 2.1.1279 03, рекомендаций о порядке похорон и содержанию кладбищ в Российской Федерации МДК 11 01.2002; рекомендаций по планировке и содержанию зданий, сооружений и комплексов похоронного назначения МДС 31 10.2004; |
|  | организация санитарной очистки территорий кладбищ согласно СанПиН 42 128 4690 88; |
|  | строительство нового кладбища, площадью 6 га (с.Федяково) по проекту с последующей организацией 100 метровой СЗЗ (р.7.1.12 п.15). |

7.2. Станция  по  борьбе  с  болезнями  животных

Согласно данным ГУНО «Государственное ветеринарное управление Кстовского района» (№ 375 от 23.11.09г.) на территории Большеельнинского сельсовета ветлечебниц с содержанием животных, вивариев, питомников, кинологических центров, пунктов передержки животных нет.

7.3. Скотомогильники

В областном реестре не зарегистрировано скотомогильников и сибиреязвенных захоронений, находящихся на территории Большеельнинского сельсовета.

Согласно Справочника населенных пунктов РСФСР, неблагополучных по сибирской язве (1975г.), вспышки сибирской язвы наблюдались в с.Большая Ельня (1903, 1913, 1916, 1922, 1952 г.г.), в д.Малая Ельня (1896, 1902 г.г.), в д.Опалиха, на р.Кудьме (1928, 1952 г.г.), в д.Ржавка (1892, 1902, 1920, 1921, 1924, 1937 г.г.)

Из природно очаговых заболеваний регистрируются единичные случаи заболевания животных бешенством.

Проектом предлагается:

|  | проведение работ по установлению точных мест сибиреязвенных захоронений; |
| --- | --- |
|  | при проведении земляных работ и обнаружении в грунте костей животных немедленное прекращение земляных работ, вызов представителей Государственного ветеринарного надзора, запрещение доступа к обнаруженным предметам посторонних лиц и бродячих животных; |
|  | после установления мест захоронения сибиреязвенных захоронений: • в случае расположения в СЗЗ от скотомогильника, равной 1000 метрам, жилой застройки согласно письма ФГУ «Центр Государственного санитарно эпидемиологического надзора в Нижегородской области» (№ 17/1066 от 06.05.2004г.), в соответствии с п.5.19 Санитарно ветеринарных правил СП 3.1.089 96, ВП 13.3.1320 96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Сибирская язва» проведение обеззараживания (санации) почвенных очагов сибирской язвы бромистым метилом, с последующим отрицательным лабораторным анализом проб почвы и гуммированного остатка на сибирскую язву, после чего очаг считается ликвидированным и соответствующие ограничения снимаются; • в случае соблюдения 1000 метровой СЗЗ от установленного сибиреязвенного захоронения корректировка и уточнение расположения новой жилой застройки; консервация скотомогильников согласно проектов на основании действующей инструкции «О ветеринарно санитарных требованиях при проведении строительных, агрогидромелиоративных и других земляных работ» (23095 от 3.05.71г.), ветеринарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов; письма № 17/1066 от 06.05.2004г. ФГУ «Центр Государственного санитарно эпи демиологического надзора в Нижегородской области» в соответствии с п.5.19 Санитарно ветеринарных правил СП 3.1.089 96, ВП 13.3.1320 96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных». |

VI.8. Санитарная  очистка  территории

8.1. Бытовые  отходы

В настоящее время твердые бытовые отходы, образующиеся на территории Большеельнинского сельсовета, поступают на полигон ТБО г.Кстово, расположенного в 3,9 км к юго востоку от с.Б.Мокрое. Ближайший населенный пункт расположен на расстоянии 0,9 км.  Вывоз ТБО осуществляется по договорам с п.Ждановский с «Благоустройство КО» г.Кстово, с с.Б.Ельня, д.Ржавка с ООО СПК «Ждановский», с остальных населенных пунктов с частниками.

Сливная станция на территории сельсовета отсутствует. Жидкие отходы от неканализованного жилого фонда по договору с МУП ЖКХ «Ждановский» вывозятся в сливной колодец, находящийся рядом с КНС.

Уборка дорог местного значения осуществляется ООО СПК «Ждановский».

Спец.техника размещается на территории ООО СПК «Ждановский» (головная усадьба), МУП ЖКХ «Ждановский», «Благоустройство и КО» г.Кстово.

На территории сельсовета имеется много несанкционированных стихийных свалок.

Согласно Распоряжения Правительства Нижегородской области от 14.12.2005г. № 877 р «О нормах накопления твердых бытовых отходов» (с изменениями на 27.01.2009г.), п.7.6 табл.12 СНиП 2.07.01 89* с учетом численности населения необходимая площадь участка на полигоне ТБО составляет на I очередь строительства            3,47 га, на расчетный срок 9,75 га.

Общее ко78-37-78;. ния внутриплощадочных сетей - 4  неробходимо выполнить проект застройки. личество твердых бытовых отходов в год от жилой застройки составляет:

7098,84 т (35494,2 м3) на I очередь строительства;

7352,64 т (36763,2 м3) на расчетный срок.

Общее количество твердых бытовых отходов в год от учреждений культурно бытового обслуживания приведены в таблице № 6.

Таблица № 6

| № | Объекты образования | Всего кг/м3 расч. срок |
| --- | --- | --- |
| п/п | ТБО | I очередь |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Дошкольные учреждения | 107600/538 95600/478 |
| 2. | Общеобразовательные учреждения | 50520/252,6 43320/216,6 |
| 3. | Поликлиника, аптека | 7080/41,3 7080/41,3 |
| 4. | Торговые центры, продовольственные и непродовольственные магазины | 1793864,5/9245,59 1745164,5/8994,585 |
| 5. | Предприятия общественного питания | 291650/693,5 282440/671,6 |
| 6. | Отделение связи | 208/1,90 208/1,90 |
| 7. | Отделение сбербанка | 150/1,24 150/1,24 |
| 8. | Пожарное депо | 176/1,28 176/1,28 |
| 9. | Библиотека | 54/0,36 54/0,36 |
| 10. | Предприятия бытового обслуживания | 2656/19,09 2528/18,17 |
| 11. | Досуговые центры и культурно развлекатель ные учреждения | 25974/173,16 25974/173,16 |
| 12. | ФАП | 120/0,7 120/0,7 |
| 13. | Административное здание (офисы) | 21484/195,16 16244/147,56 |
| 14. | ФОК, в том числе: |  |
|  | бассейн | 3397/20,54 3397/20,54 |
|  | спортивный зал | 6993/46,62 6993/46,62 |
| 15. | Торговые центры городского значения | 49556400/255906 25156400/129906 |
| 1 | 2 | 3 |
| 16. | Гостиница | 5760/33,90 5760/33,90 |
| 17. | Мотель | 19200/113 19200/113 |
| 18. | Религиозное сооружение | 351/2,34 351/2.34 |
| 19. | СТО | 1150/5,5 736/3,52 |
| 20. | АЗС | 920/4,4 920/4,4 |
| 21. | Гаражи | 71236/518,08 44836/326,08 |
| 22. | Автостоянки и парковки | 69506/332,42 10856/51,92 |
|  | Всего: | 52036449,5/268146,68 27468507,5/141254,775 |

Общее количество сухого смета с твердого покрытия улиц и тротуаров в год приведено в таблице № 7.

Таблица № 7

|  | Среднегодовая норма накопления сухого смета с 1 м2 твердого покрытия улиц и тротуаров, кг | Площадь твердого покрытия улиц, тротуаров, площадей, м2 | Количество ТБО, т/год, при условии уборки в течение 6 мес. |
| --- | --- | --- | --- |
| Существ. сохран. | 5 | 404600 | 1011,500 |
| I очередь, в т.ч. существ. сохран. | 5 | 546600 | 1366,500 |
| Расчетный срок, в т.ч. существ. сохран. I очередь | 5 | 558600 | 1396,500 |

Общее количество ТБО в год составит на I очередь строительства 35933,85 т, на расчетный срок 60785,59 т.

В проекте принята планово регулярная уборка жилых территорий, которая в целях обеспечения шумового комфорта должна производиться не раньше 7 часов утра и не позднее 23 часов вечера. На территории жилых образований размещаются площадки для установки мусорных контейнеров с удобными подъездами для транспорта. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и мест отдыха населения на расстоянии не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого количества контейнеров. Но не более 5.

Периодичность удаления отходов согласовывается с органами Роспотребнадзора Кстовского района и составляет не более 3 х суток зимой и не более одних суток в теплое время года. Удаление негабаритных отходов производится по мере накопления, но не реже раза в неделю.

Для сбора мусора при ежедневном вывозе на расчетный срок потребуется расстановка 306 евроконтейнеров, в т.ч. на I очередь 292 евроконтейнера при ориентировочном количестве жителей, пользующихся при ежедневном удалении отходов.

Учитывая целесообразность вторичного использования утильных компонентов ТБО, предлагается внедрение на проектируемой территории раздельного сбора отходов.

По морфологическому составу отходы подразделяются:

|  | бумага, картон; |
| --- | --- |
|  | пищевые отходы; |
|  | дерево; |
|  | металл (черный и цветной); |
|  | текстиль; |
|  | кости. |

Для организации селективного сбора ТБО на выделенных площадках необходима установка дополнительных контейнеров (изготовитель «Переработка «БОНН») специально для сбора макулатуры и полимерных отходов.

Для объектов нового строительства размещение площадок для контейнеров необходимо производить согласно СанПиН 42 128 4690 88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» и Типовых правил санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории Нижегородской области.

Твердые бытовые отходы, образующиеся в процессе эксплуатации жилых домов, будут собираться в металлические контейнеры, установленные на специально огороженных площадках, с последующим вывозом на полигон ТБО г.Кстово.

Для вывоза отбросов и механизированной уборки проезжей части улиц парк машин специального назначения определен согласно СНиП и приведен в таблице № 8.

Потребность в парке уборочной техники на I очередь (2017 год) и на расчетный срок (2030 год) определена с учетом потребности в уборочной технике для обслуживания существующих автодорог, магистральных и жилых улиц.

Таблица № 8

| № | Вид | Парк уборочных машин |
| --- | --- | --- |
| п/п | деятельности | Расчетный срок / в т.ч. I очередь |
|  |  | мусоровозы | уборочные | тротуароуборочные | ассенизационные |
| 1. | Вывоз ТБО | 4/4 |  |  | 1/1 |
| 2. | Уборка дорог с твердым покрытием |  | 28/27 | 3/3 |  |

Хранение спец.машин предлагается в гаражах и на базах спец.предприятий г.Кстово или при необходимости на территории вновь создаваемых коммунально складских зон.

Проектом Генплана предусматривается:

|  | поступление ТБО на полигон ТБО г.Кстово; |
| --- | --- |
|  | организация санитарной очистки территории согласно СанПиН 42 128 4696 88; |
|  | ликвидация всех стихийных свалок на территории сельсовета, являющихся источниками загрязнения почв, водоемов; |
|  | проведение рекультивации территорий всех стихийных свалок на территории сельсовета на основании результатов реализации программ изучения состояния загрязнения почв химическими, бактериологическими факторами в рамках социально гигиенического мониторинга; |
|  | организация содержания мест массового скопления людей (автовокзала, рынка) в соответствии с требованиями СанПиН 42 128 4690 88; |
|  | организация пляжной рекреационной зоны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980 00, ГОСТ 17.1.5.02 80, СанПиН 42 128 4690 88; |
|  | строительство контейнерных площадок для сбора ТБО и рациональное размещение их на территории сельсовета; |
|  | обеспечение спецавтотранспортом по уборке сельсовета в соответствии с требованиями СНиП 2.01.77 99*; |
|  | предусмотреть комплекс мероприятий по содержанию домашних животных в соответствии с типовыми правилами содержания собак и кошек; |
|  | вывоз жидких отходов от неканализованной застройки на сливную станцию, предусмотренную проектом Генерального плана г.Кстово в районе КНС № 2. |

8.2. Промышленные  отходы

В настоящее время на территории сельсовета расположены предприятия сельскохозяйственного, металлообрабатывающего, деревообрабатывающего производства, транспортные, коммунально складские.

Перечень образующихся промышленных отходов на территории сельсовета приведен в таблице № 9.

Таблица № 9

| №№ п/п | Наименование отходов | Класс опасности |
| --- | --- | --- |
| 1. | Люминесцентные лампы | 1 |
| 2. | Аккумуляторы отработанные | 2 |
| 3. | Масла моторные отработанные | 3 |
| 4. | Шламы нефти и нефтепродуктов | 3 |
| 5. | Обтирочный материал | 3 |
| 6. | Мусор от бытовых помещений несортированный (исключая крупногабаритный) | 4 |
| 7. | Покрышки отработанные | 4 |
| 8. | Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные | 4 |
| 9. | Отработанные масляные фильтры | 4 |
| 10. | Обтирочный материал | 4 |
| 11. | Пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины | 4 |
| 12. | Смет с территории | 4 |
| 13. | Отходы (мусор) от уборки территории предприятия | 4 |
| 14. | Лом черных металлов | 5 |
| 15. | Очистки овощные сырые | 5 |
| 16. | Сухой смет | 5 |
| 17. | Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные | 5 |
| 18. | Осколки и огарки стальных сварочных электродов | 5 |
| 19. | Опилки натуральной чистой древесины | 5 |
| 20. | Древесные отходы натуральной чистой древесины | 5 |
| 21. | Пыль древесная | 5 |
| 22. | Жестяные бочки | 5 |
| 23. | Бой шамотного кирпича | 5 |
| 24. | Навоз от крупного рогатого скота перепревший | 5 |

В настоящее время ТБО и промотходы поступают для захоронения, переработки, обезвреживания, утилизации, нейтрализации на:

|  | полигон ТБО г.Кстово; |
| --- | --- |
|  | специализированные предприятия г.Н.Новгорода, г.Кстово, г.Балахны; |
|  | работникам предприятия; |
|  | населению; |
|  | на поля в качестве удобрения. |

Медицинские отходы поступают на переработку на специализированные предприятия г.Нижнего Новгорода.

VI.9. Санитарно гигиеническая  и  эпидемиологическая  обстановка

В период с 2005 2007 г.г. заболеваемость населения природно очаговыми инфекциями не регистрировалась.

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) – наиболее распространенный природно очаговый зооноз вирусной этиологии.

Основными носителями вируса этой инфекции являются грызуны (полевая мышь, полевки). Доказана связь эпидемических вспышек ГЛПС с динамикой популяций этих зверьков, в частности с их ранним размножением. Они могут заселять (особенно в осенне зимнее время), лесные постройки и лагерные сооружения типа дачных домиков, а также склады, животноводческие фермы, пасеки, шалаши и т.п. Места скопления грызунов представляют особую эпидемиологическую опасность. В местах обитания зверьки своими выделениями (помет, моча) инифицируют предметы внешней среды: почву, лесную подстилку, хворост, валежник, траву, солому, фураж, овощи и другие продукты и предметы, которые могут являться факторами передачи этой инфекции. Человек может заразиться воздушно пылевым путем (при разборке и перевозке соломы, при работе с фуражом), а также при употреблении продуктов, попорченных грызунами и инфицировавших их своими выделениями. Заражение возможно и при непосредственном контакте со зверьками и их выделениями, а также при укусе зверьков. Наибольшую опасность для заражения представляет выполнение различного рода работ в лесу, связанных с пылеобразовательными процессами, таких как валка леса, корчевание пней, уборка лесной подстилки, расчитска площадей бульдозерами, сбор хвороста, уборка временных дачных и лагерных построек без предварительной влажной дезинфекции и др. Заболевания регистрируются на протяжении всего года. Наибольшее их число приходится на лето и осень. Летне осенняя сезонность ГЛПС объясняется природными (рост численности грызунов – носителей вируса) и социальными факторами (размещение производственных коллективов и отдыхающих контингентов на лесной территории). Повторных заболеваний, как правило, не наблюдается, у переболевших создается стойкий иммунитет.

Клещевой энцефалит – природно очаговая острая вирусная инфекция с преимущественным поражением центральной нервной системы. Люди заражаются в результате присасывания инфицированных клещей, также при употреблении в пищу сырого молока коз (реже коров), которое в данный момент содержит вирус. Больной человек не имеет эпидемиологического значения в распространении клещевого энцефалита и является тупиком инфекции.

Мероприятия по профилактике заражений людей клещевым энцефалитом включают в себя: организацию и проведение мер по борьбе с клещами – переносчиками клещевого энцефалита на участках территории природного очага инфекции, т.е. создание неблагоприятных условий для обитания переносчиков инфекции (расчистка и благоустройство участков леса, освобождение от завалов, удаление сухостоя, валежника); недопущение возникновения благоприятных условий для обитания клещей в результате производственной или хозяйственно бытовой деятельности человека; истребительные мероприятия (химические методы борьбы с клещами); дератизационные мероприятия, направленные на снижение численности прокормителей клещей переносчиков. Мероприятия по профилактике также включают в себя обеспечение профессионально угрожаемых контингентов специальными костюмами для индивидуальной защиты и санитарно просветительскую работу. Необходимо также проводить мероприятия по вакцинации клещевого энцефалита среди наиболее угрожаемых контингентов.

Профилактика клещевого боррелиоза аналогична мерам профилактики клещевого энцефалита.

Лептоспирозы тоже относятся к группе зоонозов с природной очаговостью. Основными источниками инфекции являются грызуны. Грызуны заражают почву и водоисточники мочей, содержащей инфекцию. Для лептоспироза характерны летняя сезонность и нередко связь заболевания с купанием, а также употреблением продуктов, загрязненных грызунами, и использование воды для питья и умывания из случайных мелких водоемов. В природных очагах лептоспироза заболевают рыболовы, охотники, косцы, работающие босиком и употребляющие воду для питья и купания из случайных небольших водоемов, а также дети. Эпидемиологическая цепь в этих случаях представляется в следующем виде: мышевидные грызуны – вода – человек. В антропогенных очагах заболевают преимущественно работники животноводческих ферм, не соблюдающие правила личной гигиены. Эпидемиологическая цепь при этом складывается из следующих звеньев: сельскохозяйственные животные – вода – человек. Мероприятия по профилактике заражения людей лептоспирозом включают строгий контроль за санитарным содержанием колодцев, водоразборных колонок и других источников питьевого водоснабжения, а также за санитарным состоянием пищевых и продовольственных объектов (продовольственные склады и т.п.). Систематически должны проводиться дератизационные мероприятия: грызуно истребительные работы, защита от доступа грызунов и загрязнения их выделениями пищевых продуктов, источников питьевого водоснабжения, мест и тары для хранения питьевой воды (резервуары, бачки и пр.). Необходимо определить раздельные места водопользования из местных открытых водоемов для питья и хозяйственных нужд населения и отдельно для купания и водопоя скота и установить систематический контроль за соблюдением установленных мест водопользования. Лица, работающие на участках, легко загрязняемых грызунами и сельскохозяйственными животными (фермы и пр.), должны быть обеспечены спецодеждой: резиновыми сапогами, перчатками. В очагах заболевания лептоспирозом проводится дезинфекция, как при кишечных инфекциях.

Туляремия – природно очаговая инфекция, переносчиками которой также являются грызуны. Энзоотичной по туляремии считается территория, где в прошлом, независимо от срока, были зарегистрированы местные случаи заболевания людей, или выделены культуры возбудителя туляремии.

В мероприятиях по профилактике заболеваний людей туляремией входит, в основном, проведение прививок. Полностью ликвидировать очаги туляремии можно лишь подвергнув энзоотичную территорию коренным биоценотическим изменениям (полная сушка болот и водоемов на больших площадях, сплошная распашка и последующее освоение крупных земельных массивов при отсутствии лесополос, оврагов).

Возникновение и распространение заболеваний малярией возможно при определенных условиях в связи с наличием искусственных водоемов в некоторых садоводческих обществах.

В комплекс противомалярийных мероприятий входят гидротехнические работы, задачей которых является ликвидация или всемерное уменьшение мест выплода малярийного комара, а также создание неблагоприятных условий для жизни и развития его личинок. Эти работы включают в себя: углубление прибрежной зоны водоемов, периодическое прокашивание травы на откосах, расчистка водоемов от кустарниковой растительности, посадка по берегам деревьев, сокращение площади анофелогенных водоемов.

Основным источником возбудителя сибирской язвы для человека являются больные сельскохозяйственные животные, а также продукты и сырье (кожа, шерсть, кости), полученные при их вынужденном убое. Следовательно, основное внимание в борьбе с сибирской язвой должно быть направлено на предупреждение контакта незащищенных людей с больными животными (в процессе ухода за ними и вынужденного убоя), зараженными продуктами и сырьем животноводства.

Комплекс противосибиреязвенных мероприятий включает строгий государственный надзор за выявлением, учетом скотомогильников и содержание их с соблюдением режимных мер, а также учет неблагополучных по сибирской язве потенциальных очагов сибирской язвы, проведение общесанитарной профилактической работы среди населения, проживающего на территории неблагополучных по сибирской язве пунктов, а также среди лиц, занятых заготовкой, сбором, хранением, переработкой и реализацией сырья животного происхождения, активное выявление инфицированных объектов и предметов, их обезвреживание. Размер санитарно защитной зоны от скотомогильника (биотермической ямы) до жилых, общественных зданий не менее 1000 м, скотопрогонов и пастбищ – 200 м, автомобильных дорог не менее 60 м. Строительные работы допускается проводить только после дезинфекции территории скотомогильника.

В комплекс мероприятий по улучшению санитарно гигиенических и эпидемиологических условий помимо предложений по инженерной подготовке территории, мелиорации, озеленению, очистке водоемов, обеззараживанию почвы должны входить и специальные мероприятия:

|  | выбор наиболее здоровых участков местности для размещения жилой застройки, школ, детских садов, яслей, медицинских и рекреационных учреждений; |
| --- | --- |
|  | проведение специальных мероприятий по оздоровлению территории (борьба с кровососущими насекомыми – клещами, комарами, мокрецами, мошками, слепнями; уничтожение мест выплода двукрылых кровососов); |
|  | заболоченных водоемов, уничтожение мест скопления мышевидных грызунов; предупреждение отдыхающих и местных жителей о наиболее опасных сезонах заражения природноочаговыми инфекциями, расчистка лесных завалов, улучшение тропиночной сети и т.д.; |
|  | в целях борьбы с кишечными инфекциями устранение дефектов водоснабжения, недостатков очистки населенных мест от мусора, обеспечение удовлетворительного состояния канализационных сетей, оборудование на туристских привалах, в лесопарках усовершенствованных туалетов, сооружение питьевых фонтанчиков с водопроводной или артезианской водой; предотвращение бактериального загрязнения водоемов и в особенности водопроводной сети. |

Для улучшения санитарно гигиенических и эпидемиологических условий предлагается:

|  | мероприятия по эффективной очистке сточных вод; |
| --- | --- |
|  | строительство сливной станции; |
|  | строительство локальных очистных сооружений на предприятиях; |
|  | организация контроля за состоянием загрязнения почв в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287 03; |
|  | организация I III поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения; |
|  | при организации природных и сельских зон отдыха необходима оценка территории в отношении природноочаговых болезней с указанием на природные комплексы в планировочном районе, которые наиболее опасны по каждой конкретной инфекции; |
|  | при организации мест отдыха населения, граничащими с сельскохозяйственными угодьями и с животноводческими комплексами необходимо учитывать, что многие инфекционные заболевания связаны с сельскохозяйственными животными и могут непосредственно или косвенно передаваться от них людям; |
|  | оборудование в лесопарках усовершенствованных туалетов, сооружение питьевых фонтанчиков с водопроводной или артезианской водой; предотвращение бактериального загрязнения водоемов и в особенности водопроводной сети; |
|  | организация водоохранных зон водоемов; |
|  | организация благоустроенных зон рекреаций для населения с оборудованием пляжей. |

VI.10. Экологическое  зонирование  территории

Экологическое зонирование территории сельсовета выполнено с целью сохранения природного комплекса сельсовета и обеспечения благоприятной среды обитания населения.

Предложения по экологическому зонированию территории направлены на ограничение и регулирование хозяйственной деятельности на отдельных ее участках, а также на определение режимов природопользования зон.

На основании пофакторного анализа экологической обстановки всю территорию сельсовета можно разделить на следующие зоны:

|  | I зона – строго ограниченного природопользования и хозяйственной деятельности. Зона включает: |
| --- | --- |
|  | I пояс зон санитарной охраны артезианских скважин и родников; |
|  | прибрежные полосы водотоков и водоемов в зависимости от характеристики прилегающих угодий и конкретных условий; |
|  | охранные зоны ЛЭП напряжением 110 кВ, 220 кВ; |
|  | памятник природы. |

Режим хозяйственной деятельности и природопользования в этих зонах регламентируется требованиями СанПиН 2.1.4.1110 02, Водным Кодексом Российской Федерации № 74 ФЗ от 3.06.2006г. (с изменениями от 23.07.2008г.), правил устройства электроустановок, СНиП 2.07.01 89*; паспорта на памятник природы, утвержденный органом государственной власти Нижегородской области.

II зона – ограниченного природопользования и хозяйственной деятельности.

Зона включает:

|  | зоны санитарной охраны минеральных источников II III поясов; |
| --- | --- |
|  | водоохранные зоны водотоков и водоемов; |
|  | санитарно защитные зоны от предприятий и коммунально складских объектов; |
|  | шумовые зоны от электроподстанций, автодорог; |
|  | зоны специального назначения от кладбищ; |
|  | зоны затопления 1% паводком. |

Режим хозяйственной деятельности на этих территориях регламентируется требованиями Федерального Закона № 713 «О природных лечебных ресурсах, лечебно оздоровительных местностях и курортах», СанПиН 2.1.4.1110 02, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 03 Новая редакция, Водного Кодекса Российской Федерации № 74 ФЗ от 03.06.2006г. (с изменениями от 23.07.2008г.); «Ветеринарно санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», СНиП 2.07.01 89*; СНиП 23 03 2003; рекомендаций по планировке и содержанию зданий, сооружений и комплексов похоронного значения МДС 31 10.2004.

|  | III зона – градостроительного регулирования. |
| --- | --- |

Зона включает территориальные зоны сельсовета, площадки, предлагаемые под перспективное жилищное строительство.

Режим использования зоны регламентируется «Градостроительным Кодексом РФ» от 30.12.2004г., СНиП 2.07.01 89*.

VI.11. Мероприятия  по  улучшению  состояния  окружающей  среды

Для снижения степени загрязнения окружающей среды на территории сельсовета необходимо выполнить на I очередь следующие мероприятия:

|  | вынос Крутецкой МТФ (д.Крутая) ООО СПК «Ждавновский», сокращение производственной территории, размещение объекта IV класса; |
| --- | --- |
|  | вынос Ржавской МТФ (д.Ржавка) ООО СПК «Ждановский», сокращение производственной территории, размещение объекта V VI класса; |
|  | размещение площадки для стоянки автотранспорта на территории бывшего ООО ПКК «Нижегородрыбвод», п.Ждановский на расстоянии 50 метов от жилой застройки; |
|  | вынос вертолетной площадки; |
|  | ликвидация Большеельнинского ПО; |
|  | оснащение источников вредных выбросов газоочистными и пылеулавливающими установками; |
|  | создание резерва высококачественного сырья и топлива, дающих наименьшее выделение вредных веществ; |
|  | реконструкция котельных с модернизацией котельного оборудования и постепенным переводом на газ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 03 Новая редакция р.7.1.10 примечание 1; |
|  | новые котельные запроектировать на газе с учетом внедрения малосточных и бессточных технологических схем водоподготовки; |
|  | посадка вдоль автодорог и улиц деревьев и кустарников пылеулавливающих пород; |
|  | установление контроля за содержанием веществ в выхлопных газах; |
|  | размещение автостоянок, парковок, не являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, для которых вклад в загрязнение атмосферного воздуха не превышает 0.1 ПДК в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 03 Новая редакция, СНиП 21 02 99, СНиП 2.07.01 89*, МГСН 5.01 01; |
|  | размещение объектов в границах СЗЗ в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 03 Новая редакция; |
|  | размещение объектов загрязнителей на территории предприятий в соответствии с проектами зонирования территорий предприятий по классам и проектами ревизии территорий предприятий; |
|  | разработка проектов санитарно защитных зон для групп и отдельно расположенных предприятий с учетом суммарных выбросов и физического воздействия всех источников загрязнения предприятий в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 03 Новая редакция, СНиП 2.07.01 89* и предлагаемых технологических планировочных мероприятий, проектов ревизии и зонирования территорий предприятий; при необходимости комплекса мероприятий для обеспечения ПДК загрязняющих веществ и ПДУ звука на территории жилой застройки; |
|  | выполнение проектов, обосновывающих изменения санитарно защитных зон от производственных зон и отдельно расположенных предприятий в соответствии с требованиями п.3.17; 3.2; 4.3; 4.5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 03 Новая редакция и учетом предлагаемых технологических и планировочных мероприятий; |
|  | организация лабораторных наблюдений за состоянием загрязнения воздушной среды и замеров уровней шума на территории жилой застройки, расположенной в ориентировочных СЗЗ предприятий до обоснования проектами санитарно защитных зон от всех производственных зон и отдельно расположенных предприятий и решение вопросов об организации мониторинга загрязнения атмосферного воздуха с учетом всех источников загрязнения в рамках программ Социально гигиенического мониторинга, а также формирования градостроитель ного кадастра сельсовета; |
|  | выбор под застройку хорошо проветриваемых участков, свободных от явлений инверсии и кумуляции загрязнений в приземном слое воздуха; |
|  | правильное взаимное размещение источников выбросов и жилых образований; |
|  | организация единых расчетных и окончательно установленных санитарно защитных зон по проекту от групп предприятий; предприятий, расположенных в жилой застройке, и проведение мероприятий для их озеленения и благоустройства на основании проектов, результатов натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров, с учетом требований СНиП 2.07.01 89* (см.таблицу № 2 «Характеристика, размеры санитарно защитных зон, санитарных разрывов»); |
|  | организация СЗЗ от котельных и ТЭЦ – ПГУ согласно действующего санитарного законодательства; |
|  | организация минимальных санитарных разрывов от автомагистралей и железных дорог в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания атмосферного воздуха и физических факторов с последующим проведением натурных исследований и измерений; |
|  | вынос жилой застройки из минимальных санитарных разрывов от железных дорог; |
|  | организация водоохранных зон, прибрежных защитных полос от водных объектов; |
|  | оборудование централизованной канализацией жилой застройки; |
|  | строительство дождевой канализации с установками очистки дождевых стоков на расчетный срок (см.таблицу №2); |
|  | обеспечение локальной очистки сточных вод на промпредприятиях; |
|  | соблюдение правил использования на расположенных в пределах водоохранных зон приусадебных, дачных, садово огородных участках, исключающие загрязнение, засорение и истощение водных объектов; |
|  | запрещение применения ядохимикатов при борьбе с вредителями, болезнями растений и сорняками, использования навозных стоков на удобрение; |
|  | распашка земель на территории садовых участков, расположенных в прибрежных защитных полосах; |
|  | организация береговой полосы водных объектов общего пользования шириной 20 метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 километров; |
|  | организация береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 километров, шириной 5 метров; |
|  | проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов в границах водоохранных зон при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения воды в соответствии с Водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды; |
|  | закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; |
|  | выполнение проектов на зоны санитарной охраны существующих источников водоснабжения; |
|  | организация I, II, III поясов ЗСО существующих источников водоснабжения согласно согласованным проектам; |
|  | до организации водоснабжения от водозаборов г.Н.Новгорода соблюдение комплекса режимных мероприятий в II III поясах ЗСО источников водоснабжения согласно СанПиН 2.1.4.1110 02; |
|  | организация зон санитарной охраны на территории сельсовета минеральных источников, расположенных на территории курорта «Зеленый город»; |
|  | проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов в границах округа санитарной охраны курорта “Зеленый город” при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану подземных вод от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды, СанПиН 2.1.4.1110 02; |
|  | для охраны минеральных источников, расположенных на территории курорта «Зеленый город», соблюдение Федерального Закона «О природных лечебных ресурсах, лечебно оздоровительных местностях и курортах», благоустройство территорий существующих и проектируемых предприятий, организация водоснабжения, канализования, организация отвода поверхностных вод в границах округа санитарной охраны курорта «Зеленый город» на территории сельсовета; |
|  | определить хозяина, паспортизировать родники; |
|  | создание единой взаимосвязанной системы зеленых насаждений общего пользования; |
|  | включение в единую систему зеленых насаждений санитарно защитных зон; |
|  | предусмотреть максимальное озеленение территории сельсовета, с благоустройством рекреационных зон; |
|  | размещение территории, предназначенной для отдыха и купания детей (пляж), согласно СанПиН 2.4.4.1204 03; |
|  | улучшение покрытия проезжих частей автодорог; |
|  | посадка вдоль магистральной улицы, проходящей вдоль с.Большая Ельня, д.Опалиха зеленых насаждений; |
|  | устройство специального шумозащитного остекления в жилых домах с.Большая Ельня, д.Опалиха в случае необходимости после выполнения замеров по шуму; |
|  | посадка вдоль железной дороги на участке п.Черемисский, д.Черемисское, д.Фроловское зеленых насаждений; |
|  | устройство специального шумозащитного остекления в жилых домах п.Черемисский, д.Черемисское, д.Фроловское в случае необходимости после выполнения замеров по шуму; |
|  | строительство нового кладбища (с.Федяково) площадью 6,0 га на I очередь; |
|  | выполнение проектов санитарно защитных зон для кладбищ, организация от кладбищ санитарно защитных зон с последующим их благоустройством и озеленением согласно проекту; |
|  | содержание и благоустройство кладбищ с учетом требований СанПиН 2.1.1279 03, рекомендаций о порядке похорон и содержанию кладбищ в Российской Федерации МДК 11 01.2002; рекомендаций по планировке и содержанию зданий, сооружений и комплексов похоронного назначения МДС 31 10.2004; |
|  | организация санитарной очистки территорий кладбищ согласно СанПиН 42 128 4690 88; |
|  | поступление ТБО на полигон ТБО г.Кстово; |
|  | строительство контейнерных площадок для сбора ТБО и рациональное размещение их на территории сельсовета ; |
|  | вывоз жидких отходов от неканализованной застройки на сливную станцию, предусмотренную проектом Генерального плана г.Кстово в районе КНС № 2; |
|  | организация санитарной очистки территории сельсовета согласно СанПиН 42 128 4696 88; |
|  | организация содержания мест массового скопления людей (автовокзала, рынка) в соответствии с требованиями СанПиН 42 128 4690 88; |
|  | организация пляжной рекреационной зоны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980 00, ГОСТ 17.1.5.02 80, СанПиН 42 128 4690 88; |
|  | обеспечение спецавтотранспортом по уборке сельсовета в соответствии с требованиями СНиП 2.01.77 99*; |
|  | предусмотреть комплекс мероприятий по содержанию домашних животных в соответствии с типовыми правилами содержания собак и кошек. |
|  | На расчетный срок: |
|  | корректировка и реализация программ в рамках социально гигиенического мониторинга по почве, атмосферному воздуху, водоемам, хозяйственно питьевому водоснабжению, другим профилактическим мероприятиям по обеспечению санитарно эпидемиологического благополучия и благоприятной градоэкологической среды; |
|  | разработка перспективного плана формирования и развития системы озеленения сельсовета; |
|  | разработка проектов рекреационных зон сельсовета. |

ГЛАВА  VII

Инженерно технические  мероприятия

по предупреждению  чрезвычайных  ситуаций

природного  и  техногенного  характера

Территория Большеельнинского сельсовета непосредственно примыкает к г. Нижнему Новгороду и в соответствии со СНиН 2.01.51 90 «Инженерно технические мероприятия гражданской обороны» находится в пределах зон возможных слабых разрушений и возможного опасного радиоактивного заражения.

В соответствии с «Перечнем объектов особой важности, жизнеобеспечения и повышенной опасности Нижегородской области» (утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области от 07.08.2006г. №581 р) на территории Большеельнинского сельсовета проектируется объект, который может рассматриваться, как объект особой важности Нижегородская ТЭЦ ПГУ (вводимая в период до 2015г. суммарной мощностью – 900 МВт – объект жизнеобеспечения).

Транспортными коммуникациями, аварии на которых могут привести к образованию зон ЧС на территории Большеельнинского сельсовета, являются:

|  | проектируемый объезд г. Нижнего Новгорода с выходом на новый Борский мост в районе ул. Лысогорской; |
| --- | --- |
|  | восточный подъезд к г. Нижнему Новгороду от автодороги федерального значения М 7 «Волга» Москва Нижний Новгород Казань; |
|  | железнодорожная ветка Мыза Ройка железной дороги Окский Зелецино. |

По территории Большеельнинского сельсовета проходят многочисленные сети инженерных коммуникаций, аварии на которых также могут привести к образованию зон ЧС.

Раздел разработан в соответствии с положениями Градостроительного Кодекса РФ, Закона Нижегородской области «О защите населения и территорий Нижегородской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями на 25 мая 2007г.) от 04.01.96г. № 17 З, «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон от 22.07.2008г. N 123 ФЗ), нормативных документов, регламентирующих вопросы предупреждения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, входящие в компетенцию МЧС России, с учетом:

|  | ГОСТ Р 22.0.02 94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий»; |
| --- | --- |
|  | ГОСТ Р 22.0.05 94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»; |
|  | ГОСТ Р 22.0.03 95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»; |
|  | ГОСТ Р 22.0.04 95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Биолого социальные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»; |
|  | ГОСТ Р 22.0.06 95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы»; |
|  | ГОСТ Р 22.0.07 95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров»; |
|  | ГОСТ Р 22.1.11 2002 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг химически опасных объектов»; |
|  | ГОСТ Р 22.3.03 94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг состояния водоподпорных гидротехнических сооружений (плотин) и прогнозирование возможных последствий гидродинамических аварий на них»; |
|  | ГОСТ Р 22.1.02 95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Ликвидация чрезвычайных ситуаций»; |
|  | ГОСТ Р 22.3.01 94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения»; |
|  | ГОСТ Р 22.8.01 96 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях»; |
|  | ГОСТ Р 22.1.09 99 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование лесных пожаров»; |
|  | ГОСТ Р 22.1.10 96 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Правила нанесения на карты обстановки о чрезвычайных ситуациях»; |
|  | СНиП 22 01 95 «Геофизика опасных природных воздействий»; |
|  | СНиП 2.11.03 93 «Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы»; |
|  | СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»; |
|  | Областная целевая программа "Охрана, защита, воспроизводство лесов в Нижегородской области на период до 2012 года". |

В принятом Законе Нижегородской области «О защите населения и территорий Нижегородской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями на 25 мая 2007г.) от 04.01.96г. № 17 З предусматривается:

|  | проведение единой политики по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, защиты жизни и здоровья людей, материальных и культурных ценностей, окружающей природной среды при их возникновении; |
| --- | --- |
|  | разработка и реализация правовых и экономических норм по обеспечению защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; |
|  | осуществление целевых и научно технических программ области, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций и повышение устойчивости функционирования организаций, а также объектов социального назначения в чрезвычайных ситуациях; |
|  | обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и средств, предназначенных и выделяемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; |
|  | сбор, обработка, обмен и выдача информации по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; |
|  | организация своевременного оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях в местах массового пребывания людей; |
|  | Подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях; |
|  | прогнозирование и оценка социально зкономических последствий чрезвычайных ситуаций; |
|  | мониторинг, прогнозирование чрезвычайных ситуаций и оценка их социально экономических последствий; |
|  | осуществление государственной экспертизы, надзора и контроля в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; |
|  | ликвидация чрезвычайных ситуаций; |
|  | осуществление мероприятий по социальной защите населения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций, проведение гуманитарных акций; |
|  | реализация прав и обязанностей населения по защите от чрезвычайных ситуаций, а также лиц, непосредственно участвующих в их ликвидации; |
|  | международное сотрудничество в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. |

Координирующими органами территориальной подсистемы являются соответствующие комиссии по чрезвычайным ситуациям территориального, местного и объектового уровней.

Основными задачами разработки раздела являются:

|  | анализ источников природных и техногенных чрезвычайных ситуаций на территории МО «Большеельнинский сельсовет»; |
| --- | --- |
|  | мониторинг, прогнозирование чрезвычайных ситуаций и оценка их социально экономических последствий; |
|  | мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, защиты жизни и здоровья людей, материальных и культурных ценностей, окружающей природной среды при их возникновении; |
|  | организация своевременного оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях в местах массового пребывания людей. |

VII.1. Перечень  основных  факторов  риска  возникновения чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера

На территории МО «Афонинский сельсовет» выявлены участки, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. К ним относятся:

|  | Опасности природного характера: |
| --- | --- |
|  |  | опасные метеорологические явления и процессы; |
|  |  | опасные геологические и гидрологические процессы: |
|  |  | подтопление территории грунтовыми водами; |
|  |  | затопление территории паводковыми водами рек; |
|  |  | речная эрозия и волновой размыв берегов; |
|  |  | эрозионные и оползневые процессы на склонах; |
|  |  | карст (5-1 класс карстовопровальной опасности); |
|  |  | просадка лессовых пород; |
|  |  | природные пожары; |
|  | Опасные техногенные объекты: |
|  |  | пожаро взрывоопасные объекты; |
|  |  | биологически опасные объекты. |

1.1. Характеристика  опасных природных явлений

1.1.1.  Опасные  метеорологические  явления  и  процессы

Наиболее опасными метеорологическими явлениями погоды, характерными для Нижегородской области, являются:

|  | грозы; |
| --- | --- |
|  | сильные морозы; |
|  | ливни с интенсивностью 30 мм/час и более; |
|  | снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа; |
|  | град с диаметром частиц более 20 мм; |
|  | гололед с толщиной отложений более 20 мм; |
|  | сильные ветры со скоростью 30 м/сек и более. |

Прогнозированием опасных атмосферных процессов и явлений, т.е. определение вероятности возникновения и развития в определенном месте и в определенное время опасных метеорологических и агрометеорологических процессов и явлений, а также оценка возможных последствий их появления на территории МО «Большеельнинский сельсовет» занимается метеостанция, расположенная в областном центре г. Нижний Новгород.

Характеристика опасных метеорологических явлений за период с 1971 по 2008гг. приводится по данным ГУ «Нижегородский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями» (№15/1 461 от 03.04.2009г.) в нижеследующей таблице:

| №№ п/п | Метеостанция | Явление | Дата | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нижний Новгород | Шквал | 14.03.72г. | 28м/сек |
|  |  | Смерч | 03.07.74г. | >48м/сек |
|  |  | Ливень | 11.06.77г. | 32мм |
|  |  |  | 05.08.78г. | 54мм |
|  |  | Сильный дождь | 06.07.77г. | 52мм |
|  |  |  | 03.07.84г. | 50мм |
|  |  |  | 06.07.89г. | 54мм |
|  |  |  | 17.08.94г. | 54мм |
|  |  |  | 03.07.98г. | 58мм |
|  |  |  | 15.07.04г. | 64мм |
|  |  | Град | 31.05.95г. | 22мм |
|  |  |  | 18.05.01г. | 31мм |
|  |  | Снегопад | 11.12.98г. | 22мм |

Шквалы характеризуются резким, кратковременным усилением ветра до 20 30 м/с и выше, сопровождающимся изменением его направления. Территория сельсовета подвергается воздействию шквалистых порывов ветра, в основном летом. Основными разрушительными последствиями шквалистого усиления ветра являются обрыв линий электропередач и связи, упавшими деревьями повреждаются участки газопроводов, раскрываются крыши зданий, разрушаются водонапорные башни.

Сильные дожди могут вызвать чрезвычайные ситуации, связанные с резкой вспышкой эрозии почв, подтоплениями, повреждениями сельскохозяйственных культур, могут наносить большой материальный ущерб коммунальному хозяйству сельсовета.

Среди разрушительных последствий прохождения гроз, первое место занимают нарушение электроснабжения, разрушение крыш зданий, поражение сельскохозяйственных посевов, реже возникают пожары в результате попадания разрядов молний в трансформаторные подстанции, объекты хозяйства.

1.1.2.  Опасные  геологические  и  гидрологические  процессы

На рассматриваемой территории к опасным геологическим и гидрологическим процессам относят следующее: затопление территории паводковыми водами, подтопление территории грунтовыми водами, речная эрозия и волновой размыв берегов, эрозионные и оползневые процессы на склонах; карст (5-1 класс); просадка лессовых пород.

В проекте предусматриваются мероприятия инженерной подготовки территории по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Защита  от  затопления  паводковыми  водами

В соответствии со СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» территории поселений, расположенные на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами подсыпкой территории или её обвалованием.

Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5м выше расчётного горизонта высоких вод с учётом высоты волны при ветровом нагоне.

За расчётный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью: один раз в 100 лет для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями; один раз в 10 лет – для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений.

В районе д.Ржавка часть территории существующей жилой застройки затопляется паводком 1% обеспеченности. Для защиты от затопления проектом предусматривается повышение отметок дорог до незатопляемых на протяжении    1,800 км (расчетный срок).

На правом берегу р.Рахма, выше по течению д.Ржавка, проектом предусматривается многоэтажная застройка. Здесь необходимо уточнить границу затопления паводком р.Рахма 1% обеспеченности (на последующих этапах проектирования) и определить отметку планировки территории.

Проектом предлагается использовать пойму р.Волги под застройку и прокладку автодорог. Здесь необходимо будет выполнить подсыпку территории, отведенной под застройку на отм.75,5(76,5 мБС. Объем подсыпки  26800 тыс м3 при К=1.3 (1 очередь). Дорожное полотно автодорог, запроектированных на пойменной территории, предусматривается на незатопляемых отметках на протяжении 5,8 км на расчетный срок, в том числе 4.0 км на 1 очередь.

Пойма р.Волги  подвергается затоплению паводковыми водами. Для предотвращения разрушения откосов  подсыпаемой территории, проектом предусматривается укрепление откосов на протяжении 12 км (1 очередь).

Защита  от  подтопления  грунтовыми  водами

Рассматриваемая территория относится к потенциально подтопляемой.

Для защиты заглубленных помещений от подтопления грунтовыми водами необходимо предусматривать пристенный и пластовый дренаж на участках, имеющих в верхней части геологического разреза суглинки, супеси и глины независимо от глубины залегания горизонта грунтовых вод, если глубина пола помещений более 1,3м от поверхности земли.

Конструкция дренажа должна быть разработана на следующих стадиях проектирования на основании инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий.

Сброс дренажных вод должен предусматриваться в водотоки или в дождевую канализацию самотеком или через дренажные насосные станции.

Дренаж предусматривается для заглубленных помещений на территории, отведенной под многоэтажную застройку на правом берегу р.Рахмы. Площадь дренируемой территории 20,0 га (1 очередь).

Для заглубленных помещений зданий, запроектированных в пойме р. Волги, также необходимо выполнить дренаж.Площадь дренируемой территории 240.0га (1 очередь).

В п.Ждановский в районе ул.Полевая при строительстве зданий с заглубленными помещениями необходимо предусматривать дренаж.

Расчистка  водоемов  и  благоустройство  водотоков

Трасса проектируемой автодороги  проходит по пойме р.Волги в районе д.Малая Ельня и пересекает р.Рахма и р.Черная.

При пересечении автодорогой рек Рахма и Черная проектом предусматривается устройство мостов (см. раздел «Транспорт»).

Существующее русло р.Рахма необходимо спрямить на протяжении 2,1 км (за расчетный срок).

В границах проектирования проектом предусматривается расчистка 3 водоемов общей площадью 9,0 га (расчетный срок).

Глубина воды в водоемах в летнее время должна быть не менее  1,5 м.

В водоемах должен быть обеспечен водообмен в летне осенний период 2 4 раза.

При заполнении водоемов поверхностными стоками должны быть приняты меры против их загрязнения. На следующих стадиях проектирования мероприятия по расчистке водоемов и спрямлению русла р.Рахма необходимо прорабатывать с учетом изменяющейся ситуации и на основании уточненных геологических и гидрологических изысканий.

Противоэрозионные  и  противооползневые  мероприятия

В районе ОАО «Керма» на месте карьеров проектом предусматривается застройка индивидуальными домами с приусадебными участками. Территория примыкает к Волжскому склону. Здесь необходимо выполнить комплекс противооползневых мероприятий на площади 12,0 га (на расчетный срок).

В состав противооползневых работ входят: планировочные работы,, устройство прибровочных дорожек, отведение поверхностной воды по лоткам и закрытым водостокам.

Проведение агромелиоративных мероприятий на склонах и присклоновой территории приведет к уменьшению эрозионных процессов.

При проектировании зданий и сооружений на склонах и присклоновой территории, на следующих стадиях проектирования, необходимо выполнить расчёт устойчивости склона и определить линию приближения застройки к бровке склона.

Проектирование, строительство и эксплуатацию зданий и сооружений на территориях, подверженных оползневому и эрозионному процессам, необходимо вести в соответствии с СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».

На склонах и прибровочной части плато рекомендуется избегать трассировки водопровода, канализации и теплотрасс. При необходимости такой трассировки, конструкция водопроводящих коммуникаций должна полностью исключать вероятность утечек, сбросов воды на склон. Все водопроводящие коммуникации должны укладываться в футлярах «труба в трубе».

Непосредственно на оползневом склоне трассировку всех инженерных коммуникаций следует выполнять по межоползневым гребням и устойчивым террасам.

Вдоль верхних бровок склонов, как на прибровочных частях плато, так и на террасах и бермах, необходимо предусматривать дороги с усовершенствованным покрытием односкатного (в сторону плато) профиля и с защитой оползневого склона от поверхностного стока в виде приподнятого тротуара односкатного (в сторону дороги) профиля или нагорного лотка.

Дороги, выходящие своими торцами к оползневому склону и с уклонами в его сторону, должны иметь поперечные лотки – перехватчики стока.

На склонах и присклоновых территориях, в местах активного проявления экзогенных процессов, строительство зданий и инженерных сооружений не допускается. Также не допускается освоение земель под сады и огороды, требующие регулярной поливки и систематического рыхления почвы, устройство моек автомобилей, бассейнов, фонтанов, пожарных резервуаров и т.д.

На потенциально оползневых территориях строительство возможно только после завершения профилактических противооползневых работ, гарантирующих общую и местную устойчивость застраиваемого склона.

Мероприятия  по  устранению  просадочных  свойств  грунтов

Для устранения просадочных свойств грунтов в основании зданий и сооружений необходимо предусматривать водозащитные и конструктивные мероприятия (в зависимости от типа просадки грунтов):

|  | в пределах деформируемой зоны или ее части, уплотнение грунтов тяжелыми трамбовками, устройство грунтовых подушек; |
| --- | --- |
|  | прорезка просадочных грунтов основания фундаментами из свай; |
|  | вертикальная планировка участка, качественное заполнение пазух котлованов и траншей; |
|  | устройство водонесущих коммуникаций, исключающих утечки; |
|  | повышение прочности зданий и сооружений. |

Ориентировочные  объемы  работ  по  инженерной  подготовке  территории

по очередям  строительства  с  ориентировочной  стоимостью  I очереди

Таблица

| №№ пп | Показатели | Един. изм. | Исход. год | I очередь 2017 год | Расчетный срок (2030 г.) в т.ч. I очередь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Объем | Стоимость в ценах 2001 г. тыс. руб. |  |
| 1. | Противоэрозионные мероприятия на склонах | га | - | 12.0 | * | 12,0 |
| 2. | Защита от затопления паводками: |  |  |  |  |  |
|  | а) повышение отметок дорог | км | - | 4.0 | см раздел «Транспорт» | 5.8 |
|  | б) подсыпка | тыс м3 | - | 26800.0 | 1460064.0 | 26800.0 |
| 3. | Защита от подтопления: устройство дренажа | га | - | 260.0 | 545250.0 | 260,0 |
| 4. | Укрепление откосов подсыпанной территории | км | - | 12.0 | 637525.0 | 12.0 |
| 5. | Расчистка водоемов | шт./га | - | - | - | 3/9,0 |
|  | Итого: |  |  |  | 2642839.0 |  |
|  | Ориентировочная стоимость в действующих ценах |  |  |  | 15539893.0 |  |

* - стоимость будет определена на следующих стадиях проектирования

Природные пожары

Природный пожар – это неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде (ГОСТ 22.0.03 95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»).

На территории МО «Большеельнинский сельсовет» к природным пожарам относятся лесные пожары (земли лесного фонда составляют окло 5% от общей территории сельсовета).

Лесные пожары – это стихийное (т.е. неуправляемое) горение, распростра нившееся на лесную площадь, окруженную негорящей территорией (ГОСТ 17.6.1.01. Охрана природы. Охрана и защита лесов. Термины и определения»).

По своим лесорастительным характеристикам леса Кстовского района относятся к высокой степени пожарной опасности, частота пожаров (число случаев на 100 тыс. га) составляет 51,9 единиц в год. По частоте пожаров Кстовский район является одним из лидирующих в области. Это обусловлено интенсивной посещаемостью лесов населением.

Лесные пожары разделяют на верховые и низовые пожары. Верховым пожаром считается лесной пожар, распространяющийся по пологу леса (древостоя). Низовой пожар – это лесной пожар, распространяющийся по лесной подстилке древостоя, подлеску и подросту. По данным ежегодного доклада «Состояние окружающей среды и природных ресурсов Нижегородской области в 2008г.» на территории Нижегородского межрайонного лесничества, в состав которого входят леса сельсовета, зарегистрировано 18 пожаров. Площадь, пройденная огнем, составляла 15,6га, все пожары были низовые.

Лесные пожары представляют опасность не только с точки зрения причинения экономического ущерба, но и для населения.

Сохранение лесов от повреждения и уничтожения огнем является одной из главных задач лесного хозяйства Кстовского района. Недостаточное внимание к охране лесов от пожаров может привести к гибели лесных насаждений, уменьшению биологической продуктивности лесов из за разрушения коренных мест произрастания и замещения коренных типов леса вторичными лесами, усилению вспышек массового размножения насекомых   вредителей леса, возникновению негативных экологических последствий.

Охрана лесов от пожаров включает в себя обеспечение оперативного обнаружения и тушение пожара силами наземной и авиационной охраны лесов, материально техническое оснащение лесопожарной охраны, проведение предупредительных (профилактических) противопожарных мероприятий, создание системы предупреждения лесных пожаров.

Как правило, охрана лесов от пожаров осуществляется одним из трех основных способов:

|  | наземная охрана (обнаружение и тушение пожаров наземными силами и средствами); |
| --- | --- |
|  | наземная охрана в сочетании с авиапатрулированием (обнаружение пожара силами авиации, тушение – наземными силами и средствами); |
|  | авиационная охрана (обнаружение пожара силами авиации, доставка сил и средств с помощью авиации). |

Основным мероприятием по предупреждению лесных пожаров является ведение мониторинга и прогнозирования лесных пожаров и ЧЛС.

Исходными данными для прогнозирования появления источника поражающих факторов   возникновения лесного пожара служат:

|  | Класс пожарной опасности в лесу по условиям погоды; |
| --- | --- |
|  | местоположение и площадь участков лесного фонда I III классов пожарной опасности и/или участков разных классов пожарной опасности, где в рассматриваемое время ЛГМ могут гореть при появлении источника огня; |
|  | данные о рельефе местности; |
|  | наличие потенциальных источников огня в перечисленных участках лесного фонда, где в рассматриваемое время ЛГМ могут гореть при появлении источника огня, данные о грозовой деятельности; |
|  | результаты ретроспективного анализа распределения пожаров во времени (число пожаров по годам, месяцам, декадам, дням, часам суток) и по территории (лесным кварталам, лесничествам) рассматриваемого района, за последние 10 лет. |

Мониторинг лесных пожаров, лесопожарный мониторинг   это система наблюдений и контроля за пожарной опасностью в лесу по условиям погоды, состоянием лесных горючих материалов, источниками огня и лесными пожарами с целью своевременной разработки и проведения мероприятий по предупреждению лесных пожаров и (или) снижению ущерба от них.

Предпосылками чрезвычайной лесопожарной ситуации (ЧЛС) являются:

|  | малоснежная зима, длительный бездождевой период (15 20 дней) с высокой (выше средней многолетней) среднесуточной температурой воздуха и малой относительной влажностью в начале пожароопасного сезона, когда степень пожарной опасности в лесу по условиям погоды характеризуется IV, V классами пожарной опасности; |
| --- | --- |
|  | длительный период с IV, V классами пожарной опасности, атмосферная засуха в любое время пожароопасного сезона; |
|  | наличие в лесном фонде бесконтрольных антропогенных источников огня и/или частые грозовые разряды при высокой степени пожарной опасности в лесу по условиям погоды. |

В пожароопасный сезон, то есть в период с момента схода снегового покрова в лесу до наступления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снегового покрова, в лесах на территории сельсовета запрещается:

|  | разводить костры в хвойных молодняках, старых горельниках, на участках поврежденного леса (ветровал, бурелом), торфяниках, лесосеках с оставленными порубочными остатками и заготовленной древесиной, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. В остальных местах разведение костров допускается на площадках, окаймленных минерализованной (то есть очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5 метра. По истечении надобности костер должен быть тщательно засыпан землей или залит водой до полного прекращения тления; |
| --- | --- |
|  | бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок; |
|  | употреблять при охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов; |
|  | оставлять промасленный или пропитанный бензином, керосином или иными горючими веществами обтирочный материал в не предусмотренных специально для этого местах; |
|  | заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим. |

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах осуществляются:

|  | противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов; |
| --- | --- |
|  | создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарные техника и оборудование, пожарное снаряжение и другие), содержание этих систем, средств, а также формирование запасов горюче смазочных материалов на период высокой пожарной опасности; |
|  | мониторинг пожарной опасности в лесах; |
|  | разработка планов тушения лесных пожаров; |
|  | тушение лесных пожаров; |
|  | Иные меры пожарной безопасности в лесах. |

Засорение леса бытовыми отходами и отбросами, свалка мусора и строительных остатков в лесу запрещаются.

Сжигание мусора, вывозимого из населенных пунктов, может производиться вблизи леса только на специально отведенных местах при условии, что:

|  | Места для сжигания мусора (котлованы или площадки) будут отводиться на расстоянии не менее 100 метров от стен хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка и не менее 50 метров от стен лиственного леса или отдельно растущих лиственных деревьев; |
| --- | --- |
|  | территория вокруг мест для сжигания мусора (котлованов или площадок) будет очищена в радиусе 25 30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков и других легковоспламеняющихся материалов, окаймлена двумя минерализованными полосами шириной не менее 1,4 метра каждая, а вблизи хвойного леса на сухих почвах двумя минерализованными полосами шириной не менее 2,6 метра каждая с расстоянием между ними 5 метров. |

Предприятия и организации, имеющие в своем ведении линии электропередачи, связи и радиофикации, обязаны в течение пожароопасного сезона содержать просеки, по которым проходят эти линии, в безопасном в пожарном отношении состоянии и окапывать в сухих местах деревянные мачты и столбы таких линий.

Предприятия и организации, имеющие в своем ведении трубопроводы, обязаны:

|  | содержать в течение пожароопасного сезона полосы отвода и охранные зоны вдоль трубопроводов, проходящих через лесные массивы, в безопасном в пожарном отношении состоянии; |
| --- | --- |
|  | устраивать через каждые 5 7 километров трубопроводов переезды для противопожарной техники; |
|  | прокладывать минерализованные полосы шириной 2 2,5 метра вокруг колодцев на трубопроводах. |

Реализация комплекса мероприятий по противопожарному обустройству лесов включает:

|  | прокладку просек и противопожарных разрывов, служащих для остановки продвижения кромки низовых пожаров, а также опорными линиями при тушении пожаров и транспортными путями, облегчающими наземную охрану лесов от пожаров; |
| --- | --- |
|  | устройство минерализованных полос шириной не менее 1,4 метра; |
|  | строительство дорог противопожарного назначения. |

Наиболее эффективным противопожарным мероприятием является устройство минерализованных полос в насаждениях I II классов пожарной опасности вдоль трасс дорог, по границам сельхозугодий, где допускаются сельхозпалы.

Работы по строительству дорог противопожарного назначения заключаются в корчевке пней, расчистке и выравнивании проезжей части, строительстве гатей, переездов через канавы, ручьи и т.п. Все местные дороги должны строиться таким образом, чтобы они одновременно служили преградами распространения возможных низовых пожаров и опорными линиями при локализации действующих очагов.

Необходимо проводить подготовку естественных водных источников, которая заключается в устройстве к ним подъездов, оборудовании специальных площадок для забора воды пожарными помпами и автоцистернами, а в необходимых случаях также в углублении водоемов и создании запруд. Запас воды в водоеме для эффективного тушения лесных пожаров должен быть не менее 100м3.

1.2. Характеристика  опасных техногенных объектов

Согласно ГОСТ Р 22.0.05 94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» потенциально опасными объектами, негативно влияющими на окружающую среду и создающими возможные чрезвычайные ситуации, на территории МО «Большеельнинский сельсовет» являются:

|  | пожаровзрывоопасные объекты, т.е. объекты, на которых производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легко воспламеняющие и пожаровзрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации; |
| --- | --- |
|  | биологически опасные объекты, т.е. объекты, при аварии на которых возможны массовые поражения флоры и фауны, а также загрязнения обширных территорий биологически опасными веществами; |
|  | объект особой важности – объект жизнеобеспечения проектируемая Нижегородская ТЭЦ ПГУ (суммарной мощностью – 900 МВт). |

Техногенные чрезвычайные ситуации – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

В результате техногенной чрезвычайной ситуации образуется зона заражения – территория или акватория, в пределах которой распространены или куда привнесены опасные химические и биологические вещества в количествах, создающих опасность для людей, сельскохозяйственных животных и растений в течение определенного времени. Размеры зоны возможного заражения зависят от наименования и объема потенциально опасных веществ.

Для Нижегородской ТЭЦ ПГУ должен быть разработан паспорт безопасности.

Пожаровзрывоопасные  объекты

К пожаровзрывоопасным объектам на территории МО «Большеельнинский сельсовет» относятся предприятия, в производстве которых используются имеющие высокую степень возгораемости вещества. Это:

|  | газовая котельная в с.Большая Ельня (детский санаторий); |
| --- | --- |
|  | газовая котельная в п.Ждановский; |
|  | при размещении цистерн с ЖМТ (V=80 т), СУГ (V=80 т) на ж=Д ветке сообщением Кстово Зелецино; |
|  | газовая котельная СПУ «Ждавноский»; |
|  | ГРП (ШРП) и газопроводы высокого давления. |

Возможные пожары на пожаровзрывоопасных объектах могут создать пожароопасную зону радиусом не менее 15м, взрывоопасную зону радиусом не менее 100 м.

Аварии на газопроводе и ГРП могут привести к образованию зон ЧС. В целях исключения несчастных случаев при повреждении трубопроводов, транспортирующих газ, устанавливаются охранные зоны. Параметры охранных зон устанавливаются в соответствии с нормами проектирования. Размер зоны возможного охвата пожаром принят в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1200 03 «Санитарно защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и составляет 15м для ГРП и для газопроводов в зависимости от диаметра:

|  | газопровод отвод (Р=5,5 МПа, Д 700мм) на ГРС 3 от магистрального газопровода Саратов Горький Череповец – 150м; |
| --- | --- |
|  | газопроводы высокого давления (Р=1,2 МПа) – 75 м. |

Основную опасность аварийной разгерметизации газопроводов представляют:

|  | участки газопроводов на узлах подключения; |
| --- | --- |
|  | участки, проходящие вблизи населенных пунктов с высоким уровнем антропогенной активности (районы строительств, пересечения с автомобильными дорогами), а также в местах прохождения газопроводов по сельхозугодиям. |

Большую опасность будет представлять магистральный газовый трубопровод, проходящий по территории МО и газопроводы, идущие до потребителя. Опасности могут быть:

|  | природного характера сильные морозы, карст; |
| --- | --- |
|  | техногенного характера аварии при транспортировке природного газа; |
|  | террористического и криминального характера газопроводов, хищение запорной арматуры, самопроизвольная перестановка или саморемонт газового оборудования. |

Основными причинами аварийных и чрезвычайных ситуаций на пожаровзрыво опасных объектах являются:

|  | нарушение и невыполнение правил обращения с легковоспламеняющимися веществами, неосторожное обращение с огнем; |
| --- | --- |
|  | отсутствие (недостаточность) автоматических систем пожаротушения, грубейшие нарушения техники безопасности, нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования; |
|  | неисправность производственного оборудования и нарушение технологического процесса производства; |
|  | нарушение правил проведения огневых работ; |
|  | снижение уровня поднадзорности некоторых объектов и производств, нарушение технологической дисциплины. |

При авариях на пожаровзрывоопасных объектах наблюдаются следующие явления:

|  | неконтролируемое высвобождение энергии за короткий промежуток времени и в ограниченном пространстве (взрывные процессы); |
| --- | --- |
|  | образование облаков топливно воздушных смесей, их быстрые взрывные превращения и, как следствие, возникновение массовых пожаров; |
|  | взрывы трубопроводов, сосудов с перегретой жидкостью (прежде всего, резервуаров со сжиженным газом) и образование осколочного поля; |
|  | образование облаков токсичных веществ, участвующих в технологических процессах и возникающих в ходе неконтролируемых реакций. |

Инженерно технические мероприятия по предупреждению аварий на пожаро взрывоопасных объектах включают:

|  | оснащение пожаровзрывоопасных объектов средствами взрывопожаро предупреждения; |
| --- | --- |
|  | замена основных производственных фондов с высоким уровнем износа на более современные; |
|  | проведение своевременного и качественного ремонта оборудования; |
|  | разработку системы контроля, управления, автоматической противоаварийной защиты технологических процессов и дежурно диспетчерской службы предприятий. |

Биологически  опасные  объекты

Биологически опасные объекты, т.е. объекты, при аварии на которых возможны массовые поражения флоры и фауны, а также загрязнения обширных территорий биологически опасными веществами (ГОСТ Р 22.0.05 94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»).

Опасное биологическое вещество – это вещество природного или искусственного происхождения, неблагоприятно воздействующее на людей, сельскохозяйственных животных и растения в случае соприкосновения с ними, а также на окружающую природную среду.

Согласно «Справочнику населенных пунктов РСФСР, неблагополучных по сибирской язве» (1975г.) на территории муниципального образования в 3 х населенных пунктах выявлены вспышки сибирской язвы: в с.Большая Ельня (1903, 1913, 1916, 1922, 1952 г.г.), в д.Малая Ельня (1896, 1902 г.г.), в д.Опалиха на р.Кудьма (1928, 1955 г.г.), в д.Ржавка (1892, 1902, 1920, 1921, 1924, 1937 г.г.).

По информации ГУНО «Госветуправления Кстовского района» (письмо №398 от 14.12.09) данных о местах захоронения животных, павших от сибирской язвы, в районе не имеется.

Сибирская язва   тяжелейшее инфекционное заболевание домашних, диких животных и людей, нередко приводящее к гибели. Основным источником инфекции для человека являются больные животные, сырье, полученное при их вынужденном убое, а также предметы и окружающая среда (почва), обсемененные спорами возбудителя. Поэтому основное внимание в борьбе с сибирской язвой должно быть направлено на предупреждение контакта незащищенных людей с больными животными (в процессе ухода за ними или вынужденного убоя), зараженными продуктами и сырьем животноводства.

Комплекс противосибиреязвенных мероприятий включает:

|  | строгий государственный надзор за выявлением, учетом, паспортизацией, содержанием и соблюдением режимных мероприятий скотомогильников; |
| --- | --- |
|  | учет неблагополучных по сибирской язве территорий (участков). |

Анализ данных по выявлению неблагополучных по сибирской язве населенных пунктов показывает, что эта болезнь часто возникает в одних и тех же населенных пунктах.

В выносе спор сибирской язвы из глубины почв значительную роль играют природные факторы (разливы рек, ливневые дожди), а также деятельность человека.

Учитывая, что территория сельсовета будет интенсивно застраиваться, вопросы безопасности являются основополагающими. В соответствии с действующими нормативными документами программа по оздоровлению, снижению уровня биологической безопасности территорий сибиреязвенных захоронений возможна в 3 х направлениях:

| 1. | На основании действующей инструкции «О ветеринарно санитарных требованиях при проведении строительных, агрогидромелиоративных и других земляных работ» (№23 95 от 03.05.71 г.) допускается перенос скотомогильника с соблюдением следующих правил: |
| --- | --- |
|  | все работы должны быть максимально механизированы; |
|  | выемка грунта на территории скотомогильника производится на глубину 3 м; |
|  | при переносе почвы, останков животных из скотомогильников, то и другое по мере извлечения смачивается 20 % раствором хлорной извести и во влажном виде грузится на самосвалы. Самосвалы сверху покрываются брезентом, смоченным раствором хлорной извести; |
|  | перезахоронение останков животных и грунта лучше производить на территории имеющихся скотомогильников (биотермических ям), расположенных в труднодоступных, не подтопляемых местах или специальные траншеи глубиной не менее 3 х метров, вырытых на участках согласованных с органами государственного санитарного надзора и ветеринарной службой, оборудованные в соответствии с действующим законодательством; |
|  | рабочие, занятые на работах должны быть привиты против сибирской язвы и подлежат медицинскому наблюдению в процессе работы и в течении 10 дней после окончания работ, а также проинструктированы перед началом работ в отношении мер личной профилактики; |
|  | лица, занятые перезахоронением грунта и останков животных должны быть снабжены санитарно защитной одеждой (резиновые сапоги, резиновые рукавицы, комбинезон и респиратор); |
|  | ежедневно, по окончании работ санитарно защитная одежда снимается рабочим на месте и подвергается дезинфекции в передвижной дезкамере. Дезинфицируется также брезент с машин; |
|  | рабочие инструменты, машины, экскаваторы не вывозятся за пределы скотомогильника и не используются для других целей до окончания работ, по окончании работ подвергаются дезинфекции. В начале обжигают поверхностно все железные части паяльной лампой, затем орошаются 20 % раствором хлорной извести; |
|  | последующий отрицательный лабораторий анализ проб почвы на сибирскую язву. |

Данная система переноса сибиреязвенных скотомогильников широко применялась на территории области в 70 80 годы, когда активность почвенных очагов сибирской язвы была значительно выше, а уровень иммунизации восприимчивых к сибирской язве животных был крайне низок. Это не привело к осложнению эпизоотологической и эпидемиологической ситуации по сибирской язве в регионе и позволило рационально использовать санированную территорию для градостроительных, хозяйственных нужд.

2. В соответствии с п. 5.19. санитарно ветеринарных правил СП 3.1.089 96, ВП 13.3.1320 96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Сибирская язва» возможно обеззараживание (санация) почвенных очагов сибирской язвы бромистым метилом, с последующим отрицательным лабораторным анализом проб почвы и гуммированного остатка на сибирскую язву, после чего очаг считается ликвидированным и соответствующие ограничения снимаются.

Мероприятия п.п.1 и 2 рекомендуются для сибиреязвенных скотомогильников, расположенных в местах жилой застройки, зоне затопления, водопользования.

3. Сибиреязвенные захоронения, расположенные в иных местах, легко доступных для людей и животных, подлежат консервации и приведению их содержания в соответствие с Санитарными Правилами (ограждение, вывешивание аншлага « Опасная зона»).

Скотомогильники, находящиеся в трудно доступных местах, заросшие лесом и кустарником, известные только специалистам, для исключения привлечения к ним внимания в возможности использования их в целях биотерроризма неблагонадёжными лицами, остаются в первозданном виде, вносятся в реестр, документируются в соответствии санитарно ветеринарных правил и находятся под наблюдением ветеринарной и санитарной служб.

Санитарно защитная зона от сибиреязвенных скотомогильников согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 03 «Санитарно защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция» составляет 1000 м.

После консервации скотомогильника необходимо проведение комплексных лабораторно диагностических исследований, рекомендованных Центральным научно исследовательским институтом эпидемиологии Роспотребнадзора, с использованием генетических, биологических, бактериологических, санитарно паразитологических и химических методов исследований проб почвы, отобранных с границ скотомогильника и прилегающей к ним территории. В случае если спор и (или) вегетативных клеток возбудителя сибирской язвы не будет обнаружено, размер санитарно защитной зоны скотомогильника может быть уменьшен Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации до 50 метров от имеющейся границы скотомогильника, согласно п.2.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 03 «Санитарно защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Территория самого скотомогильника должна быть асфальтирована, огорожена и обозначена аншлагами.

VII.2. Мероприятия по  обеспечению пожарной безопасности

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности разработаны с учетом «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123 ФЗ).

В настоящее время на территории МО «Большеельнинский сельсовет» не имеется пожарное депо. Проектом предлагается строительство нового пожарного депо в п.Ждановский на 8 машин.

Согласно главе 17 статьи 76 «Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в поселениях и городских округах» на территории МО «Большеельнинский сельсовет» пожаротушение предусматривается с учетом прибытия подразделения к месту вызова в сельском населенном пункте не более 20 минут.

Для проверки правильности расположения пожарного депо на территории сельсовета определяется максимально допустимое расстояние, т.е. наибольшее расстояние по уличной сети дорог населенного пункта или производственного объекта от пожарного депо до объекта предполагаемого пожара, при котором гарантируется достижение соответствующей цели выезда оперативного подразделения пожарной охраны на пожар. Определение максимально допустимого расстояния от объекта предполагаемого пожара до пожарного депо выполнено согласно СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» по формуле:

l1 = Vсл х (Т2 –Т1)

60

где l1   максимально допустимое расстояние по дорогам населенного пункта от   объекта предполагаемого пожара до пожарного депо в км;

Vсл – скорость следования подразделений пожарной охраны на место пожара (оценивается для наиболее неблагоприятных влияющих на нее факторов – состояние дорог, особенности ландшафта, климатические особенности периода года и др.);

Т2 –Т1 – время от момента возникновения пожара до момента прибытия пожарной охраны с учетом предела огнестойкости проектируемых зданий.

Для наиболее худших погодных условий, учитывая плохое состояние дорог сельсовета, максимально допустимое расстояние от объекта предполагаемого пожара до пожарного депо составит ориентировочно 6,5км.

Расстояние от центра сельсовета в п.Ждановский до населенных пунктов составляет:

|  | д.Ржавка | 4,8 км; |
| --- | --- | --- |
|  | с.Федяково | 4 км; |
|  | с.Большая Ельня | 2,3 км; |
|  | д.Малая Ельня | 5,8 км; |
|  | д.Опалиха | 1 км; |
|  | д.Крутая | 4 км; |
|  | д.Фроловское | 2,3 км |
|  | д.Черемисское | 2,5 км; |
|  | п.Черемисский | 4,5 км. |

Пространственная зона размещения пожарного депо, т.е. часть территории населенного пункта или производственного объекта, на которой целесообразно разместить подразделение пожарной охраны (пожарное депо) для защиты одного объекта предполагаемого пожара, включает территорию близ расположенных от п.Ждановский.

Проверка правильности расположения пожарного депо выполнялась графическим методом определения областей пересечения пространственных зон согласно СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения». Область пересечения пространственных зон размещения пожарного депо это часть территории населенного пункта или производственного объекта, на которой целесообразно разместить подразделение пожарной охраны (пожарное депо) для защиты двух и более объектов предполагаемого пожара.

Все населенные пункты (объекты возможного пожара) расположены от существующих и проектируемых пождепо на расстоянии, не превышающем 6,5км.

Размещение пожаровзрывоопасных объектов на территории МО «Большеельнинский сельсовет» предусматривается с соблюдением расстояния от границ земельного участка производственного объекта до зданий классов функциональной опасности Ф1 Ф4, земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха не менее 50 метров.

Проектом предусматривается соблюдение противопожарных расстояний от жилых домов и хозяйственных построек (сараев, гаражей, бань) на приусадебном земельном участке, до жилых домов и хозяйственных построек на соседних приусадебных земельных участках не менее 12м. При условии, что стены зданий, обращенные друг к другу, не имеют оконных проемов, выполнены из негорючих материалов или подвергнуты огнезащите, а кровля и карнизы выполнены из негорючих материалов, указанное расстояние допускается уменьшать до 6 метров.

Проектом предусматривается соблюдение минимальных противопожарных расстояний от жилых, общественных и административных зданий (классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4) I и II степеней огнестойкости до производственных и складских зданий, сооружений и строений (класса функциональной пожарной опасности Ф5) должны составлять не менее 9 метров (до зданий класса функциональной пожарной опасности Ф5 и классов конструктивной пожарной опасности С2, С3   15 метров), III степени огнестойкости   12 метров, IV и V степеней огнестойкости   15 метров. Расстояния от жилых, общественных и административных зданий (классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4) IV и V степеней огнестойкости до производственных и складских зданий, сооружений и строений (класса функциональной пожарной опасности Ф5) должны составлять 18 метров. Для указанных зданий III степени огнестойкости расстояния между ними должны составлять не менее 12 метров.

В соответствии со статьей 32 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности»  все запроектированные здания МО «Большеельнинский сельсовет» по классу функциональной пожарной опасности в зависимости от их назначения, а также от возраста, физического состояния и количества людей, находящихся в здании, сору жении, строении, возможности пребывания их в состоянии сна подразделяются на:

|  | Ф1 здания, предназначенные для постоянного проживания и временного пребывания людей, в том числе: а) Ф1.1 здания детских дошкольных образовательных учреждений, спальные корпуса образовательных учреждений интернатного типа; б) Ф1.2 гостиницы; г) Ф1.4 одноквартирные жилые дома; |
| --- | --- |
|  | Ф2 здания зрелищных и культурно просветительных учреждений, в том числе: а) Ф2.1 библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях; |
|  | 3) Ф3 здания организаций по обслуживанию населения, в том числе: а) Ф3.1 здания организаций торговли; б) Ф3.2 здания организаций общественного питания; г) Ф3.4 поликлиники и амбулатории; |
|  | 4) Ф4 – здания научных и образовательных учреждений, научных и проектных организаций, органов управления учреждений, в том числе: а) Ф4.1 здания общеобразовательных учреждений; г) Ф4.4 здания пожарных депо; |
|  | 5) Ф5 здания производственного или складского назначения, в том числе: а) Ф5.1 – производственные здания. |

Соблюдение противопожарных требований при размещении автозаправочных станций рядом с лесным массивом или вблизи посадок сельскохозяйственных культур, по которым возможно распространение пламени, предусматривает выполнение наземного покрытия, выполненного из материалов, не распространяющих пламя по своей поверхности, или вспаханную полосу земли шириной не менее 5 метров.

Противопожарные расстояния от автозаправочных станций с подземными резервуарами для хранения жидкого топлива до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений интернатного типа, лечебных учреждений стационарного типа должны составлять не менее 50 метров.

Нормы расхода воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров принимаются согласно СП 8.13130.2009  «Источники наружного противопожарного водоснабжения». Расходы на внутреннее пожаротушение принимаются согласно СП 10.13130.2009 «Внутренний  противопожарный водопровод». Расходы воды на наружное/внутреннее пожаротушение на проектируемой территории составят:

|  | п.Ждановский | 15/10 л/с; |
| --- | --- | --- |
|  | д.Ржавка | 15/10 л/с; |
|  | с.Федяково | 5,0 л/с; |
|  | с.Большая Ельня | 15/5 л/с; |
|  | д.Малая Ельня | 15/5 л/с; |
|  | д.Опалиха | 10,0 л/с; |
|  | д.Крутая | 15/5 л/с; |
|  | д.Фроловское | 10/2,5 л/с; |
|  | д.Черемисское | 5,0 л/с; |
|  | п.Черемисский | 10/2,5 л/с. |

Расход на автоматическое пожаротушение производственных и складских территорий – 72 л/с.

Пожаротушение в сельских населенных пунктах предусматривается от пожарных гидрантов, из пожарных резервуаров и водоемов. Противопожарный запас воды хранится в резервуарах чистой воды на площадках водопроводных сооружений г.Н.Новгорода.

На рассматриваемой территории МО «Большеельнинский сельсовет» существующие противопожарные водоемы предусматривается расчистить на I очередь и обустроить для целей пожаротушения в следующих населенных пунктах:

| № п/п | Наименование водного объекта | Площадь, м2 | Место расположения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ключ пруд |  | д.Фроловское |  |
| 2. | Ключ |  | д.Черемисское |  |
| 3. | Пруд |  | с.Большая Ельня |  |
| 4. | Пруд |  | д.Крутая |  |
| 5. | Пруд |  | д.Опалиха | Планируется строительство |
| 6. | Пруд |  | с.Федяково | « |

Для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования в других населенных пунктах предусмотрены противопожарные водоемы вместимостью не менее 25 м3 (согласно требованиям при числе участков до 300) с площадками для установки пожарной техники, с возможностью забора воды насосами и организацией подъезда не менее 2 пожарных автомобилей.

Для обеспечения противопожарной безопасности на территории МО «Большеельнинский сельсовет» проектом предусматривается:

|  | строительство пожарного депо на 8 машин в п.Ждановский; |
| --- | --- |
|  | соблюдение противопожарных требований к размещению зданий производственного назначения и АЗС; |
|  | создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения; |
|  | обеспечение подъезда пожарных автомобилей с двух сторон к жилым домам, зданиям зрелищных и культурно просветительных учреждений, общеобразовательных учреждений; |
|  | обеспечение ширины проездов для пожарной техники размером не менее 6м; |
|  | организация площадок для разворота пожарной техники на тупиковых проездах размером не менее чем 15x15 метров с соблюдением максимальной протяженности тупиковых проездов не более 150 метров; |
|  | обеспечение противопожарных расстояний между проектируемыми зданиями в соответствии со ст. 69 №123 ФЗ; |
|  | соблюдение противопожарного расстояния от границ застройки до лесных массивов не менее 15 метров; |
|  | планировочное решение жилой застройки обеспечивает подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров; |
|  | соблюдение жителями МО «Большеельнинский сельсовет» требований пожарной безопасности (иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с правилами пожарной безопасности и перечнями, утвержденными соответствующими органами местного самоуправления); |
|  | создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах. |

Обеспечение  безопасности  населения

Мероприятия разработаны с учетом требований ГОСТ Р 22.3.01 94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения» и ГОСТ Р 22.8.01 96 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях».

Защита рабочих и служащих (наибольшей рабочей смены) объектов I и II категории ГО и других объектов народного хозяйства, расположенных за пределами зон возможных сильных разрушений г. Нижнего Новгорода, а также населения, проживающего в сельских населенных пунктах МО «Большеельнинский сельсовет», предусматривается в противорадиационных укрытиях (ПРУ).

Противорадиационное укрытие – защитное сооружение, предназначенное для укрытия населения от поражающего воздействия ионизирующих излучений и для обеспечения его жизнедеятельности в период нахождения в укрытии.

В противорадиационных укрытиях системы жизнеобеспечения должны обеспечить непрерывное пребывание в них расчетного количества укрываемых в течении до 2 х суток.

В настоящее время на территории МО «Большеельнинский сельсовет» расположены 1 убежище, общей вместимостью 1500 чел.:

| №№ п/п | Местоположение | Защитное сооружение | Вместимость, чел. | Год строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | п.Ждановский, ул.Школьная, д.51 | Убежище А К | 150 | 1988 |
|  | Итого: | А 2 | 150 |  |

Защитные сооружения ГО на территории МО «Большеельнинский сельсовет» должны соответствовать требованиям СНиП 2.01.51 90 «Инженерно технические мероприятия гражданской обороны» и СНиП II 11 77* «Защитные сооружения гражданской обороны». ПРУ должны иметь степень ослабления радиации внешнего излучения – коэффициент защиты в зависимости от места расположения:

|  | 200 | для работающих смен некатегорированных предприятий, формирований ГОЧС, расположенных в зонах возможного опасного радиоактивного заражения вне зон возможных сильных разрушений, группа П 1; |
| --- | --- | --- |
|  | 100 | для населения сельских поселений, расположенных в зонах возможного опасного радиоактивного заражения вне зон возможных сильных разрушений, группа П 3. |

Фонд защитных сооружений создается заблаговременно путем:

|  | освоения подземного пространства и использования его в интересах защиты населения; |
| --- | --- |
|  | приспособления под защитные сооружения подвальных помещений существующих и вновь строящихся зданий и сооружений различного назначения; |
|  | приспособления под защитные сооружения помещений в цокольных и надземных этажах существующих и вновь строящихся зданий и сооружений различного назначения. |

На расчетный срок на территории МО «Большеельнинский сельсовет» необходимо построить ПРУ  для укрытия всего проживающего населения, в том числе:

Расчет вместимости ПРУ и их размещение выполняются на более детальной стадии проектирования.

В случае угрозы возникновения или появления реальной опасности формирования разрушительных и вредоносных сил природы, техногенных факторов и применения современного оружия критических условий для безопасного нахождения людей, а также при невозможности удовлетворить в отношении жителей пострадавших территорий минимально необходимые требования и нормативы жизнеобеспечения проводится эвакуация населения из зон ЧС.

Оповещение и информирование населения МО «Большеельнинский сельсовет» об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций возлагается на органы местного самоуправления, использующих систему централизованного оповещения области, каналы связи Министерства связи Российской Федерации, радиотрансляционную сеть и телевизионное вещание, включая и коммерческие телерадиокомпании, ведомственные сети связи, локальные системы оповещения потенциально опасных объектов (Положение о системах оповещения населения – приказ МЧС РФ, Мининформсвязи РФ и Минкультуры РФ от 25.07.06 №422/90/376).

При возникновении чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах ответственность за организацию оповещения рабочих и служащих этих объектов и населения возлагается на руководителей, в ведении которых находятся потенциально опасные объекты.

Для оповещения населения предусматривается установка  сирен С 40. Зоны действия локальных систем оповещения определяются нормативными актами Российской Федерации и обеспечивают оповещение на расстоянии 500м. Установка сирен предусматривается во всех населенных пунктах МО «Большеельнинский сельсовет» и учреждениях отдыха.

Для гарантированного обеспечения питьевой водой населения предусматривается строительство резервуаров в целях создания в них не менее 3 суточного запаса питьевой воды по норме не менее 10л в сутки на одного человека. Размещение резервуаров предусматривается из расчета радиуса обслуживания 500м.

Проведение необходимых расчетов, порядок и методика определения, определяющие конкретный перечень мероприятий обеспечивающие выполнение поставленной цели:

|  | анализ представленной технической и проектной документации с целью идентификации составляющих объектов предполагаемого пожара, расположенных на территории населенных пунктов или производственных; |
| --- | --- |
|  | проверку соответствия систем обеспечения пожарной безопасности объектов предполагаемого пожара в населенных пунктах или на производственных объектах установленным требованиям; |
|  | обоснование и согласование с органами исполнительной власти населенного пункта или собственником(ми) производственного объекта целей выезда дежурного караула пожарной охраны на пожар; |
|  | определение параметров систем противопожарной защиты объектов предполагаемого пожара; |
|  | выбор наиболее пожароопасных объектов предполагаемого пожара в населенных пунктах или на производственных объектах; |
|  | выбор вида горючего вещества или материала в помещении наиболее пожароопасных объектов предполагаемого пожара и т.д. должен проводиться на следующей стадии проектирования, при разработке проектов планировки территории. |

Глава  VIII

ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИКО ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ПОКАЗАТЕЛИ.

| №№ п/п | Наименование | Единица измере- ния | Существую-щее положение | I очередь строительства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория | га | 5370,0 | 5370,0 | 5370,0 |
| 1.1 | Земли населенных пунктов, в том числе: | га | 2341,6 | 2342,8 | 2342,8 |
| 1.2 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, земли обороны и т.д. | га | 429,0 | 429,0 | 429,0 |
| 1.3 | Земли лесного фонда | га | 273,5 | 273,5 | 273,5 |
| 1.4 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 2176,5 | 2175,3 | 2175,3 |
| 1.5 | Земли водного фонда | га | 149,4 | 149,4 | 149,4 |
| 2 | Население | чел. |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения, в т.ч.: | -«- | 8143 | 51165 | 51395 |
| - | в сельских поселениях | -«- | 8143 | 8150 | 8155 |
| - | в новом индивидуальном жилом фонде | -«- | - | 12057 | 12282 |
| - | в многоквартирном новом жилом фонде | -«- | - | 30958 | 30958 |
| 2.2 | Количество населенных пунктов | единиц | 10 | 10 | 10 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 | Общий объем жилого фонда, в том числе: | тыс.м2 общ. площ. | 196,3 | 1533,8 | 1547,3 |
|  |  | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| - | существующий сохраняемый | тыс.м2 общ. площ. | 196,3 | 196,3 | 196,3 |
|  |  | % | 100,0 | 6,7 | 6,6 |
| - | новое строительство | тыс.м2 общ. площ. |  | 1337,5 | 1351,0 |
|  |  | % |  | 93,3 | 93,4 |
| 3.2 | Общий объем нового жилищного строительства всего , в том числе по типу застройки: | тыс.м2 общ. площ. |  | 1337,5 | 1351,0 |
|  |  | % |  | 100,0 | 100,0 |
| - | индивидуальный малоэтажный | тыс.м2 общ. площ. |  | 732,4 | 745,9 |
|  |  | % |  | 16,9 | 17,3 |
| - | малоэтажный многоквартирный (2-4 эт.) | тыс.м2 общ. площ. |  | 126,5 | 126,5 |
|  |  | % |  | 4,6 | 4,6 |
| - | среднеэтажный многоквартирный (5-8 эт.) | тыс.м2 общ. площ. |  | 170,0 | 170,0 |
|  |  | % |  | 6,2 | 6,1 |
| - | многоэтажный многоквартирный (9 и более эт.) | тыс.м2 общ. площ. |  | 308,6 | 308,6 |
|  |  | % |  | 72,3 | 72,0 |
| 3.3. | Убыль жилого фонда по экологическим требованиям | тыс.м2 | - | 2,0 | 2,0 |
| 3.4. | Средняя обеспеченность общей площадью на 1 человека | м2/чел. | 24,1 | 22,5 | 22,6 |
| 3.5 | Среднеежегодный ввод жилого фонда, в т.ч.: | т.м2 общ.пл. |  | 459,0 | 131,7 |
| 4. | Объекты социального и культурно- -бытового обслуживания |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные Учреждения | __мест__ на 1 т.чел. | 245 30 | 3305 64 | 3305 64 |
| 4.2 | Общеобразовательные учреждения | -«- | 1200 147 | 4435 87 | 4435 86 |
| 4.3. | Торговые центры, продовольственные и непродовольственные магазины | м2 торг.пл. на 1 т.чел. | 1317,0 162 | 19047,0 373 | 19047,0 372 |
| 4.4. | Предприятия общественного питания | посад. мест на 1 т.чел. | 110 13 | 2030 40 | 2030 41 |
| 4.5. | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест на 1 т.чел. | 18 2 | 126 4 | 126 4 |
| 4.6. | Физкультурно-оздоровительный комплекс | объект | - | 2 | 2 |
| 4.7. | Бани, сауна | мест на 1 т.чел. | 30 4 | 220 4 | 220 4 |
| 4.8. | Пожарное депо | машин | - | 10 | 10 |
| 4.9. | Досуговый центр | мест на 1 т.чел. | 212 26 | 4262 83 | 4262 82 |
| 5. | Ритуальное облуживание |  |  |  |  |
| 5.1. | Кладбища | га | 62,0 | 68,0 | 68,0 |
| 6. | Зеленые насаждения общего пользования | ___га___ м2 на 1 чел. | - | 61,4 12,0 | 61,7 12,0 |
| 7. | Инженерное оборудование |  |  |  |  |
| 7.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| - | Водопотребление | тыс.м3/сут | 1,951 | 17,509 | 17,764 |
| - | Протяженность сетей | км | 14,60 | 82,98 | 85,10 |
| 7.2. | Канализация |  |  |  |  |
| - | Общее поступление сточных вод | тыс.м3/сут | 1,673 | 14,118 | 14,340 |
| - | Протяженность сетей | км | 13,36 | 85,75 | 86,87 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7.2.1. | Дождевая канализация |  |  |  |  |
| - | Протяженность сетей | км | - | 12,14 | 17,28 |
| 7.3. | Электроснабжение: |  |  |  |  |
| - | Количество распределительных пунктов напряжением 10 кВ | шт. | - | 4 | 4 |
| - | Количество вновь сооружаемых трансформаторных подстанций ТП-10(6)/0,4 кВ | шт. | - | 49 | 49 |
| - | Вновь подключаемая электрическая нагрузка | кВт | - | 14572 | 14610 |
| 7.4. | Телефонизация |  |  |  |  |
| - | Вновь подключаемое количество телефонов | шт. | - | 13641 | 13720 |
| - | Вновь подключаемое количество радиоточек | шт. | - | 13374 | 13396 |
| 7.5. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| - | Общий расход тепла на новое строительство | __МВт__ Гкал/ч | - | 206,87 177,88 | 213,19 183,3 |
| - | Протяженность магистральных тепловых сетей в границах проектирования | км | - | 2,3 | 2,3 |
| 7.6. | Газоснабжение |  |  |  |  |
| - | Общий расход природного газа на новое строительство | м3/час | - | 27535,75 | 27800,85 |
| - | Протяженность газопроводов высокого давления Р=1,2 МПа Р=0,6 МПа | км | 4,8 3,0 | 23,8 5,0 | 23,9 5,0 |
| 8. | Улично-дорожная сеть и транспорт |  |  |  |  |
| 8.1. | Внешний транспорт: |  |  |  |  |
| - | Железная дорога | км | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
| - | Павильон для ожидания поезда для ст.Большая Ельня | объект | - | 1 | 1 |
| - | Автомобильные дороги федерального значения | км | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| - | Автомобильные дороги местного межмуниципального значения | км | 2,7 | 6,2 | 6,2 |
| - | Автомобильные дороги мест- ного значения, главные улицы населенных пунктов | км | 21,5 | 32,9 | 34,1 |
| 8.2. | Искусственные сооружения на улично-дорожной сети: |
| - | Мост, путепровод | объект | 6 | 7 | 8 |
| - | Водопропускное сооружение | объект | 2 | 2 | 3 |
| - | Развязка кольцевая в одном уровне | объект | - | 1 | 1 |
| - | Развязка автомобильная в разных уровнях | объект | 1 | 2 | 2 |
| - | Железнодорожный переезд | объект | 2 | 2 | 2 |
| 8.4. | Общественный транспорт: |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | Маршрут автобуса | км | 18 | 26 | 26 |
| 8.5. | Сооружения для обслуживания и хранения транспортных средств |
|  | Гаражи | машино-мест | 1277 | 2288 | 3488 |
|  | Стоянки для постоянного хранения автотранспорта (наземные) | машино-мест | 472 | 472 | 972 |
|  | Стоянки для постоянного хранения автотранспорта (подземные) | -«- | - | - | 300 |
|  | Станции технического обслуживания | пост | - | 58 | 90 |
|  | Автозаправочные станции | объект | 8 | 9 | 10 |
| 9. | Инженерная подготовка территории |
| 9.1 | Противоэрозионные мероприятия на склонах | га | - | - | 7,0 |
| 9.2 | Защита от затопления паводками: |  |  |  |  |
| 9.3 | а) повышение отметок дорог | км | - | - | 4,4 |
| 9.4 | Защита от подтопления: устройство дренажа | га | - | - | 24,0 |
| 9.5. | Расчистка водоемов | шт./га | - | - | 3/9,0 |
|  | Реконструкция осуши- тельной системы | га | - | 100 | 100 |